Терминология по промышленной и экологической безопасности

Содержание

Гражданская оборона	1

Охрана труда	2

Пожарная охрана	3

Промышленная безопасность	5

Экология и чрезвычайные ситуации	8

# Гражданская оборона

        Альфа-частицы - ядра атомов гелия, продукт ядерных реакций; при поглощении их живыми организмами могут вызвать мутагенные, канцерогенные и другие отрицательные эффекты.

        Бета-частицы - электроны и позитроны, испускаемые ядрами атомов при распаде; вызывают в организмах канцерогенные и мутагенные эффекты вплоть до летального исхода.

        БЭР - биологический эквивалент рентгена.

- ВВ – взрывчатые вещества.

- Взрывная волна - ударная волна, возникающая при взрыве. Фронт взрывной волны движется от центра взрыва со скоростью, превышающей скорость звука, при этом поверхность фронта взрывной волны монотонно увеличивается, а скорость ее движения и интенсивность убывают. /БСЭ/

- Взрывчатые вещества (ВВ) - индивидуальные химические соединения или смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, тепла, и т. д.) к самораспространяющейся с большой скоростью (км/с) химической реакции с образованием газообразных продуктов и выделением тепла. /БСЭ/

- ВМ - взрывчатые материалы.

        Гамма-излучение -  поток фотонов с длиной волны 1012 м; проникают через слой воздуха в сотни метров; тела человека пронизывают насквозь; оказывают мутагенное, канцерогенное воздействие вплоть до летального исхода.

- ГО - гражданская оборона.

- Гражданская оборона - система общегосударственных мероприятий, проводимых для защиты населения от оружия массового поражения и др. средств нападения противника. В 50-60-х гг. 20 в. создана в большинстве крупных государств, имеются специальные органы управления гражданской обороной, войска, военизированные и невоенизированные формирования из трудоспособного населения. В Российской Федерации гражданская оборона с 1994 в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. /БСЭ/

- Излучение ионизирующее – электромагнитная (рентгеновские лучи, гамма-лучи) и корпускулярная (альфа-частицы, бета-частицы, поток протонов и нейтронов) радиация, в той или иной степени проникающая в живые ткани и вызывающая в них изменения, связанные с «выбиванием» электронов из атомов и молекул или прямым и опосредованным возникновением ионов. В дозах, превышающие естественные (природный радиационный фон), И.и. вредно для организмов.

        ЛВ - летучие вещества.

        Метеорологическая война - катастрофические метеорологические изменения, сознательно вызываемые в военных целях с помощью химических средств, распыляемых над облаками, что приводит к сильным ливням и наводнениям.

- Оборона - вид военных действий, применяемый с целью сорвать или отразить наступление противника. /БСЭ/

- ПДВ – предельно допустимая взрывобезопасная концентрация.

- Противолучевая защита - способы уменьшения действия ионизирующих излучений на организм. Физической защитой может служить материал, хорошо поглощающий излучения (свинец, бетон и др.) и расположенный между источником и объектом. Химическая защита достигается введением в организм радиопротекторов. /БСЭ/

        Рад - единица поглощенной радиации, доза радиации на 1 кг массы тела, эквивалентная энергии в 0,01 джоуля.

- Радиационная безопасность – нормативы сохранения жизни и здоровья производственного персонала и населения и мероприятия, направленные на защиту от ионизирующего излучения.

        СИЗ - средства индивидуальной защиты.

# Охрана труда

- ВТЭК - Врачебно-трудовая экспертная комиссия. /БСЭ/

- Несчастный случай - травма, в т.ч. полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утомление, поражение электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, укус   насекомых и пресмыкающимися, телесные повреждения, нанесённые животными, повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других ЧС, повлёкшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и происшедшие при выполнении  работником своих трудовых  обязанностей (работ) на территории организации или вне ее, а  также во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией.

- Норма санитарно-гигиеническая – качественно-количественный показатель, соблюдение которого гарантирует безопасные или оптимальные условия существования человека. Напр., норма жилой площади на 1 члена семьи, норма качества воды, качества воздуха и т.д.

        ОСПВ - общесанитарный показатель вредности.

- ОТ и ПБ – Отдел Охраны труда и промышленной безопасности

- Охрана труда - система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда.

- Оценка риска - процесс определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека, имущества или окружающей среды. Оценка риска включает в себя анализ частоты, анализ последствий и их сочетание.

- ПТБ - правила техники безопасности.

- ПТЭ - правила технической эксплуатации.

        Силикоз (гр. silex - кремень) - профессиональное заболевание органов дыхания, вызванное вдыханием кварцевой пыли.

        ТБ - техника безопасности.

        Техника безопасности - система технических мероприятий, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда. Правила по технике безопасности содержат обязательные требования, которым должны удовлетворять предприятия в целом, производственного помещения, все виды оборудования и технологические процессы с точки зрения безопасности труда. /БСЭ/

        Техническая вооруженность труда - статистико-экономический показатель отношения количества технических средств производства, используемых в производственном процессе, к затратам труда рабочих. /БСЭ/

# Пожарная охрана

- ВВ – взрывчатые вещества.

- Взрывная волна - ударная волна, возникающая при взрыве. Фронт взрывной волны движется от центра взрыва со скоростью, превышающей скорость звука, при этом поверхность фронта взрывной волны монотонно увеличивается, а скорость ее движения и интенсивность убывают. /БСЭ/

- Взрывчатые вещества (ВВ) - индивидуальные химические соединения или смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, тепла, и т. д.) к самораспространяющейся с большой скоростью (км/с) химической реакции с образованием газообразных продуктов и выделением тепла. /БСЭ/

- ВМ - взрывчатые материалы.

- ГПС МВД - Государственная пожарная служба Министерства внутренних дел.

- ДПД - Добровольная пожарная дружина.

- НПБ – Нормы пожарной безопасности.

        Пал - 1) выжигание травяной и кустарниковой растительности в целях вытеснения нежелательных растений и уничтожения мертвой ветоши для улучшения пастбищного травостоя; 2) пожар лесной, естественного происхождения или антропогенный, иногда преднамеренный - для превращения лесного участка в пастбище или пашню; 3) гарь, обгоревший лес.

- ПДВ – предельно допустимая взрывобезопасная концентрация.

        Пожар лесной - выгорание лесной подстилки, травы и кустарников (низовой П.л.) или всего древостоя (верховой П.л.), вызванное иногда самовозгоранием (не более 10% случаев), а, как правило, небрежным обращением с огнем в лесу, поджогами и техногенными причинами.

- Пожарная колонка (уст. - стендер) - устройство, навинчиваемое на подземный гидрант. Служит для его открывания (закрывания) и подсоединения пожарных рукавов. /БСЭ/

- Пожарная охрана - 1) система государственных и общественных мероприятий, направленных на охрану людей и материальных ценностей от пожаров. 2) Организация, осуществляющая мероприятия по пожарной профилактике и борьбе с пожарами. /БСЭ/

- Пожарная профилактика - комплекс мер для предупреждения и локализации пожаров. Мероприятия пожарной профилактики проводятся в стадии проектирования, строительства и эксплуатации промышленных и гражданских объектов; к ним относятся обеспечение противопожарной безопасности технологических установок, систем электрооборудования и т. п. /БСЭ/

- Пожарная сигнализация - комплекс технических средств (пожарные извещатели, приемные устройства, линии связи, источники питания) для обнаружения загорания и оповещения о месте его возникновения. /БСЭ/

- Пожарная техника - технические средства для спасения людей, защиты материальных ценностей и природных богатств от пожара. Основные средства: пожарные автомобили, поезда, суда, самолеты и вертолеты, установки пожаротушения и сигнализации, огнетушители, гидранты и другое оборудование для подачи огнетушащих средств к месту пожара. /БСЭ/

        Пожар степной - естественно возникающие и искусственно вызываемые палы в степях. Длительное выжигание степной растительности ведет к опустыниванию.

- Пожар торфяной - самовозгорание торфяного болота, как правило, осушенного, но иногда естественного - при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения с огнем. Борьба с П.т. очень трудна: огонь распространяется под поверхностью в слое до 2-3 м. Нередко П.т. приводит к значительным материальным, экономическим потерям и человеческим жертвам.

- Противопожарная стена - разъединяет либо смежные помещения одного здания, либо двух смежных здания, препятствуя распространению пожара. Возводится из несгораемых материалов. /БСЭ/

- Противопожарные сооружения МН –

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

        УПА - установки пожарной автоматики в резервуарных парках.

- УТЗ - учебно-тренировочные занятия.

# Промышленная безопасность

- Авария на МН - внезапный вылив или истечение нефти в результате полного разрушения или частичного повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими событиями.

- Водородный зонд – прибор для изучения процесса наводораживания (коррозионного растрескивания) металлической поверхности оборудования МН.

- ГВД - горизонт высоких вод.

- Горизонт высоких вод (ГВД) – высота наивысшего уровня воды в году или за многолетний период.

- Защитная дамба (ограждающий вал) - гидротехническое регуляционное сооружение (обычно невысокая земляная плотина), предназначенное для защиты прибрежных территорий от затопления высокими водами.

- Защитные лесные насаждения - искусственно созданные или естественные лесные насаждения, служащие для защиты природных, сельскохозяйственных, промышленных, коммунальных и транспортных объектов от неблагоприятного воздействия природных и антропогенных факторов. /БСЭ/

        КГТ – коррозионно-стойкие гибкие трубы.

        КОП - критерий опасности предприятия.

        Коррозионно-стойкие гибкие трубы (КГТ) – разновидность пластмассовых труб, изготовляемых оренбургским предприятием «Трубопласт». Состоят из следующих конструктивных элементов: внутренней герметизирующей камеры; продольных грузонесущих элементов; радиального силового каркаса; внешней защитной оболочки; концевых соединений. Гибкие трубы КГТ по сравнению с металлическими имеют следующие преимущества:

        большую длину, которая позволяет резко сократить сроки монтажа;

        малую металлоемкость;

        значительный срок службы эксплуатации;

        удобство транспортировки, т.к. труба наматывается на барабан;

        исключение сварочных работ.

- Коррозия металлов – самопроизвольное разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней средой. При коррозии металла происходит не только потеря его массы, но и снижение механической прочности, пластичности и других свойств. Коррозия металла наносит значительный ущерб экономике. Потери от коррозии составляют в промышленно развитых странах около десятой части национального дохода. Потери стали, обусловленные коррозией, составляют 30% ее ежегодного производства. Кроме того, действующие объекты по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа являются источником повышенной опасности для людей и окружающей среды. На скорость протекания и распределение коррозии подземного и наземного оборудования оказывают влияние следующие группы факторов (9a):

        Технические и технологические факторы при подготовке, транспортировке и хранении нефти;

        Физико-химические свойства и состав перекачиваемого продукта: свойства и состав нефти, компонентов пластовой воды, попутного нефтяного газа и содержание в нем коррозионно-активных примесей типа сероводорода и диоксида углерода; наличие органических и неорганических веществ типа парафина, смолы, сульфида железа, карбоната кальция, карбоната магния и карбоната железа, которые могут образовывать защитные пленки на металлической поверхности; наличие абразивных частиц в потоке типа песка, сульфида железа, кристаллов солей, глины; наличие и проявление жизнедеятельности бактерий; pH среды;

        Внешние факторы: температура, скорость движения агрессивной среды, давление, концентрация кислорода; время контакта со средой; наличие химических реагентов, применяемых в технологических процессах подготовки нефти; поляризация внешним током и др.;

        Внутренние факторы: природа металла; состав металла; кристаллическая структура металла; состояние поверхности металла; напряжения в металле; термодинамическая устойчивость металла и его место в периодической системе элементов; дефекты при сварке металла.

- Металлопластовые трубы (МПТ) – трубы из термопластичных материалов, армированных сварным сетчатым каркасом из проволоки. Изготавливаются уральским производственным объединением «Стройпластполимер». Имеют следующие преимущества:

        высокую антикоррозионную стойкость, которая сравнима с трубами из нержавеющей стали;

        зеркальную поверхность внутренних стенок, что препятствует образованию асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО);

        малый вес погонного метра трубы, что создает возможность погрузки и выгрузки без специальных устройств и тяжелой техники;

        возможность сборки трубопровода с использованием неквалифицированного персонала;

        исключением сварочных работ.

Пределы стойкости МПТ к наружному гидростатическому давлению не менее 3-5 МПа, к внутреннему гидростатическому давлению не менее 5-8 МПа. Трубы изготавливаются диаметром 115 мм и толщиной 12,5 мм на давление до 3 МПа. Концы труб оформляются методом литья под давлением под резьбовое муфтовое или фланцевое соединение.

- МПТ – металлопластовые трубы.

- Опасные условия эксплуатации - обстоятельства, выявленные при эксплуатации объекта магистрального трубопровода или при проведении  обследования его состояний (в т.ч. по результатам внутритрубной дефектоскопии), которые позволяют сделать объективный вывод о возможности возникновения аварии или аварийной утечки, а именно:

        общие коррозийные повреждения, которые уменьшили толщину стенки трубы до величины, которая меньше необходимой для обеспечения прочности магистрального трубопровода при максимально разрешенном рабочем давлении; или питтинговые коррозийные повреждения, создающие реальную угрозу возникновения утечки нефти;

        любые воздействия, создающие сверхнормативные нагрузки на трубопровод или его перемещение в пространстве в результате стихийных явлений окружающей среды (оползень, паводок, землетрясение и др.), которые понижают безопасность функционирования объекта;

        любые виды трещинообразования или дефекты материала труб и оборудования, которые понижают прочность и требуют для обеспечения безопасности снижение рабочего давления на 20 и более % от установленного или отключения объекта;

        любые ошибочные срабатывания систем автоматики или ошибочные действия персонала, которые привели к повышению давления на 10 и более %;

        утечка на трубопроводе, которая не подлежит отчётности согласно пункту 2.2;

        любые опасные условия эксплуатации, которые заставили для обеспечения безопасности снизить величину рабочего давления на 20 и более % или отключить объект, кроме случаев окончательного прекращения эксплуатации объекта.

- Опасный производственный объект - магистральный нефтепровод с его объектами в границах эксплуатации ОАО МН, предназначенный для приема, хранения и перекачки нефти.

- Особые условия эксплуатации - природные или другие условия, указанные в отраслевой НТД, характеризуемые экстремальными параметрами.

- Оценка риска - процесс определения степени риска анализируемой опасности для здоровья человека, имущества или окружающей среды. Оценка риска включает в себя анализ частоты, анализ последствий и их сочетание.

- ПДК - предельно допустимая концентрация. Предельно допустимая концентрация нефтяных паров в воздушной среде производственных помещений 300 мг/куб.м.

        Пластмассовые трубы – разновидность труб из коррозионно-стойких материалов. Замена стальных труб на пластмассовые приводит к суммарному снижению затрат при строительстве трубопроводов до 20% за счет увеличения скорости монтажа, использования легких землеройных машин. При применении пластмассовых труб увеличивается пропускная способность трубопровода на 30-40%, возрастает срок эксплуатации в 4-5 раз. Виды пластмассовых труб:

        металлопластовые трубы (МПТ);

        коррозионно-стойкие гибкие трубы (КГТ).

- Пластовая вода – компонент транспортируемой нефти, попавший в нее на стадии нефтепромысла. Содержит различные соли, являющимися хорошими электролитами (особенно соль магния) и вызывающими электрохимическую коррозию трубопроводов и днищ стальных резервуаров.

- Потери металла при коррозии:

        прямые:

        стоимость замененного прокорродировавшего оборудования;

        затраты на защиту от коррозии, применение ингибиторов, использование лаков, красок, химизация и применение других средств защиты от коррозии;

        безвозвратные потери металла;

        косвенные:

        потери продукта в результате утечки и загрязнения продукта по причине коррозии;

        потери производительности;

        завышенный расход металла в результате увеличения толщины металлических стенок трубопроводов и оборудования в расчете на коррозию.

- Приемлемый риск - риск, уровень которого допустим и обоснован, исходя из экономических и социальных соображений.

- Противоэрозионные сооружения МН – сооружения МН против эрозии грунта во время весенних паводков. /собств./

- ПТЭ - правила технической эксплуатации.

        Риск (Cтепень риска) - сочетание частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного события.

- Технологические риски – опасности, которые могут привести к выходу трубопровода из строя.

- Экологические риски – потенциальные воздействия на окружающую среду в результате аварии на трубопроводе.

# Экология и чрезвычайные ситуации

- Акватория – определенный (или изолированный участок) водной поверхности естественного или искусственного водоема.

- Авария (авария I и II категории) - внезапный вылив или истечение нефти, в результате полного разрушения или частичного повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий:

        смертельный травматизм;

        травмирование с потерей трудоспособности;

        воспламенение нефти или взрыв ее паров;

        загрязнение реки, озера, водохранилища или любого водного объекта сверх пределов, установленных стандартом на качество воды, вызвавшее изменение окраски поверхности воды или берегов или приведшее к образованию эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или к выпадению отложений на дно или берега;

        объём утечки составил 10 кубометров и более.

- Аварийная утечка - то же, что и авария, только без признаков событий, указанных в предыдущих пунктах; требует проведения ремонтных работ для обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации объекта.

        Активный ил - коллоидные хлопья с размножающимися на них аэробными и зооглейными бактериями, грибками и другими микроорганизмами, осуществляющими биохимическое окисление и ускоряющими процессы очистки сточных вод в очистных сооружениях - аэротенках.

        Анаэробы - организмы, способные жить и развиваться в бескислородной среде; термин ввел Л. Пастер (1861).

        Аэротенки (англ. tank - резервуар) - сооружения для очистки сточных вод, в которые подаются активный ил и кислород для интенсификации процесса минерализации органических веществ.

- Биологическая рекультивация - этап рекультивации земель, осуществляемый после технической рекультивации и включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление обитания животных, растений, грибов и микроорганизмов и восстановление хозяйственной продуктивности земель.

        Биометрия - раздел прикладной математики, изучающий организмы и экосистемы методами вариационной статистики.

- Биологические пруд –

- Биологический фильтр - сооружение для биологической очистки сточных вод. Представляет собой резервуар с двойным дном, наполненный крупнозернистым фильтрующим материалом (шлак, гравий, керамзит и др.). Сточная вода, проходя через фильтрующий материал, образует на его поверхности биологическую пленку из скоплений микроорганизмов, разрушающих органические вещества сточных вод. /БСЭ/

- Боновые заграждения (БЗ) – оборудование для локализации аварии, предотвращающее разлив нефти по поверхности открытого водоема (в основном, реки). Устанавливаются на акватории реки под углом к динамической оси потока, вдоль которого происходит распространение нефтяного пятна. Бывают следующих видов: зимние, летние, направляющие, негорючие, улавливающие. Направляющие БЗ применяются только для смещения нефтяного пятна. Улавливающие БЗ применяются для локализации и сбора нефти.

- Ватт (Вт) – единица измерения мощности. 1 Вт = 1 Дж/с.

- Водоём - водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным её отсутствием (ГОСТ 19179-73).

- Водоочистка - комплекс технологических процессов, имеющих целью довести качество воды, поступающей в водопроводную сеть из источника водоснабжения, до установленных нормами показателей. /БСЭ/

        Водосбор - часть поверхности суши, с которой поверхностные воды стекают в главный водоем (море, озеро, реку); вместе с водоемом образует единую экосистему.

- Водосборная площадь (бассейн) - территория, с которой поверхностные и подземные воды стекают в определенный водоем.

- Водоток - водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности (ГОСТ 19173-73).

        Воды сточные - 1) воды, бывшие в производственном, бытовом или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшие через к.-л. загрязненную территорию, в т.ч. территорию населенного пункта; 2) воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека. В.с. подразделяются на: а) хозяйственно-бытовые; б) производственные; в) атмосферные. В.с. хозяйственно-бытовые в зависимости от вида загрязнения делятся на фекальные (загрязненные физиологическими отбросами) и хозяйственные (поступающие из раковин, ванн, бань, прачечных и т.п.). Состав В.с. производственных определяется технологическим процессом, при котором они образуются, а также химическими свойствами сырья и материалов. Различают загрязненные и нормативно-чистые (т.е. не требующие очистки) производственные В.с. Атмосферные В.с. делятся на ливневые (дождевые) и талые.

- ВСВ – временно согласованные выбросы.

- ВСС – временно согласованные сбросы.

- Геологические условия – тип грунтов, в которых уложен участок трубопровода, а также их просадочность. См. Грунт, Виды грунтов.

- Гидрогеологический разрез (профиль) – геологический разрез, на котором показаны водоносные породы, свободные поверхности грунтовых вод, уровни воды в скважинах и выработках и другие гидрогеологические факторы.

- Гидрологическая карта – карта, на которой показано распространение различных типов подземных вод в породах, химическая характеристика вод, глубина залегания и другие характеристики.

        Грунт - обобщенное наименование рассматриваемое с инженерно-строительной точки зрения любой горной породы, залегающей преимущественно в пределах зоны выветривания коры земной.

- Гумус (от лат. humus – земля, почва, перегной) – высокомолекулярные темноокрашенные органические вещества почвы. Состоит из гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), гумина и др. Образуется в результате гумификации продуктов разложения органических остатков. Содержит элементы питания растений, которые после разложения гумуса переходят в доступную для них форму. Почвы, богатые гумусом, плодородны. /БСЭ/.

- ГФС – гипано-формальдегидная смесь.

- Двуокись углерода – см. Углекислый газ.

- Децибел (Дб) - единица измерения загрязнения шумового, интенсивности (мощности, звукового давления) звука. Интервал комфорта – не выше 30-40 Дб, болевой порог – 120 Дб. Шкала силы звука строится на логарифмах отношения данной величины звука к порогу слышимости, принимаемому за ноль. Интенсивность звука в 10 Дб превышает порог слышимости в 10 раз, в 20 Дб – в 100 раз.

- Джоуль (Дж) - единица измерения энергии.

- Диоксид углерода – см. Углекислый газ.

- Защита растений - система мероприятий в сельском и лесном хозяйствах, предупреждающая появление и распространение вредителей, болезней и сорняков или обеспечивающая их ликвидацию. Основные методы: агротехническая, биологическая, химическая, интегрированная защита растений. /БСЭ/

- Журнал ПОД – Журнал природоохранной деятельности.

- Зональная растительность - типична для какой-либо определенной природной зоны. Для зональной растительности тундры характерны мхи, лишайники, лесной зоны - древесные растения, степной - травянистые растения, и т. п. /БСЭ/

        Зона санитарно-защитная (СЗЗ) - полоса, отделяющая промышленное предприятие от населенного пункта. Размеры СЗЗ до границы жилой застройки устанавливают в зависимости от мощности предприятия, условий осуществления технологического процесса, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ. В соответствии с классификацией промышленных предприятий и в зависимости от выделяемых веществ вредных установлено пять СЗЗ: для предприятий I класса - 1000 м, II - 500, III - 300, IV - 100, v - 50 м. Предприятия с технологическими процессами, при которых в атмосферу не выделяются вредные вещества, допускается размещать в пределах жилых районов. При неблагоприятных аэрологических условиях, отсутствии или недостаточной эффективности очистных устройств СЗЗ может быть увеличена, но не более чем в 3 раза. Размеры СЗЗ могут быть уменьшены при изменении технологии, совершенствовании производственных процессов и внедрении высокоэффективных и надежных в эксплуатации очистных устройств.

- Зондирование атмосферы - определение распределения температуры, влажности, давления, ветра и других параметров атмосферы. Зондирование атмосферы может быть акустическое (звуком), оптическое (лучом лазера), с помощью радиоволн, а также радиозондов, самолетов, ракет, искусственных спутников Земли. /БСЭ/

- Зоны физико-географические - крупные части географических поясов, закономерно сменяющиеся от экватора к полюсам и от океанов в глубь континентов. Положение зон физико-географических определяется главным образом особенностями соотношения тепла и влаги. Зоны обладают известной общностью почв, растительности и других компонентов природной среды (напр., зоны степей, зоны саванн). Выражены как на суше, так и в океане, где проявляются менее отчетливо. В пределах зоны физико-географической по преобладанию ландшафтов того или иного типа выделяются подзоны физико-географические. /БСЭ/

- Индекс опасности – показатель опасности химического вещества. И.о. рассчитывается по формуле: I=lg(A*S/(L*M*ПДК)), где S - растворимость в воде химического соединения, мг/л; A – атомный вес соответствующего элемента; L – среднее арифметическое из 6 ПДК химических веществ в различных пищевых продуктах (мясо, рыба, молоко, хлеб, фрукты, овощи); M – молекулярная масса химического соединения, в которое входит данный элемент; ПДК – предельно-допустимая концентрация элемента.

- Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

        Кадастр – систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов и явлений. Содержит их физико-географическую характеристику, классификацию, данные о динамике, степени изученности и экономическую (эколого-социально-экономическую) оценку с приложением картографических и статистических материалов. Может включать рекомендации по использованию объектов или явлений, предложения относительно мер по их охране, указания на необходимость дальнейших исследований и др. данные.

        Кадастр земельный - систематизированный свод достоверных сведений о земле как главном средстве производства в сельской и лесной сфере. В З.к. указывается имя собственника земли, дается описание общей площади, места расположения участков, их конфигурация, состав угодий, их качество, доходность, цена земли. Наиболее совершенной принято считать германскую систему земельного кадастра. По этой системе учет ведется по двум видам документов: кадастру недвижимости, где дается сравнительная экономическая оценка земли, и земельной книге, в которой учитывается право собственности на землю.

- Калория (кал) - единица измерения энергии. 1 кал = 4,1868 Дж.

- Класс опасности – категория опасности загрязняющего вещества, отнесенная к определенному интервалу значений индекса опасности:

        1-й класс опасности (высоко опасный) – индекс опасности = 4.1 и более;

        2-й класс опасности (умеренно опасный) – индекс опасности = 2.6 – 4.0;

        3-й класс опасности (мало опасный) – индекс опасности = 0.1 – 2.5;

        4-й класс опасности (слабо опасный) – индекс опасности = менее 0.1.

        нм3/т - единица измерения кол-ва растворенного газа.

- Ландшафт антропогенный - в географии - ландшафт, созданный в результате целенаправленной деятельности человека, вследствие которой могут возникнуть также непреднамеренные изменения природного ландшафта. /БСЭ/

- Ландшафт географический - относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием ее компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Структуру каждого географического ландшафта определяют процессы обмена веществом и энергией. /БСЭ/

- Ландшафтная архитектура - искусство создавать гармоничное сочетание естественного ландшафта с освоенными человеком территориями, населенными пунктами, архитектурными комплексами и сооружениями. В задачи ландшафтной архитектуры входят охрана естественных ландшафтов и создание новых (садово-парковое искусство), планомерное развитие системы естественных и искусственных ландшафтов. /БСЭ/

- Ландшафтные карты - отображают размещение природно-территориальных комплексов различного ранга: фаций, урочищ, групп урочищ или местностей (на крупно- и среднемасштабных картах), ландшафтов (на мелкомасштабных картах). Ландшафтные карты используются для качественного учета земель в сельском хозяйстве, а также при медикогеографических, архитектурно-планировочных оценках территории и т. п. /БСЭ/

- Ландшафтоведение - раздел физической географии, изучающий сложные природные и природно-антропогенные геосистемы различного ранга. Основа ландшафтоведения - учение о ландшафте географическом. /БСЭ/

        мг/дм3 - единица измерения концентрации (хлористых солей и пр.)

- Мониторинг – комплексная система регламентированных периодических наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния природной среды с целью выявления негативных изменений и выработки рекомендаций по их устранению или ослаблению.

- Наводнение – затопление речной долины выше ежегодно заливаемой поймы или местности, обычно свободной от воды (осушенной, прибрежной, приморской, вокруг озера, понижения местности). Возникает из-за резкого увеличения притока талых и (или) дождевых вод, загромождения русла реки льдом (весной), шугой или донным льдом (осенью), ветрового нагона воды в устьях рек или на низких побережьях морей (обычно в заливах и на островах). Особый случай Н. – одна из форм стихийного бедствия.

        Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – предприятие для крупнотоннажного производства, основанного на превращениях нефти, ее фракций и нефтяных газов в товарный нефтепродукт и сырье для нефтехимии, основного органического синтеза и микробиологического синтеза. Это производство представляет собой совокупность физических и химико-технологических процессов и операций, включающих подготовку сырья, его первичную и вторичную переработку. По своему назначению НПЗ делятся на предприятия:

        топливного профиля;

        топливно-масляного профиля;

        топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции (нефтехимический комбинат).

        Нефтехимический комбинат (НХК) – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции.

- Нефтешламы – ловушечные нефти.

- Нефть – сложный комплекс веществ, состоящий почти из 3000 ингредиентов, большинство из которых легкоокисляемы. Представляет собой жидкий горючий продукт с температурой вспышки ниже 0 град. и температурой самовоспламенения выше 500 град. Является одним из наиболее опасных веществ, загрязняющих среду обитания. Токсическое воздействие нефти и нефтепродуктов на растения и живые организмы чрезвычайно обширно. Другим важным фактором является способность нефти, особенно ее легких фракций, с большой скоростью растекаться на поверхности воды, образуя тонкую пленку большой площади. Вследствие этого разливы нефти на воде считаются более опасными, чем на почве, где она, до определенной степени удерживается частицами почвы.

- Нефтяной газ – см. Попутный нефтяной газ.

- Нефтяной сорбент (далее сорбент) – органические или минеральные материалы, способные избирательно поглощать углеводороды нефти, разлитой по водной поверхности (например, торф, солома).

- НПВ - нижний предел взрываемости.

- НХК – нефтехимический комбинат.

- ОБУВ - ориентировочный безопасный  уровень выбросов.

- ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду.

- ОДУ - ориентировочные допустимые уровни.

- Основные нарушения почвенно-растительного покрова при бурении скважин и эксплуатации нефтепромысловых объектов:

        Механические нарушения почвенного покрова;

        Изъятие плодородного слоя;

        Загрязнение почвы нефтепродуктами и высокоминерализованными пластовыми водами;

        Загрязнение буровыми отходами;

        Загрязнение нефтешламами и сточными водами.

- Охрана окружающей среды - комплекс мероприятий по охране, рациональному использованию и восстановлению живой и неживой природы.

- Охрана природы - комплекс мер по сохранению, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов Земли, в т. ч. видового разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод и атмосферы. Опасность необратимых изменений природной среды в отдельных регионах Земли стала реальной из-за возросших масштабов хозяйственной деятельности человека. К 70-м гг. 20 в. (с кон. 16 в. исчезло св. 250 видов и подвидов позвоночных животных. С нач. 80-х гг. в среднем 1 вид (или подвид) животных исчезал ежедневно, а вид растений - еженедельно (под угрозой исчезновения находятся св. 20 тыс. видов). Ок. 1000 видов птиц и млекопитающих (в основном обитатели тропических лесов, сводимых со скоростью десятков га в мин) находятся под угрозой вымирания. Ежегодно сжигается ок. 1 млрд. т условного топлива, выбрасываются в атмосферу сотни млн. т оксидов азота, серы, углерода (часть из них возвращается в виде кислотных дождей), сажи, золы и пыли. Почвы и воды загрязняются промышленными и бытовыми стоками (сотни млрд. т в год), нефтепродуктами (несколько млн. т), минеральными удобрениями (около сотни млн. т) и пестицидами, тяжелыми металлами (ртуть, свинец и др.), радиоактивными отходами. Появилась опасность нарушения озонового экрана Земли (см. Озоновая дыра). Способность биосферы к самоочищению близка к пределу. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и вследствие этого угроза существованию на Земле живых организмов, в т. ч. человека, потребовали решительных практических мер по защите и охране природы, правового регулирования использования природных ресурсов. К таким мерам относятся создание безотходных технологий, очистных сооружений, упорядочение использования пестицидов, прекращение производства ядохимикатов, способных накапливаться в организме, рекультивация земель и пр., а также создание охраняемых территорий (заповедники, национальные парки и др.), центров по разведению редких и исчезающих животных и растений (в т. ч. для сохранения генофонда Земли), составление мировой и национальных Красных книг. Природоохранительные меры предусмотрены в земельном, лесном, водном и др. национальном законодательстве, которое устанавливает ответственность за нарушение природоохранительных норм. В ряде стран в результате осуществления правительственных природоохранных программ удалось существенно улучшить качество окружающей среды в отдельных регионах (напр., в результате многолетней и дорогостоящей программы удалось восстановить чистоту и качество воды в Великих озерах). В международном масштабе наряду с созданием различных международных организаций по отдельным проблемам охраны природы действует Программа ООН по окружающей среде. См. также Биосфера, Всемирный союз охраны природы, «Гринпис». /БСЭ/

- Охраняемые природные территории - предназначены для сохранения природных комплексов или объектов, имеющих хозяйственное, научное или культурно-просветительное значение. Основные охраняемые природные территории в Российской Федерации и др. государствах СНГ - заповедники, заказники, памятники природы, природные и национальные парки, курортные зоны и зеленые зоны вокруг городов (с 1981 природные и национальные парки, а также некоторые заповедники официально называются государственными природными национальными парками), за рубежом - национальные парки, резерваты и др. /БСЭ/

        ПАВ – поверхностно-активные вещества.

- Паводок – быстрый, но кратковременный подъем уровня воды в реке, завершающийся также его быстрым спадом.

        Пал - 1) выжигание травяной и кустарниковой растительности в целях вытеснения нежелательных растений и уничтожения мертвой ветоши для улучшения пастбищного травостоя; 2) пожар лесной, естественного происхождения или антропогенный, иногда преднамеренный - для превращения лесного участка в пастбище или пашню; 3) гарь, обгоревший лес.

- ПДВ – предельно допустимые выбросы.

- ПДК - предельно допустимая концентрация. Предельно допустимая концентрация нефтяных паров в воздушной среде производственных помещений 300 мг/куб.м.

- ПДРО – предельно допустимое размещение отходов.

- ПДС – предельно допустимые сбросы (также - стоки).

- ПДУ - предельно допустимый уровень.

        Плес - глубоководный широкий участок реки с медленным течением, где оседают на дно ил и другие материалы.

        Поллютант (лат. pollutio - загрязнение) - загрязняющее вещество.

- Половодье – 1) фаза водного режима реки, характеризующаяся наибольшей в году водоносностью, высоким и длительным подъемом уровня, сопровождающееся выходом воды из русла на пойму; 2) ежегодно повторяющееся, обычно в один и тот же сезон года, относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъем ее уровня. Нередко сопровождается выходом рек из русла и затоплением поймы. Кратковременное П. - паводок.

- Попутный нефтяной газ (нефтяной газ) – газ, растворенный в добываемой нефти /собств./. Состоит из легких углеводородов и других газов, например: азот, гелий, водород, диоксид углерода (углекислый газ), и-гексан, изобутан, метан, метилциклон, н-бутан, н-гексан, н-пентан, пропан, сезобутан, сероводород, сумма изогексанов, циклопентан, этан, 2-3-диметил, 3-метилпентан. Не обладает коррозионной активностью, но его активность резко возрастает при наличии в нем сероводорода, диоксида углерода, кислорода, жидкого конденсата и, особенно, влаги, в результате чего на поверхности металла образуется пленка воды.

- Пояса физико-географические - наиболее крупные подразделения географической оболочки. По режиму тепла и влаги, особенностям циркуляции воздушных масс и океанических течений, своеобразию геоморфологических и биогеохимических процессов, составу растительности и животного мира выделяют экваториальные, северные и южные субэкваториальные, тропические, субтропические, умеренные, а также субарктические и арктические (в Южном полушарии - субантарктические и антарктические) пояса. По зональным и региональным особенностям пояса физико-географические подразделяются на географические зоны и секторы. Во многих горных системах в связи с уменьшением тепла и изменением увлажнения от подножий к вершинам выделяются высотные пояса. /БСЭ/

        Пресные водоемы - водоемы с соленостью воды до 0,5 промилле.

- Природная среда - природная составляющая часть среды обитания и производственной деятельности человечества - часть окружающей среды. /БСЭ/

- Природные зоны – см. Зоны физико-географические.

- Природные пояса – см. Пояса физико-географические.

- Природные ресурсы - компоненты природы, используемые человеком. Главные виды природных ресурсов можно классифицировать: на основе их генезиса - минеральные ресурсы, биологические ресурсы (растительный и животный мир), земельные, климатические, водные ресурсы; по способу использования - в материальном производстве (в промышленности, сельском хозяйстве и др. отраслях), в непроизводственной сфере; по исчерпаемости - исчерпаемые, в т. ч. возобновимые (биологические, земельные, водные и др.) и невозобновимые (минеральные), практически неисчерпаемые (солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия текучей воды). Огромные объемы природных ресурсов, вовлекаемых в современную человеческую деятельность, обострили проблемы их рационального использования и охраны и приобрели глобальный характер. /БСЭ/

- Природный парк - охраняемый обширный участок природного или культурного ландшафта; используется главным образом для рекреационных целей (напр., организованного туризма). В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых территорий режим охраны в природных парках наименее строгий. Природные парки имеются в Финляндии, Австрии, Германии, Индонезии, на Украине и в других государствах. См. также Национальный парк. /БСЭ/

- Природный территориальный комплекс - географический комплекс; природный ландшафт; закономерное пространственное сочетание природных компонентов, образующих целостные системы разных уровней (от географической оболочки до фации); одно из основных понятий физической географии. Обычно включает участок земной коры с присущим ему рельефом, относящиеся к нему поверхностные и подземные воды, приземной слой атмосферы, почвы, сообщества организмов. Между отдельными природными территориальными комплексами и их компонентами осуществляется обмен вещества и энергии. /БСЭ/

- Рекультивация - комплект работ направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. /ГОСТ 17.5.01-83/

        Санитарно-защитная зона - см. зона санитарно-защитная.

        Сель - кратковременный разрушительный грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в руслах горных рек в результате резкого паводка, вызванного интенсивными ливнями или интенсивным снеготаянием. Развивается в крутосклонных долинах, зависит от запаса рыхлого материала примыкающих водосборов и водосборных воронок. Одна из причин развития С. - уничтожение на водосборных поверхностях лесной растительности.

- Сероводород – высокотоксичный корродирующий компонент, который может содержаться в природном газе (вместе с углекислым газом). В присутствии кислорода воздуха образует серную кислоту и сульфиды железа, вызывающие иногда самовозгорание и воспламенение нефтепродуктов.

        СЗЗ - санитарно-защитная зона.

        Сток - стекание дождевых и талых вод в водоемы и понижение рельефа, происходящее как на земной поверхности (поверхностный С.), так и в толще почвогрунта (подземный С.). Составное звено круговорота воды на Земле. Отношение величины С. к количеству осадков, выпавших на площади водосбора и сформировавших этот С., называют коэффициентом стока и выражают в процентах.

        Техническая рекультивация - этап рекультивации земель, включающих планировку, формирование откосов, снятие, транспортировку и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли, строительство дорог и др.

        УВ – углеводород.

        Углекислота – см. Углекислый газ.

        Углекислый газ (синонимы: двуокись углерода, диоксид углерода, углекислота) – компонент природного газа, добываемом в нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. Для очистки от углекислого газа (и сероводорода) применяют методы физической и химической абсорбции.

        УЛФ – улавливание легких фракций углеводородов.

        Физическая абсорбция – взаимодействие молекул в растворе, в большинстве случаев обусловленных силами Ван-дер-Ваальса. Для физической абсорбции обычно используют воду, органические растворители – не электролиты, не реагирующие с растворяемым газом, и их водные растворы. Используется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.

        Характеристика местности – уклон или изменение уклона (для пересеченной местности), равнина, характеристика поверхностного слоя: трава, пашня, кустарник, лес, болото и пр.

        ХБВ - хозяйственно-бытовые воды.

        Хемосорбция – химическая абсорбция, при которой молекулы газа, растворенного в жидкости, вступают в реакцию с активными компонентами абсорбента. В основном эти реакции экзотермические и обратимые, поэтому при повышении температуры раствора образующееся химическое соединение разлагается с выделением исходных компонентов. Используется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.

- Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного действия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

- Чрезвычайная ситуация техногенного характера. К техногенным ЧС относятся следующие события:

        авария на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы; взрыв и пожар на любом транспорте;

        прорыв магистрального трубопровода;

        пожар на зданиях и сооружениях, взрыв или внезапное их обрушение;

        утрата, хищение или обнаружение неучтенных источников ионизирующего излучения, способных создать облучение людей свыше установленных норм;

        утрата (обнаружение) токсичных веществ;

        распространение загрязняющих факторов за санитарно-защитную зону с превышением ПДК (ПДУ), в 5 раз и более;

        превышение ПДК экологически вредных веществ 1 и 2 класса опасности в сточных водах, в 5 раз и более;

        максимальное разовое превышение ПДК экологически вредных веществ в поверхностных и подземных водах  в 100 раз и более, если эти водные объекты не являются  зонами хронического загрязнения;

        покрытие пленкой (нефтяной, масляной или другого происхождения) более 1/3 поверхности водоёма или его обозримой площади 6 кв. км и более.

- ЧС – чрезвычайная ситуация.

- ЧС ПТХ – чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера.

        ШФЛУ –широкая фракция легких углеводородов.

- Экологическая война - нанесение ущерба противнику путем воздействия на среду его обитания (загрязнение или заражение воздуха, воды, почвы, истребление флоры и фауны). Запрещена международным правом, что закреплено Конвенцией о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, принятой ООН в 1977. /БСЭ/

- Экологическая ниша – совокупность всех факторов природной среды, в пределах которых возможно существование того или иного вида организмов. К таким факторам относится не только положение вида в пространстве (его местообитание), но также его взаимоотношения с другими видами (конкуренция за пищу, наличие врагов и т. п.) /БСЭ/

- Экологически вредные вещества (вещества вредные, ВВ) – 1) химическое соединение, которое при контакте с организмом человека может привести к производственным травмам, профессиональным заболеваниям или отклонениям в состоянии здоровья; 2) химическое вещество, вызывающее нарушения в росте, развитии или состоянии здоровья организмов, а также могущее повлиять на эти показатели со временем, в т.ч. в цепи поколений. Санитарные нормы допустимых концентраций.

- Экологический кризис - нарушение взаимосвязей внутри экосистемы или необратимые явления в биосфере, вызванные антропогенной деятельностью и угрожающие существованию человека как вида. По степени угрозы естественной жизни человека и развитию общества выделяются неблагоприятная экологическая ситуация, экологическое бедствие и экологическая катастрофа. /БСЭ/

- Экологический паспорт – Документ, характеризующий экологическое состояние предприятия. В Э.п. отмечается местоположение предприятия, даются гидрометеорологическое описание района его размещения, общая характеристика предприятия, приводятся материальный и экологический балансы, полный перечень источников выбросов в атмосферу и сбросов в водоем, состав твердых отходов и мест их складирования или захоронения, качественно-количественная характеристика выбросов в атмосферу и сбросов в водоем, описание и технические данные очистных сооружений, перечень транспортных средств и количество выбрасываемых ими вредных веществ и др. сведения. В Э.п. также отражается оценка экономического ущерба от загрязнения предприятием окружающей среды и устанавливается величина платы за выбросы. Заполнение Э.п. проводится по ГОСТ 17.00.04-90.

- Экология - наука об отношениях живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. Термин "экология" предложен в 1866 Э. Геккелем. Объектами экологии могут быть популяции организмов, виды, сообщества, экосистемы и биосфера в целом. С сер. 20 в. в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое значение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов, а сам термин "экология" - более широкий смысл. С 70-х гг. 20 в. складывается экология человека, или социальная экология, изучающая закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические проблемы ее охраны; включает различные философские, социологические, экономические, географические и другие аспекты (напр., экология города, техническая экология, экологическая этика и др.). В этом смысле говорят об «экологизации» современной науки. Экологические проблемы, порожденные современным общественным развитием, вызвали ряд общественно-политических движений («Зеленые» и др.), выступающих против загрязнения окружающей среды и др. отрицательных последствий научно-технического прогресса. /БСЭ/

- Эмерджентные свойства  (англ. emergent – неожиданно появляющийся) – новые, уникальные свойства экосистемы, возникающие в результате взаимодействия ее компонентов и отсутствующие у составляющих ее подсистем.

- Эрозия (от лат. erosio – разъедание) - процесс разрушения горных пород и почв водным протоком. Различают поверхностную (сглаживание неровностей рельефа), линейную (расчленение рельефа), боковую (подмыв берегов рек) и глубинную (врезание русла потока в глубину) эрозии. /БСЭ/

- Эрозия почвы - разрушение водой и ветром верхнего слоя почвы, смыв или развеивание его частиц и осаждение в новых местах. Водная и ветровая (дефляция) эрозия почвы уменьшает площадь пашни, снижает плодородие почвы, затрудняет обработку полей, разрушает дороги и другие сооружения, заиливает каналы и водохранилища. Меры борьбы: почвозащитные севообороты, правильная обработка почвы, снегозадержание, защитные насаждения, террасирование склонов, оврагоукрепительные работы и др. /БСЭ/

- ЮНЕП - Программа окружающей среды ООН.