Термины по нефтепродуктопроводам

В данном разделе приводятся сокращения и термины по эксплуатации нефтепродуктопроводного транспорта, сгруппированные по тематическим признакам, соответствующим основным бизнес-процессам.

Содержание

Аббревиатуры (сокращения)	1

Стандарты	4

Нефтепродукты, нефтепереработка	5

Метрология, КИП	19

Транспортировка и сбыт нефтепродуктов	21

Строительство, эксплуатация и ремонт объектов НПП	26

Ликвидация отказов и аварий	35

Охрана объектов (от незаконных врезок, доступа, пожарная, ГО, информационная)	37

Автоматика, телемеханика, связь	40

Финансы, экономика, хозяйственный учет	43

Торгово-закупочная деятельность	44

Методы управления и планирования	44

# Аббревиатуры (сокращения)

- АВБ – аварийно-восстановительная бригада.

- АВП – аварийно-восстановительный пункт.

- АГЗС – газовая автозаправочная станция.

- АЗС – автозаправочная станция.

- АНС – автоналивная станция.

- АСДКУ – автоматизированная система диспетчерского контроля и управления.

- АСЗТ – аварийная система защиты трубопровода.

- АСУ – Отдел автоматизированных систем управления.

- АРМ – автоматизированное (на базе компьютера) рабочее место.

- АХО – Административно-хозяйственный отдел.

- АЭС – атомная электростанция.

- БПТО - База производственно-технического обслуживания.

- БЭП – борьба с экономическими преступлениями.

- ВРП – внешний резервуарный парк.

- ГМС – Государственная    метрологическая  служба РФ.

- ГО – Гражданская оборона.

- ГПЗ – газоперерабатывающий завод.

- ГПС – головная нефтеперекачивающая станция.

- ГСМ – горюче-смазочные материалы.

- ГТД – грузовая таможенная декларация.

- ГУБЭП – Главное Управление по Борьбе с Экономическими Преступлениями МВД РФ.

- ДЗ – диспетчерское задание.

- ДКО – 1) Договорно-коммерческий отдел 2). Отдел диспетчерского контроля.

- ДО – дочернее общество (предприятие второго уровня). См. ОАО МНПП.

- ДТ – дизельное топливо (также – дизтопливо).

- ЖБР – железобетонный резервуар.

- КИАС – Корпоративная информационно-аналитическая система.

- КИП – контрольно-измерительные приборы.

- ККМ – контрольно-кассовая машина.

- КП – конечный пункт нефтепродуктопровода.

- КП – контролируемый пункт телемеханики.

- КР – капитальный ремонт.

- КФС – ключевые факторы стоимости.

- КЭПП – Комитет по Экономике и Промышленной Политике.

- ЛПДС – линейная производственно-диспетчерская (или просто – диспетчерская) станция.

- МА – магистральный насосный агрегат.

- МВД РФ – Министерство внутренних дел.

- МГП – месячный график приема нефтепродуктов.

- МКНПП  – Московский кольцевой нефтепродуктопровод.

- МН(ПП) – магистральный нефтепродуктопровод.

- МС – метрологическая служба федеральных органов власти и юридических лиц.

- МСА ПС – микропроцессорная система автоматики перекачивающей станции.

- МТ – магистральный трубопровод.

- МТ – маршрутная телеграмма.

- МТА – Московская Топливная Ассоциация.

- МЧС РФ – Министерство чрезвычайных ситуаций.

- НБ – нефтебаза.

- НК – нефтяная компания.

- ННС – нефтеналивная станция.

- НП – нефтепродукт.

- НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

- НПП – нефтепродуктопровод.

- НПС – нефтеперекачивающая станция.

- НХК – нефтехимический комбинат.

- ОГМ - Отдел главного механика.

- ОГЭ - Отдел главного энергетика.

- ОКС - Отдел капитального строительства.

- ОМТС - Отдел материально-технического снабжения.

- ОЭ - Отдел эксплуатации.

- ПА – подпорный насосный агрегат.

- ПКП – пакет компьютерных программ.

- ПО – программное обеспечение.

- ПО – Производственное объединение (предприятие третьего уровня).

- ПО - Производственный отдел.

- ПТК – Петербургская Топливная Компания.

- ППС – промежуточная перекачивающая станция.

- ПРБ – производственно-ремонтная база.

- ПС – перекачивающая станция.

- ПСБ - Проектно-сметное бюро.

- ПСД – Пункт сдачи по договору.

- ПРСТ – тарифы на транспортировку.

- ПУ - Производственное управление.

- ПУ – пункт управления системы телемеханики.

- ПЭО - Планово-экономический отдел.

- РБ – раздаточный блок.

- РВС - вертикальный стальной резервуар.

- РВСП - вертикальной стальной резервуар с понтоном.

- РВСПК - вертикальный стальной резервуар с плавающей крышей.

- РГС - горизонтальный стальной резервуар.

- РДП – районный диспетчерский пункт.

- РП – резервуарный парк.

- РСК - ремонтно-строительная колонна.

- РСУ - ремонтно-строительное управление.

- СЗЗ - санитарно-защитная зона.

- СКЗ – станция катодной защиты.

- СКУ – система контроля и управления.

- СИ – средство измерений.

- СМУ – строительно-монтажное управление.

- СНГ – сжиженный нефтяной газ.

- СТ – соединительный трубопровод.

- СУ РП – система управления резервуарного парка.

- ТНК – Тюменская нефтяная компания.

- ТО - Технический отдел.

- ТОР – техническое обслуживание и ремонт.

- ТР – технический ремонт.

- ТРК – топливораздаточный комплекс.

- ТТН - товарно-транспортная накладная.

- ТТО - Товаро-транспортный отдел.

- ТПС – трубопроводная система.

- ТУО - товаро-учетная операция.

- ТЭС – тетраэтилсвинец.

- ФЭУ - финансово-экономическое управление.

- ЦДП – центральный диспетчерский пункт.

- ЦММ – цифровая модель местности.

- ЦО – центральный офис.

- ШФЛУ – широкие фракции легких углеводородов.

- ЭХЗ – электрохимзащита.

# Стандарты

- ВНД – ведомственный нормативный документ.

- ГСИ - Государственные стандарты и инструкции.

- Инструкция - нормативный документ, содержащий указания о порядке выполнения работ, эксплуатации оборудования и инструмента, пользования средствами защиты и т.п.

- НД - нормативная документация.

- Нормативный  документ - принятый в установленном порядке документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. К нормативным документам относятся стандарты, нормы, правила, своды правил, регламенты, технологические инструкции, руководства по эксплуатации, положения и иные документы, соответствующие основному определению (в соответствии с ГОСТ  Р 1.0-92). Применяются следующие виды отечественных нормативных документов:

  - ВНТП - Ведомственные нормы технологического проектирования;

  - ВСН - Ведомственные строительные нормы;

  - ГОСТ – Государственный стандарт;

  - НПБ – Нормы пожарной безопасности;

  - ОСТ – Отраслевой стандарт;

  - ПНиП – природоохранные нормы и правила.

  - ППБ - Правила пожарной безопасности (и нормы);

  - ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

  - СанПиН - Санитарные правила и нормы;

  - СН – Санитарные нормы;

  - СНиП – Строительные нормы и правила;

  - СП - Cводы правил по проектированию и строительству;

  - ССБТ – Свод стандартов по безопасности труда;

  - ТУ – Технические условия.

- НТД – нормативно-технический документ.

- ПТБ - правила техники безопасности.

- ПТЭ - правила технической эксплуатации.

- ТОН - типовые отраслевые нормы.

# Нефтепродукты, нефтепереработка

- Авиационный керосин (авиакеросин, керосин для реактивных двигателей, реактивное топливо) – специальный керосин, разработанный как топливо для реактивных двигателей. В авиакеросине более строго регламентируются фракционный состав и особенно низкотемпературные свойства – по вязкости, температурам кристаллизации и помутнения, чтобы во время полета при температурах даже ниже –55 (C не нарушилось поступление топлива к двигателям. Кроме того, проверяют содержание ароматических углеводородов, смол, серы, степень очистки керосина и др. Одним из наиболее известных сортов А.к. является авиакеросин марки ТС-1 (топливо самолетное). Его плотность при 20 (C составляет не менее 775 кг/м3, а кинематическая вязкость при этой температуре – не менее 1,25 сСт. См. также Нефтяные топлива.

- Автомобильные бензины (автобензины) – наиболее легкие фракции нефти (после петроэфира), выкипающие примерно в пределах от 40 до 215 (C. А.б. представляют собой бесцветную горючую легковоспламеняющуюся жидкость. Взрывоопасная концентрация паров А.б. в смеси с воздухом составляет 1-6%. Плотности бензинов колеблются от 730 до 750 кг/м3. Эксплуатационные свойства А.б. определяются их детонационной стойкостью, фракционным составом, химической стабильностью, содержанием серы. См. также Нефтяные топлива.По нефтепродуктопроводам перекачивают А.б. марок:

  - А-76 – автобензин с октановым числом 76 по моторному методу и ненормируемого по исследовательскому методу;

  - А-80 – автобензин с октановым числом 76 по моторному методу и 80 по исследовательскому методу;

  - Аи-92 – автобензин с октановым числом 83 по моторному методу и 92 по исследовательскому методу.

- Алкилирование – введение в молекулы органических веществ алкильной группы. Виды А.: метилирование, этилирование.

- Альфа-метилнафталин – низковоспламеняемая углеводородная жидкость,  содержащаяся в дизельном топливе, цетановое число которой принимается за 0.

- Антиокислительные присадки (стабилизаторы) – вещества, применяемые для повышения химической стабильности бензинов.

- Ароматизация – увеличение содержания ароматических фракций.

- Бензины – самые легкие (№2 – автобензин и №3 – авиабензин) фракции нефти. Б. делятся на следующие виды:

  - летние, предназначенные для применения во всех районах, кроме северных и северо-восточных, в период с 1 апреля по 1 октября; в южных районах – в течение всех сезонов;

  - зимние, предназначенные для применения в течение всех сезонов в северных и северо-восточных районах, и с 1 октября по 1 апреля – в остальных районах.

Летние бензины имеют более тяжелый фракционный состав, чем зимние. Скорость прогрева двигателя и динамика разгона автомобиля зависят от температуры выкипания 50% бензина, которая для зимних бензинов не должна превышать 100 (C, а для летних – 110 (C. Полнота испарения бензина в двигателе зависит от температур перегонки 90% бензина и конца его кипения. Если эти температуры чрезмерно велики, то бензин не успевает полностью испаряться во впускном трубопроводе двигателя и поступает в цилиндры в жидком виде. В результате с трущихся поверхностей смывается смазка и усиливается износ деталей. Кроме того, поскольку испарившийся бензин сгорает медленно и недостаточно полно, повышается нагарообразование в камере сгорания двигателя.

- Бензин прямогонный (бензиновые фракции, прямоперегонный бензин) - вырабатывается из малосернистых нефтей на установках первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ. Прямогонный бензин используется в качестве сырья для дальнейшей переработки, а также в качестве компонента товарных бензинов. В прямогонных бензинах исключено присутствие компонентов бензина вторичного происхождения. Фракция бензиновая НК - 62 °С вырабатывается при вторичной перегонке прямогонного бензина и используется в качестве сырья для пиролиза. Как топливо не используется.

- Вязкость топлива – физическая характеристика нефтепродукта, определяющая свойства его текучести. Различают два вида вязкости:

  - Динамическая вязкость – коэффициент пропорциональности касательного напряжения сдвига между слоями топлива перепаду скоростей движения этих слоев, рассчитанному на единицу расстояния между ними (измеряется в сантипуазах: 1 сП = 10-3 Па(с = 10-3 кг/м(с);

  - Кинематическая вязкость – отношение динамической вязкости к плотности топлива (измеряется в сантистоксах: 1 сСт = 10-2 Ст = 10-6 м2/с). Чаще используют именно эту характеристику, которую просто именуют вязкостью (по умолчанию – измеренную при 20 (C окружающего воздуха).

Характер изменения вязкости для всех нефтепродуктов одинаков (с повышением температуры вязкость уменьшается, а с понижением – возрастает, особенно интенсивно при отрицательной температуре), а абсолютное изменение зависит от химического состава. Наиболее заметно изменение температуры влияет на вязкость летних сортов. Изменение вязкости относительно нормируемых значений оказывает отрицательное влияние на работу двигателя. Чем выше значение вязкости при температуре 20 (C, указанной в паспорте качества, тем сильнее изменения, происходящие при понижении температуры. Летние сорта загустевают уже при температуре минус 5-10 (C, поэтому возрастает сопротивление движению топлива по трубопроводам, особенно высокого давления. При значительном повышении вязкости нарушается нормальная работа топливоподающей аппаратуры, иногда подача прекращается. Зимние сорта сохраняют подвижность до более низкой температуры (минус 25-35 (C).

- Газовое масло – см. Газойль.

- Газойль (газовое масло) – 1) фракции нефти, выкипающие при 230-360 (C, а также смесь 60% керосина и 40% солярового масла; 2) промежуточный дистиллят, получаемый при переработке нефти на стадии между смазочными маслами и керосином; используется для производства дизельного топлива и сжигается в системах центрального отопления. В 1937 г. вместо Г. стали применяться дизельные топлива, которые по своему фракционному составу лишь незначительно отличались от Г. После 1942 г. название «газойль» перестало использоваться и Г. был объединен с дизельными топливами.

- Газоконденсат – см. Сжиженный нефтяной газ.

- Газообразные топлива – обобщенное название легких фракций нефти при ее перегонке – бензинов.

- Гидрирование – внедрение водорода в молекулы органических соединений.

- Группы нефтепродуктов: 1 группа – бензины автомобильные всех марок, 2 группа – топливо для реактивных двигателей Т-2, 3 группа –топливо для реактивных двигателей всех марок, кроме указанных во 2 ой группе, керосин для технических целей; 4 группа – топлива дизельных марок «Зимнее» и «Арктическое»; 5 группа – топлива дизельные, кроме указанных в 4 группе, топливо печное бытовое.

- Детонационная стойкость – наиболее важный показатель, характеризующий качество автомобильного бензина. Д.с. бензинов выражается в октановых числах. Для повышения Д.с. бензинов и, соответственно, повышения октанового числа, в них вводят тетраэтилсвинец (ТЭС) в количестве до 3,3 г на 1 кг бензина.

- Дизельное топливо (дизтопливо, ДТ) – фракции нефти, выкипающие при 190 до 350 (C. По трубопроводам перекачиваются летнее, зимнее и экспортное Д.т.  См. также Нефтяные топлива. Отечественная промышленность (ГОСТ 305-82) вырабатывает топливо трех марок:

  - летнее (маркировка Л) – для использования при положительной температуре; в условные обозначения марок летнего Д.т. для высокооборотных дизелей входят массовая доля серы и температура вспышки (например, Д.т. Л-0,5-40); плотность – 860 кг/м3, вязкость – 3,0-6,0 сСт;

  - зимнее (маркировка З) – для эксплуатации при температуре до –20 (C с температурой застывания (потерей подвижности) не выше –35 (C; при эксплуатации двигателей при температуре до –35 (C используют зимнее топливо с температурой застывания не выше –45 (C; в условные обозначения марок зимнего Д.т. входят количество серы и температура застывания (например, З-0,2-(-35)); плотность – 840 кг/м3, вязкость – 1,8-5,0 сСт;

  - арктическое (маркировка А) – для эксплуатации при температуре до –50 (C с температуро9й застывания не выше –55 (C; в условных обозначениях марок арктического Д.т. указывают только массовую долю серы (например, А-0,2); плотность – 830 кг/м3, вязкость – 1,5-4,0 сСт.

В условное обозначение топлива должны входить:

  - марки Л - массовая доля серы и температура вспышки;

  - марки З - массовая доля серы и температура застывания;

  - марки А - массовая доля серы.

Пример обозначения: Л-0,2-40   З-0,2-35.

- Дистиллят – продукт перегонки или выпаривания.

- Зольность – характеризует загрязненность топлива. Для ее определения выпаривают 1 л топлива в колбе до получения 30 мл остатка. Остаток прокаливают в тигле при темно-красном калении до полного озоления. Полученную золу выражают в процентах к литру топлива.

- Изооктан – быстровоспламеняющаяся углеводородная жидкость, октановое число которой принимается за 100. Присутствует в бензинах. Повышает октановое число.

- Карта раскладки – документ, позволяющий определить, какое количество смеси можно добавить в тот или иной резервуар. В частности, с помощью К.р. можно определить концентрации и моменты отсечки головы и хвоста смеси, чтобы в тот или иной резервуар попало не большее, чем допустимо, количество смеси.

- Каталитический крекинг – процесс, при котором тяжелые молекулы углеводорода распадаются на легкие молекулы при прохождении через соответствующий катализатор (обычно при нагреве). В нефтяной отрасли способствует углублению переработки нефти. Используется для получения высокооктановых бензинов.

- Керосин – 1) следующие за бензином фракции нефти, выкипающие при температуре от 150 до 315 (C; 2) cреднелегкий дистиллят, получаемый в результате переработки нефти, промежуточный между газойлем и газообразными топливами. См. также Нефтяные топлива. Особенно распространены 3 типа керосинов:

  - осветительный керосин (маркировка КО) – для ламп и примусов (плотность от 840 до 860 кг/м3; вязкость при 20 (C от 1,25 до 2,0 сСт);

  - тракторный керосин (маркировка КТ) – для запуска тракторных двигателей с дальнейшим их переводом на бензин;

  - авиационный керосин или реактивное топливо (маркировки Т, ТС, РТ) – для работы турбореактивных авиационных двигателей (плотность для ТС-1 не менее 775 кг/м3; вязкость при 20 (C не менее 1,25 сСт).

- Кислотность топлив – содержание в дизельном топливе кислых соединений, например нафтеновых и асфальтогеновых (асфальтообразующих) кислот, фенолов и т.п. Обычно в топливе их очень немного, но, несмотря на это, они представляют большую опасность для дизельных двигателей, поскольку увеличивают их износ. К.т. выражают в миллиграммах щелочи KOH, израсходованной на нейтрализацию кислых соединений, содержащихся в 100 мл топлива.

- Коксуемость 10%-го остатка – определяют по остатку (коксу) от испарения 10%-го остатка топлива при его нагревании до высокой температуры в закрытом тигле без доступа воздуха.

- Количество серы – см. Содержание серы (в бензине, в дизельном топливе).

- Компаундирование – смешивание двух или более продуктов переработки нефти для изготовления топлив заданных качеств.

- Крекинг – расщепление нефти под действием высоких температур и давлений. К., проводимый в присутствии катализаторов, называется каталитическим крекингом, без них – термическим крекингом.

- Легкое дизельное топливо – дизтопливо, обогащенное (в результате смесеобразования) бензином.

- Мазут (мазут топочный) – Остаток после отгонки из нефти бензина, керосина и солярового масла. Используется как печное топливо. См. также Нефтяные топлива.

- Марки моторных топлив – см. Нефтяные топлива.

- Массовая доля серы – см. Содержание серы (в бензине, керосине, дизельном топливе). Измеряется в %.

- Механические примеси в дизельных топливах – определяются как процентное содержание по массе твердых частиц примеси путем фильтрования 100 г топлива через бумажный фильтр. Присутствие М.п. в топливах опасно для двигателей внутреннего сгорания и особенно для быстроходных дизелей.

- Моторные топлива – товарные нефтепродукты, используемые для функционирования двигателей различного типа. К ним относятся бензины, керосины, дизельные топлива, газойль, соляровое масло и т.п. См. также Нефтяные топлива.

- Н-гептан – плохо воспламеняющаяся углеводородная жидкость, октановое число которой принимается за 0. Присутствует в бензинах. Снижает октановое число.

- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – предприятие для крупнотоннажного производства, основанного на превращениях нефти, ее фракций и нефтяных газов в товарный нефтепродукт и сырье для нефтехимии, основного органического синтеза и микробиологического синтеза. Это производство представляет собой совокупность физических и химико-технологических процессов и операций, включающих подготовку сырья, его первичную и вторичную переработку. По своему назначению НПЗ делятся на предприятия:

  - топливного профиля;

  - топливно-масляного профиля;

  - топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции (нефтехимический комбинат).

- Нефтепродукты (НП, н/п) – 1) в широком смысле смеси углеводородов и некоторых их производных, реже – индивидуальные химические соединения, получаемые переработкой нефти и нефтяных попутных газов; 2)  результаты переработки нефти и газоконденсата на НПЗ. Используются в качестве топлива, смазочных материалов, сырья для нефтехимического синтеза и др. См. также Нефтяные топлива.

Основными видами нефтепродуктов, транспортируемых по трубопроводам, являются моторные топлива (т.н. светлые нефтепродукты), в первую очередь:

  - карбюраторное топливо (прежде всего, автомобильный бензин марок А-76, А-80 и Аи-92 и тракторный керосин);

  - топливо для реактивных двигателей (прежде всего, авиационный керосин);

  - дизельное топливо (т.н. «солярка»).

Кроме того, могут перекачиваться и печные топлива (топочный мазут). Всего по трубопроводам перекачивают более 10 видов и сортов светлых нефтепродуктов.

По пределам выкипания (по фракциям при перегонке нефти) нефтепродукты классифицируются следующим образом (в скобках также приведены их основные физические характеристики):

  - Фракция №1 – петроэфир, выкипающий при температурах до 40 (C.

  - Фракции №2 и №3 – бензины (авиабензин и автобензин, соответственно):  легкие фракции нефти, выкипающие примерно в пределах от 40 до 215 (C (плотность порядка 730-750 кг/м3; вязкость в пределах 0,4-0,6 сСт).

  - Фракция №4 – лигроин, выкипающий примерно в пределах от 120 до 240 (C.

  - Фракция №5 – керосин, выкипающий в пределах от 150 до 315 (C.

  - Фракция №6 – дизельное топливо (солярка), выкипающее в пределах от 190 до 350 (C (плотность порядка 840 кг/м3; вязкость в пределах 1,5-12 сСт).

  - Фракция №7 – газойль, выкипающий примерно в пределах от 230 до 360 (C.

  - Фракция №8 – соляровое масло, выкипающее в пределах от 300 до 400 (C.

  - Фракции №9 и выше – мазут (топочный), являющийся остатком после отгонки из нефти бензина, керосина и солярового масла.

- Нефтехимический комбинат (НХК) – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции. Иногда используется название завод органического синтеза.

- Нефть – горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. Различают легкую (0,65-0,87 г/см3), среднюю (0,871-0,910 г/см3) и тяжелую (0,910-1,05 г/см3) нефть. Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг (10 400-11 000 ккал/кг). Нефть классифицируют по содержанию S на малосернистые (до 0,5% S), сернистые (0,5-2% S) и высокосернистые (св. 2% S). Используют издавна (с 6-го тыс. до н. Э.). Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо, осветительный керосин, дизельное топливо, мазут.

- Нефтяная компания (НК) – объединение нефтегазодобывающих (ОАО и НГДУ) и нефтегазоперерабатывающих предприятий (НПЗ, ГПЗ и НХК). Могут иметь собственные магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы.

- Нефтяные топлива – обобщенное название моторных и печных топлив. Имеются следующие отечественные марки Н.т.:

  - Бензины авиационные - вырабатываются из продуктов прямой перегонки нефти, каталитического крекинга с добавкой высокооктановых компонентов. Применяются в поршневых авиационных двигателях. Выпускают следующие марки:

    - Б-91/115 (ГОСТ 1012-72).

    - Б-95/130 (ГОСТ 1012-72).

    - Б-92 (ТУ 38.401-58-47-92).

    - Б-70 (ТУ 38.101913-82).

  - Бензины автомобильные (ГОСТ 51313-99) - применяются в качестве топлива для карбюраторных автомобильных и мотоциклетных двигателей.
Бензины марок АИ-93, АИ-95, АИ-98 выпускаются только неэтилированными с содержанием свинца не более 0,01 г/дм3. Выпускают следующие марки:

    - А-76.

    - А-80.

    - АИ-93.

    - АИ-95.

    - АИ-98.

  - Керосины:

    - Керосин для технических целей (тракторные). Выпускают следующие марки:

      - КТ-1.

      - КТ-2.

    - Керосин осветительный - применяется для горения в лампах, керосинках, керогазах и примусах. Производится на установках первичной перегонки нефти ЭЛОУ-АВТ. Допускается смешение с хвостовыми (утяжеленными) фракциями с установки вторичной перегонки прямогонных бензинов. Выпускают следующие марки:

      - КО-20.

      - КО-25.

      - КО-30.

  - Реактивные топлива - применяются в качестве топлива для авиационных воздушно-реактивных двигателей. Топлива для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86 получаются смешением керосиновых фракций, выделенных ректификацией при прямой перегонке нефти. При производстве топлива РТ применяется процесс гидроочистки керосиновых фракций с последующим введением присадок, улучшающих стабильность и эксплуатационные свойства топлива. Выпускают следующие марки:

    - для реактивных двигателей самолетов с дозвуковыми скоростями:

      - ТС-1 (ГОСТ 10227-86).

      - Т-1 (ГОСТ 10227-86).

      - Т-2 (ГОСТ 10227-86).

      - РТ (ГОСТ 10227-86).

    - для сверхзвуковой авиации:

      - РТ (ГОСТ 10227-86).

      - Т-6 (ГОСТ 12308-89).

      - Т-8В (ГОСТ 12308-89).

  - Топлива дизельные:

    - Топливо дизельное дистиллятное (ГОСТ 305-82). По содержанию серы дизельные топлива подразделяют на два вида: не более 0,2% и не более 0,5% (для марки А не более 0,4%). Выпускают следующие марки:

      - Л (летнее) - для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0 °С и выше.

      - З (зимнее) - для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20 °С и выше.

      - А (арктическое) - для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50 °С и выше.

    - Топливо дизельное с депрессорной присадкой ДЗп (ТУ 38.401-58-36-92) - для эксплуатации при температуре окружающего воздуха
минус 25°С и выше.

    - Топливо дизельное экологически чистое ДЛЭЧ (ТУ 38.1011348-90) - отличается низким содержанием серы, двух видов:

      - не более 0,05%.

      - не более 0,1%.

  - Топлива для судовых и стационарных дизелей:

    - Топливо судовое высоковязкое (ТУ 38.1011314-90). Выпускают следующие марки:

      - СВЛ (судовое высоковязкое легкое).

      - СВТ (судовое высоковязкое тяжелое).

      - СВС (судовое высоковязкое сверхтяжелое).

    - Моторное топливо (ГОСТ 1667-68). Выпускают следующие марки:

      - ДТ - для применения в среднеоборотных и малооборотных дизелях.

      - ДМ - для применения в малооборотных дизелях.

    - Топливо для газотурбинных установок (ГОСТ 10433-75). Применяется для стационарных газотурбинных, парогазовых энергетических установок и газотурбинных установок водного транспорта. Выпускают следующие марки:

      - А - для энергетических газотурбинных установок, работающих в пиковом режиме.

      - Б - для судовых и других энергетических газотурбинных установок.

  - Мазуты топочные (ГОСТ 10585-75). Вырабатываются из остатков переработки нефти. В мазуты марки 40 для снижения температуры застывания вводят среднедистиллятные фракции. Предназначены для сжигания в стационарных котельных и технологических установках. Выпускают следующие марки:

    - М-40.

    - М-100.

  - Мазуты флотские (ГОСТ 10585-75). Применяются в судовых энергетических установках. Выпускают следующие марки:

    - Ф-5.

    - Ф-12.

  - Топливо для мартеновских печей (ГОСТ 14298-79). Вырабатываются на основе крекинг-остатков, гудронов, полугудронов и мазутов прямой перегонки, получаемых при переработке малосернистых и сернистых, парафинистых и высокопарафинистых нефтей. Выпускают следующие марки:

    - МП - малосернистое (до 0,5% серы).

    - МП-1 - малосернистое (до 1% серы).

    - МПВА - высокосернистое, высокоароматизированное.

  - Топливо печное бытовое (ТУ 38.101656-87). Вырабатывается из дистиллятных фракций прямой перегонки нефти и деструктивных процессов - термического, каталитического крекинга, коксования. В отличие от дизельного топлива печное бытовое топливо имеет более высокую вязкость и более тяжелый фракционный состав. Печное топливо должно иметь достаточно низкую температуру застывания - ниже минус 15°С.

- Октановое число – условная количественная характеристика детонационных свойств бензина, численно равная процентному по объему содержанию хорошо детонирующего изооктана в его смеси с плохо детонирующим н-гептаном. Присутствует в названии марок бензина. Определяется на специальных одноцилиндровых установках моторным (ГОСТ 511-82) или исследовательским (ГОСТ 8286-82) методом, а также методом детонационных испытаний на автомобильных двигателях в стендовых и дорожных условиях (ГОСТ 10373-75). О.ч., определяемое по исследовательскому методу, несколько выше, чем О.ч., определяемое по моторному методу. О.ч., определенное по исследовательскому методу, присутствует в названиях марок автобензинов. Применение в двигателях бензина с О.ч. ниже требуемого недопустимо, т.к. это приводит к возникновению детонации в цилиндрах. Использование бензина с О.ч. выше требуемого также нежелательно, т.к. вызывает увеличение теплонапряженности двигателя. Кроме того, применение высокооктанового бензина в непредназначенных для него двигателях убыточно.

- Осветительный керосин – используется как источник света (в лампах и фонарях), и как источник тепла (в керосинках, примусах и т.п.). Существуют осветительные приборы, в которых свет рождается горением самого керосина (например, керосиновые лампы) или горящий керосин раскаляет специальные калильные сетки, дающие ослепительно белый свет (например, прожекторы маяков). Осветительные и тепловые свойства керосина зависят от его фракционного состава и присутствия различных инородных веществ – смол, нафтеновых кислот, серы и т.п. Главными показателями, по котором оценивают потребительские свойства О.к., являются фракционный состав, температура вспышки, цвет и высота некоптящего пламени. Плотности О.к. колеблются от 840 до 860 кг/м3, вязкости при 20 (C составляют от 1,25 до 2,0 сСт.

- Паспорт качества нефтепродукта – документ, в котором приведены значения основных характеристик топлива, например:

  - для бензинов:

    - детонационная стойкость (октановое число) по моторному и исследовательскому методам;

    - концентрация свинца (г/л), не более;

    - фракционный состав:

      - температура начала перегонки (C, не ниже;

      - температура перегонки 10% ((C) , не выше;

      - температура перегонки 50% ((C) , не выше;

      - температура перегонки 90% ((C) , не выше;

    - температура конца кипения ((C) , не выше;

    - давление насыщенных паров (кПа), не выше;

    - концентрация фактических смол (мг на 100 см3 бензина), не более;

    - массовая доля серы (%), не более.

  - для керосинов:

    - плотность при 20 (C (кг/м3), не менее;

    - фракционный состав:

      - температура начала перегонки (C, не ниже;

      - 10% перегоняются при температуре ((C), не выше;

      - 50% перегоняются при температуре ((C), не выше;

      - 90% перегоняются при температуре ((C), не выше;

      - 98% перегоняются при температуре ((C), не выше;

      - остаток и потери в сумме (%), не более;

    - вязкость кинематическая, сСт:

      - при 20 (C, не менее;

      - при 0 (C, не более;

      - при -40 (C, не более;

    - температура вспышки в закрытом тигле ((C), не ниже;

    - температура начала кристаллизации ((C), не выше;

    - температура помутнения ((C), не выше;

    - йодное число (г йода на 100 г топлива), не более;

    - содержание ароматических углеводородов (%), не более;

    - содержание смол (мг на 100 мл топлива как на месте производства, так и на месте потребления), не более;

    - общее содержание серы (%), не более;

    - содержание водорастворимых кислот и щелочей (отсутствие или присутствие);

    - низшая теплота сгорания (ккал/кг), не менее;

    - зольность (%), не более;

    - содержание механических примесей и воды (отсутствие или присутствие);

    - проба на медную пластинку (выдерживает или нет).

  - для дизтоплива:

    - цетановое число;

    - фракционный состав:

      - 10% перегоняются при температуре ((C);

      - 50% перегоняются при температуре ((C);

      - 90% перегоняются при температуре ((C);

    - кинематическая вязкость при 20 (C, сСт;

    - коксуемость 10%-го остатка (%);

    - кислотность (мг KOH на 100 мл);

    - зольность (%);

    - сера (%);

    - проба на медную пластинку (выдерживает или нет);

    - температура вспышки в закрытом тигле ((C);

    - температура застывания ((C);

    - температура помутнения ((C);

    - водорастворимые кислоты и щелочи (отсутствие или присутствие);

    - механические примеси (отсутствие или присутствие);

    - вода (отсутствие или присутствие).

- Перегонка нефти – переработка нефти с целью получения первичных нефтепродуктов. Раньше применялась прямая перегонка нефти. Сейчас разработаны и применяются более сложные процессы П.н.:

  - крекинг;

  - алкилирование;

  - гидрирование;

  - ароматизация;

  - полимеризация;

  - синтез и т.п.

- Печное топливо – обобщенное название мазутов и др. печных топлив (см. Нефтяные топлива).

- Потеря подвижности – застывание жидкого топлива.

- Пределы кипения – интервалы температур, при которых жидкости переходят в паровую фазу.

- Присадки - применяются в качестве добавок к смазочным маслам и улучшают их эксплуатационные свойства. Имеются следующие виды П.:

  - антиокислительные (ДФ-11, ВНИИНП-360, ВНИИНП-370);

  - противоизносные (ДФ - 11, ЭФО);

  - антикоррозионные (ДФ-11, ВНИИНП-360 );

  - моющие ( ВНИИНП-370);

  - понижающие температуру застывания (АФК, Депресал М);

  - снижающие дымность отработавших газов в дизельных топливах (ЭФАП-Б).

- Проба на медную пластинку – испытание, в котором определяют, содержатся ли в топливе активные сернистые соединения или свободная сера. Для этого медную пластинку выдерживают 3 ч в топливе при 50 (C. Если на пластинке появляются черные или темно-коричневые пятна, то такое топливо считают непригодным к употреблению.

- Пропан-бутановая смесь – см. Сжиженный нефтяной газ.

- Прямая перегонка нефти – процесс получения товарных нефтепродуктов из нагретой нефти путем испарения.

- Прямоперегонный бензин – см. Бензин прямогонный.

- Реактивное топливо – см. Авиационный керосин.

- Светлые нефтепродукты – обобщенное название легких нефтепродуктов (у нас и за рубежом – десятки наименований). Наиболее важные С.н. – моторные топлива. По отношению к трубопроводному транспорту под С.н. подразумеваются нефтепродукты, применяемые в качестве топлив: бензин, керосин, дизельное топливо.

- Сжиженный нефтяной газ (СНГ) - смесь легких углеводородов из нефтеносного пласта, которые при нормальной температуре находятся в газообразном состоянии и сжижаются при охлаждении или под давлением. Состоит в основном из бутана и пропана, поэтому С.н.г. называют также пропан-бутановой смесью. Иногда называется конденсат (чаще - газоконденсат).

- Склонность топлива к образованию высокотемпературных отложений – нормируется следующими показателями (ГОСТ 305-82):

  - зольность – не более 0,01%;

  - отсутствие механических примесей;

  - коксуемость 10%;

  - остаток топлива – не более 0,3%;

  - йодное число – не более 6 г йода на 100 г топлива;

  - количество фактических смол: для летних сортов – до 40 мг / 100 мл, зимних – до 30 мг / 100 мл топлива.

- Смазочное масло – см. Соляровое масло.

- Содержание водорастворимых кислот и щелочей – доля водорастворимых кислот (серной, соляной, азотной) и щелочей (едкое кали, едкий натр) в дизельном топливе, определяемое с помощью лакмусовых и фенолфталеиновых индикаторов. Топлива даже с ничтожным содержанием водорастворимых кислот и щелочей непригодны к употреблению.

- Содержание серы в бензине – один из основных показателей эксплуатационных свойств бензина. Предопределяет коррозионную активность бензинов. Применение сернистых автомобильных бензинов приводит к сокращению ресурса работы двигателей, а также к снижению его мощности. С.с. проверяют анализом на медной пластинке. Оно не должно превышать 0,10-0,15%.

- Содержание серы в дизельном топливе - один из основных показателей эксплуатационных свойств дизельного топлива. Определяется сжиганием 1,5-5,0 мл топлива в стандартной лампочке с приспособлением для улавливания сернистого газа. В зависимости от С.с. вырабатывается дизельное топливо двух видов: 1- С.с. не более 0,2%; 2- С.с. не более 0,5% (для арктического – 0,4%).

- Соляровое масло (смазочное масло) – фракции нефти, выкипающие при 300-400 (C. Используется как моторное топливо.

- Стабилизаторы – см. Антиокислительные присадки.

- Температура вспышки – 1) температура, при которой дизельное топливо в закрытом тигле начинает вспыхивать при нормальном атмосферном давлении; 2) температура, для которой необходимо нагреть дизельное топливо, чтобы его пары образовывали с воздухом взрывчатую смесь, воспламеняющуюся при поднесении к ней открытого огня. Чем больше в топливе легких фракций, тем выше его Т.в. Согласно ГОСТ 305-82, Т.в. различных сортов дизельного топлива может составлять 35, 40 (например, дизельное топливо летнее Л-40) и 62 (C (например, дизельное топливо летнее Л-62). Т.в. для топлива марки Л должна быть выше 40 (C, марки З - выше 30 (C, марки А - выше 30 (C для дизелей общего назначения и соответственно: Л - выше 61 (C, З - выше 40 (C, А - выше 35 (C для тепловозных и судовых двигателей и газовых турбин.

- Температура застывания - температура, при которой жидкое топливо застывает (теряет подвижность).

- Температура конца кипения – температура, при которой при заданном давлении в закрытом сосуде стандартных размеров выкипает определенная порция бензина. Для летних сортов бензина Т.к.к. составляет, согласно ГОСТ 305-82, 195 (C, для зимних – 185 (C.

- Температура помутнения – температура, при которой топливо теряет фазовую однородность. Для летних сортов топлива она должна быть не выше -5 (C (температура застывания – (-10) (C), для зимних – на 10 (C выше температуры застывания (-25 или –35 (C). Для обеспечения надежной работы дизельных двигателей необходимо, чтобы Т.п. была на 6-8 (C, а температура застывания – на 10-15 (C ниже температуры окружающего воздуха.

- Тетраэтилсвинец (ТЭС) – вещество, используемое для повышения октанового числа бензинов.

- Товарные нефтепродукты – нефтяные топлива и пр. нефтепродукты, имеющие следующую классификацию:

  - Битумы.

  - Масла белые.

  - Масла вакуумные.

  - Масла гидравлические.

  - Масла индустриальные.

  - Масла консервационные.

  - Масла моторные.

  - Масла-теплоносители.

  - Масла технологические.

  - Масла трансмиссионные.

  - Масла энергетические.

  - Нефтяные растворители.

  - Нефтяные топлива.

  - Парафины, вазелины, церезины.

  - Присадки.

  - Смазки.

  - СОЖи.

  - Спецжидкости.

- Тракторный керосин – керосин, использующийся в качестве топлива для тракторных карбюраторных двигателей. Поскольку керосин не имеет пусковых фракций, необходимых для запуска карбюраторного двигателя, последний запускают и прогревают на бензине, а затем переводят работающий двигатель на керосин. Т.к. готовят как из фракций прямой перегонки нефти, так и из их смесей с фракциями термического крекинга. К нему могут быть добавлены лигроиновые и даже бензиновые фракции.

- Тяжелый бензин – бензин, обогащенный (в результате смесеобразования) дизельным топливом.

- Фракционный состав бензинов – один из основных показателей эксплуатационных свойств бензина. Характеризуется температурами перегонки 10, 50, 90% бензина и температурой конца кипения. Ф.с.б., наряду с детонационной стойкостью, является одним из важнейших показателей качества автомобильных бензинов, т.к. влияет на надежность пуска, длительность прогрева и износостойкость двигателя.

- Фракционный состав дизельного топлива – характеризует наличие в дизельном топливе спектра углеводородов. В стандартную колбу наливают 100 мл топлива и нагревают. Испарившуюся часть топлива конденсируют в специальном приемнике-холодильнике. При этом отмечают, какая часть топлива перегналась из колбыф в приемник при заданной температуре. Зимние сорта топлива по сравнению с летними имеют облегченный фракционный состав – 96% топлива выкипает при температуре не выше 340 (C (летние – не выше 360 (C) – и меньшую вязкость (1,8-5,0 сСт).

- Химическая стабильность бензина – один из основных показателей эксплуатационных свойств бензина. Характеризуется способностью бензина противостоять химическим изменениям при хранении, транспортировании и применении. Х.с.б. зависит от состава и строения содержащихся в нем углеводородов и неуглеводородных примесей. Для повышения Х.с.б. применяют антиокислительные присадки (стабилизаторы).

- Цетан – высоковоспламеняемая углеводородная жидкость, содержащаяся в дизельном топливе, цетановое число которой принимается за 100.

- Цетановое число – условная количественная характеристика воспламенительных свойств дизельного топлива, численно равная процентному содержанию хорошо воспламеняемого цетана (углеводородной жидкости, Ц.ч. которой принимается за 100) в его смеси с плохо воспламеняемым альфа-метилнафталином (углеводородной жидкостью, Ц.ч. которой принимается за 0), эквивалентной по воспламенительным свойствам испытуемому топливу при стандартных условиях испытания. Для дизельного топлива всех марок Ц.ч. не должно быть ниже 45. Использование топлива с Ц.ч. выше 60 нецелесообразно, т.к. процесс сгорания практически не улучшается.

# Метрология, КИП

- Аккредитация на право поверки средств измерений - официальное признание уполномоченным на то государственным органом полномочий на выполнение поверочных работ.

- Ареометр - прибор,  который  служит  для определения плотности, а следовательно и уд.  веса  тел.  Устройство А. основано на  гидростатическом  законе  (Архимедов  закон).

- Баррель - единица измерения добычи нефти и нефтепродуктов. 1 баррель = 42 ам. галлонам = 159 литров; 7,3 барреля = 1 тонне нефти; 6,29 баррелей = 1м3.

- Измерение - совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сравнить измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины. По   способу   получения   результатов   измерения   наиболее распространенными являются прямые и косвенные. Прямым называют измерение, при котором значение величины находят непосредственно из опытных данных. Косвенным называют измерение, при котором результат определяют на основании прямых измерений величин, связанных с определяемой величиной известной зависимостью.

- Измеряемый параметр – свойство объекта МНПП или нефтепродукта в нем, значение которого измеряется с помощью к.-л. приборов или приспособлений, характеризуется моментом времени, на которое считается верным, погрешностью и единицей измерения. Примеры: температура н/п, общий взлив в резервуаре…

- Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения   и   подтверждения   действительных   значений   метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору.

- кПа – килопаскаль.  Единица измерения давления насыщенных паров.

- Лицензия на изготовление (ремонт, продажу, прокат) средств измерений - документ, удостоверяющий право заниматься указанными видами деятельности, выдаваемый  юридическим  и  физическим  лицам  органом  государственной метрологической службы.

- Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства измерений и способах достижения требуемой точности, а также область знаний и вид деятельности, связанные с измерениями. Метрология подразделяется на теоретическую, прикладную и законодательную. Теоретическая метрология это раздел метрологии, занимающийся фундаментальными исследованиями, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерений. Прикладная (практическая) метрология занимается применением на практиков различных сферах деятельности результатов теоретических исследований в области метрологии. Законодательная метрология включает совокупность взаимообусловленных правил и норм, обеспечивающих единство измерений, которые имеют ранг правовых положений, обязательны к исполнению и находятся под контролем государства. Объектами метрологии являются единицы физических величин, средства измерений, эталоны, методики выполнения измерений.

- Метрологическое обеспечение - обеспечение единства измерений в соответствии с указаниями Государственной метрологической службы (ГСМ).

- Объемно-массовый статический метод – метод расчета массы нефтепродукта, для чего с использованием градуировочной таблицы резервуара и, исходя из общего взлива, за вычетом уровня подтоварной воды, вычисляют объем нефтепродукта, а затем умножают его на плотность, приведенную к температуре измерения объема.

- Поверка средств измерений (не путать с проверкой) - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (или другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.

- Погрешность измерений - отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

- Промилле (ppm) – тысячная доля.

- Расчетный параметр – свойство объекта МНПП или нефтепродукта в нем, значение которого рассчитывается по определенному алгоритму, характеризуется моментом времени, на которое считается верным, погрешностью и единицей измерения. Примеры: объем н/п в резервуаре, масса н/п в резервуаре…

- Регистрируемый в системе параметр – динамическое (изменяемое во времени) свойство объекта МНПП или нефтепродукта, находящегося в нем, которое используется в расчетных функциях системы или носит информативный характер. Целесообразность регистрации к.-л. параметра в системе определяется возможностью получения его значения в конкретный момент времени и степенью его информативности. Параметры могут быть трех типов: измеряемые, справочные и расчетные.

- Регламент измерений – утвержденный руководством и зарегистрированный в системе последовательный список моментов времени в течение суток, отделенных один от другого постоянным дискретом (например, 1 час), на которые в системе регистрируются данные по параметрам.

- Сантипуаз – единица измерения динамической вязкости. 1 сП = 10-3 Па(с = 10-3 кг/м(с.

- Сантистокс - единица измерения кинематической вязкости. 1 сСт = 10-2 Ст = 10-6 м2/с.

- Сертификат об утверждении типа средств измерений - документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом, удостоверяющий, что данный тип средства измерений утвержден в порядке,  предусмотренном действующим законодательством, и соответствует установленным требованиям.

- Сертификат о калибровке - документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку.

- сП – см. сантипуаз.

- Список динамических свойств (регистрируемых параметров) объекта МНПП – зарегистрированный администратором ПО/ДО набор регистрируемых в системе параметров по конкретному объекту МНПП. Выбирается из списка доступных для данного типа объектов МНПП параметров.

- Список динамических свойств (регистрируемых параметров) типа объектов МНПП – зарегистрированный администратором ОАО набор доступных для регистрации в системе параметров, привязанный к определенному типу объектов МНПП (например, Резервуар, Насосная станция).

- Справочный параметр – свойство объекта МНПП или нефтепродукта в нем, значение которого может быть выбрано только из заранее определенного списка. Примеры: сорт н/п в резервуаре, состояние задвижки отвода…

- Средство измерений (СИ) - это техническое средство (или их комплекс), используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики. По метрологическому назначению СИ подразделяются на рабочие СИ и эталоны. Рабочие СИ предназначены для технических измерений.  Эталоны являются  высокоточными СИ  и предназначены для передачи информации о размере единицы от более точных СИ к менее точным.

- сСт – см. сантистокс.

- Ст – стокс, единица измерения (см. сантисокс).

# Транспортировка и сбыт нефтепродуктов

- Антитурбулентные присадки (противотурбулентные присадки) – высокомолекулярные вещества, снижающие гидравлическое сопротивление жидкостей при перекачке в турбулентных режимах (использование эффекта Томса). Механизм действия А.п. основан на гашении турбулентных пульсаций вблизи внутренней поверхности трубопровода за счет взаимодействия длинномерных молекул присадки с турбулентными вихрями, зарождающимися вблизи стенок трубопровода. При этом, как правило, эффект достигается при чрезвычайно малых концентрациях присадок (измеряемых обычно в миллионных частях). Следует учитывать, что в турбулентном потоке А.п. разрушаются (деградируют), поэтому при использовании присадок приходится после каждой насосной станции вводить в поток свежие порции присадок.

- Баржа - самоходное или буксируемое судно для перевозки нефтепродуктов по рекам и озерам. Баржи меньше океанских танкеров, их грузоподъемность обычно колеблется в пределах от 8000 до 50000 баррелей.

- Вид ТУО – группа ТУО определенного типа, которые наследуют все его свойства и привязаны к к.-л. технологическому пункту. Каждый вид ТУО обслуживается определенным структурным подразделением ОАО. Вид ТУО может иметь свойство «Направление транспортировки».

- Группа, вид, сорт (марка) нефтепродуктов – используется следующая трехуровневая классификация нефтепродуктов:

  - Группа – группировка продуктов на уровне фракций нефти (бензин, керосин, дизельное топливо).

  - Вид - группировка однородных продуктов применительно к действующим стандартам на нефтепродукты (Бензин А-76, ДТЛ).

  - Сорт (марка) – элементарный уровень классификации, где свойства продукта определены в точном соответствии с действующими спецификациями (Бензин А-76 неэтилированный, Дизельное топливо летнее 0,5-40).

- Диспетчерский лист (ДЛ) – более общее понятие, чем режимный лист. Включает весь набор его данных, а также информацию по резервуарным паркам (взлив, плотность, объем, масса, свободная емкость) и товарно-учетным операциям, поступающим от товарного оператора станции. Д.л. – этьо полный массив данных, поступающих диспетчеру ПО (ДО) от станций, которые обеспечивают решение основных задач диспетчера.

- Диспетчерское задание (ДЗ) – суточное задание оператору станции по приему, поставке, отгрузке или транспортировке н/п в рамках месячного планового задания.

- Договор транспортировки нефтепродуктов – включает следующие реквизиты:

  - Заказчик.

  - Вид нефтепродукта.

  - НПЗ.

  - Масса нефтепродукта, подлежащего транспортировке.

  - Направления транспортировки.

  - Срок действия договора.

- Дросселирование – регулирование перекачки с помощью введения в поток дополнительных сопротивлений (попросту, частичного прикрытия задвижек). Дросселирование помогает согласовать работу участков нефтепродуктопровода, однако его применение крайне неэкономично, ибо связано с большими непроизводительными затратами энергии.

- Закачка нефтепродукта – организация поступления нефтепродукта из отвода в магистральный трубопровод.

- Запас качества – уровень примесей в нефтепродукте, значительно ниже минимального уровня, допустимого ГОСТ. Показателями этого уровня для бензинов являются температура конца кипения и октановое число, для дизельных топлив – температура вспышки, содержание серы, температура застывания и др.

- Коммерческая информация – итоги по завершенным ТУО, оформленным документами установленной формы (акты приема-сдачи, накладные и т.п.), имеющими юридическую силу и принимаемыми для целей бухгалтерского учета и расчетов с клиентами.

- Конвекция (конвективная диффузия) – внедрение примеси одного нефтепродукта в другой вместе с перемещающимися друг относительно друга слоями жидкости. Конвекция более интенсивна в центре трубы.

- Коносамент – счет-фактура.

- Маркер – краситель, применяемый для окрашивания некоторого нефтепродукта, используемого в качестве метки для разделения партий нефтепродуктов. В качестве М. Применяются флуоресцентные красители, галоидированные углеводороды, радиоактивные изотопы и т.п.

- Маршрутная телеграмма (МТ) – форма для оперативного планирования товаротранспортных операций. М.т. могут быть классифицированы по следующим типам:

  - прием;

  - движение;

  - отгрузка;

  - прием, движение, отгрузка;

  - движение, отгрузка.

Реквизиты М.т.:

  - Номер и дата МТ.

  - Тип МТ.

  - Номер и дата МТ, на которые ссылается данная МТ.

  - Заказчик.

  - Номер и дата договора.

  - Месяц приема.

  - НПЗ.

  - Сорт нефтепродукта.

  - Количество к приему.

  - Номер ГТД (для экспортных договоров).

  - Номера и даты актов приема (для МТ на движение).

  - Предельный срок и количество перекачки через ТПП.

  - ПСД.

  - %% нормативных потерь (с расшифровкой по АО, участвующим в перекачке).

  - Количество к отгрузке.

  - Получатель.

- Направление транспортировки – 1) характеризуется начальным и конечным технологическими пунктами МНПП и последовательностью участков МНПП между ними (используется для расчета баланса перекачки и цветного графика); 2) последовательность элементарных участков МНПП, определяющая начальную и конечную точки непрерывного грузопотока; движение н/п по направлению может сопровождаться сбросами в РП, закачками из РП, сдачами на попутные нефтебазы; элементарный участок МНПП может входить в одно и более направлений транспортировки.

- Нестационарность (нестационарный режим, нестационарный процесс) – процесс распространения по трубопроводу волн давления, которые могут вызвать в некоторых сечениях опасные, с точки зрения целостности трубы, превышения давления над стационарным. Причинами нестационарности могут быть:

  - отключение перекачивающей станции;

  - закрытие задвижки;

  - изменение величины сброса в отвод;

  - смена продукта на перекачивающей станции.

- Отбор нефтепродукта – см. Сброс нефтепродукта.

- Отпуск нефтепродукта – операция сдачи нефтепродукта потребителю.

- Партия (нефтепродуктов) – 1) количество нефтепродукта (от тысяч до десятков тысяч тонн каждая), транспортируемого по трубопроводу по отдельному документу; 2) непрерывный поток нефтепродукта одного основного сорта в МНПП. П.н. может иметь дополнительные свойства: «НПЗ», «Владелец». Партия образуется в результате закачки н/п в МНПП и усекается в результате поступления н/п в РП конечного пункта перекачки, либо сдачей попутным нефтебазам (сбросом в РП промежуточных станций). На основании этих операций выполняется на заданное время расчет массы партии, а также определение координат «головы» и «хвоста» партии (ведение «цветного графика»). Масса мелкой партии нефтепродуктов составляет 50-100 тонн.

- Перевалка  нефтепродуктов - отгрузка нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой.

- Перекачка нефтепродуктов – транспортировка нефтепродуктов по трубопроводам (называемых в этом случае нефтепродуктопроводами). Основными распределительными операциями при перекачке нефтепродуктов являются закачка и отбор (сброс) топлив. Основными приемо-сдаточными операциями являются прием и отпуск НП. Существуют два варианта перекачки нефтепродуктов:

  - без промежуточной перевалки нефтепродуктов;

  - с промежуточной перевалкой нефтепродуктов.

- Перекачка нефтепродуктов «из насоса в насос» - схема перекачки, когда трубопровод предыдущего участка подает нефтепродукт непосредственно на линию всасывания ППС. В этом случае соседние участки гидравлически связанны друг с другом.

- Период перекачки – см. Продолжительность цикла перекачки.

- Плановое задание – плановые показатели по приему, поставке, отгрузке или транспортировке н/п определенного сорта (группы) на месяц, детализированный по характерным для каждого типа реквизитам (НПЗ, Заказчик, Потребитель, № таможенной декларации, пункт сдачи (отгрузки) и др.).

- Последовательная перекачка прямым контактированием – метод перекачки нефтепродуктов по трубопроводам. Состоит в том, что разносортные нефтепродукты, объединенные в отдельные партии по несколько тысяч или десятков тысяч тонн каждая, закачивают в трубопровод последовательно, одна за другой, и транспортируют так до самого потребителя. При этом каждая партия вытесняет предыдущую и в свою очередь вытесняется последующей. Т.е., главное в последовательной перекачке нефтепродуктов – это то, что различные виды и сорта нефтепродуктов перекачивают не по разным, а по одной и той же трубе. Набор таких партий называется циклом.

- Прием нефтепродукта – операция приема нефтепродукта в систему нефтепродуктопроводов от поставщика (НПЗ).

- Продолжительность цикла перекачки (период перекачки) – интервал времени между началом закачки в трубопровод серии партий нефтепродуктов и началом закачки очередной серии из таких же партий.

- Раскладка смеси – разделение компонентов смеси нефтепродуктов.

- Растекание нефтепродуктов – растекание нефтепродуктов во время остановки их последовательной перекачки. Растекание нефтепродуктов, как и объём дополнительно образующейся смеси, практически не зависят от продолжительности простоя трубопровода, поскольку процесс растекания нефтепродуктов из-за разности их плотностей происходит так быстро, что относительно короткие (200-500 м) сегменты спуска и подъема преодолеваются языками растекающихся жидкостей за весьма короткое время, после чего процесс растекания прекращается совсем. Если длина области смеси значительно превышает протяженности входящих и нисходящих сегментов профиля трубопровода, то остановка перекачки не вызывает большой угрозы с позиций увеличения объема смеси. Наоборот, если профиль нефтепродуктопровода изобилует затяжными спусками и подъемами, то остановки области смеси на таких участках могут привести к значительному увеличению ее объема.

- Регулирование перекачки – изменение гидравлических характеристик участков трубопровода с помощью плавного изменения характеристик перекачивающих станций (за счет изменения числа оборотов роторов насосных агрегатов) или с помощью дросселирования.

- Режимный лист – набор данных о текущем режиме работы МНПП и значениях других параметров, наблюдаемых в процессе транспортировки (статус агрегатов, статус объектов, расход, давление, нагрузка на электродвигатели агрегатов, значения ходовых проб продуктов).

- Самотек – движение жидкости по трубопроводу под действием силы тяжести. Данный участок трубопровода при этом называется самотечным. Давление в парогазовой полости над свободной поверхностью жидкости остается практически постоянным и равным упругости насыщенных паров данного нефтепродукта, поэтому течение на самотечном участке называется безнапорным (хотя разность напоров на концах участка и существует – просто она равна разности их геометрических высот). Стационарные самотечные участки могут существовать только на нисходящих участках нефтепродуктопровода.

- Сброс (отбор) нефтепродукта – организация поступления нефтепродукта из магистрального трубопровода в отвод для дальнейшего поступления на нефтебазу.

- Сорта (вид, группа н/п) – элемент иерархической классификации всевозможных сортов нефтепродуктов, объединенных в группы. Сорта н/п – элементарный уровень классификации. На этом уровне свойства продукта определены в точном соответсттвии с действующими спецификациями (Бензин А-76 неэтилированный, дизельное топливо летнее 0,5-40. Вид н/п – группировка однородных продуктов применительно к действующим стандартам на нефтепродукты (Бензин А-76, ДТЛ). Группа н/п – группировка продуктов на уровне фракций нефти (Бензин, ДТ).

- Тип ТУО – название группы операций, которые оказывают однотипное по своим качественным характеристикам влияние в общем на систему. Набор базовых типов ТУО: прием, закачка, сброс, сдача…

- Товаро-учетная операция (ТУО) – 1) Операция, изменяющая количественные характеристики нефтепродуктов (объем, масса) на объектах МНПП. ТУО привязана к определенному виду ТУО и наследует все его свойства. Регистрация ТУО производится в подразделении, указанном в соответствующем виде ТУО, при этом используются средства измерения, имеющиеся в наличии на технологическом пункте, к которому привязан вид ТУО. По данным измерений производится расчет результатов ТУО. При этом расчет результатов выполняется для текущих операций оперативно (с заданным временным дискретом или по состоянию на 6.00- московского времени), для завершенных операций – с коммерческой точностью на момент завершения. 2) Технологическая операция, сопровождающаяся приемом нефтепродукта в распоряжение ОАО, перемещением между обхектами МНПП или сдачей (отгрузкой) другим организациям. Если результат ТУО учитывается по резервуарам, по завершении операции выполняется ее расчет исходя из начального и конечного уровня взлива.

- Турбулентная диффузия – перемешивание вытесняющей и остатков вытесняемой жидкостей по сечению трубопровода за счет пульсаций скорости и хаотических движений отдельных частиц.

- Участок грузооборота – последовательность элементарных участков МНПП (в т.ч. отводов), сгруппированных для целей расчета грузооборота.

- Участок расчета перекачки - последовательность элементарных участков МНПП, сгруппированных для целей перекачки.

- Участок Цветного Графика – последовательность элементарных участков МНПП, сгруппированных для целей визуального представления Цветного Графика.

- Цветной график – список координат «голов» партий нефтепродуктов. Под партией понимается непрерывный объем продукта одного сорта. Реквизиты Ц.г.:

  - Участок МНПП.

  - Сорт нефтепродукта.

  - Граница раздела партий (км).

  - Вес партии (т).

- Цикл – технологический «шаг» при последовательной перекачке нефтепродуктов. Каждый цикл состоит из нескольких партий нефтепродуктов, выстроенных в определенной последовательности. При этом порядок следования выбирается таким, чтобы каждый нефтепродукт контактировал с двумя другими, наиболее близкими к нему по своим свойствам.

# Строительство, эксплуатация и ремонт объектов НПП

- Абстрактная схема описания системы МНПП – совокупность характерных точек и элементарных участков между ними, описывающих систему МНПП на абстрактном уровне.

- Аварийный ремонт – ремонт, обусловленный необходимостью ликвидации аварий и повреждений на трубопроводах.

- Автоналивная станция (АНС) - пункты налива автомобильных цистерн на конечном пункте или наливной станции нефтепродуктопровода.

- Автоналивная эстакада – сооружение, оборудованное устройствами, обеспечивающее выполнение операций по наливу нефтепродуктов  в автомобильные цистерны

- Агрегат – насос (насосный агрегат). На перекачивающих станциях применяются 2 вида А.: магистральные и подпорные.

- Аномалия – показание, полученное в результате инспекции трубопровода, о нарушениях или отклонениях в сварном соединении и в стенке основного металла труб, которое может являться или не является реальным дефектом.

- Антенно-мачтовые сооружения – объекты на линейной связи.

- Арматура – устройства и детали (клапаны, вентили, выключатели и т. п.), не входящие в состав основного оборудования, но обеспечивающие его нормальную работу. Различают арматуру трубопроводную, электротехническую, печную и т.д.

- Балластировка – метод фиксации размытых участков трубопроводов с помощью пригруз (балласта).

- Вантуз – штуцер в верхней части трубопровода.

- Внешний резервуарный парк (ВРП) - технологический пункт, не имеющий непосредственного контакта с магистральным трубопроводом. Сдача н/п во В.р.п. производится из РП перекачивающих станций или конечных пунктов. ВРП всегда принадлежит организации, не являющейся структурным подразделением АК (Мичуринский раздаточный блок).

- Вертикальные стальные резервуары (РВС) – имеют стационарную крышу и изготавливаются из стальных листов размерами 1,5 на 6 м. Диаметры оснований составляют 40 м, высоты – до 20 м. Объемы таких резервуаров колеблются от 100 до 50 тыс. м3, толщина стенки – от 4 до 25 мм, максимальное избыточное давление над зеркалом нефтепродукта в них может быть не более 0,02 атм, а вакуум – не более 0,002 атм. Днище резервуаров покоится на песчаной подушке, щитовая кровля опирается на фермы, а у резервуаров большой вместимости – на центральную стойку. Наиболее распространены в резервуарных парках нефтепродуктов.

- Вертикальные стальные резервуары с плавающей крышей (РВСПК) - отличаются от РВС тем, что они не имеют стационарной крыши. Роль крыши исполняет пустотелый цилиндрический короб, плавающий поверх нефтепродукта, опускающийся вместе с ним вниз при опорожнении резервуара и поднимающийся вверх при заполнении резервуара нефтепродуктом. Применяются в резервуарных парках ГПС и ППС.

- Вертикальные стальные резервуары с понтонами (РВСП) - по конструкции аналогичны резервуарам РВС, т.к. имеют стационарную крышу. Отличие состоит в том, что поверхность нефтепродукта не открытая, а на ней плавает понтон, металлический или синтетический, призванный уменьшить испарение нефтепродуктов. Этот понтон перемещается по направляющим трубам и имеет систему петельных или иных уплотнений. Эти резервуары используют в резервуарных парках для легких нефтепродуктов в условиях повышенной температуры, чтобы снизить их испаряемость.

- Внутритрубная диагностика - комплекс работ, обеспечивающий получение информации о дефектах и особенностях трубопровода с использованием внутритрубных инспекционных снарядов, в которых реализованы различные виды неразрушающего контроля; определение на основе этой информации наличия и характера дефектов; определение безопасных режимов эксплуатации трубопровода или необходимости его ремонта с точной локализацией мест проведения.

- Глубина дефекта – предполагаемая максимальная глубина потери металла или трещины поперечного сварного шва.

- Горизонтальные стальные резервуары (РГС) - резервуары небольшого объема (до 100 м3) используют, как правило, для сбора утечек нефтепродуктов; большие емкости (до 10 000 м3) используют для специального и, в частности, подземного хранения нефтепродуктов.

- Градуировка (калибровка) резервуара – составление градуировочных характеристик с интервалом в 1 см, позволяющих определить количество продукта на высоте уровня. Необходима для определения вместимости резервуара.

- Генеральный план – схема генерального плана перекачивающей станции (или другого объекта) с сохранением определенного масштаба изображаемых объектов.

- Геологические условия – тип грунтов, в которых уложен участок трубопровода, а также их просадочность. См. также Грунт.

- Головная перекачивающая станция (ГПС) – перекачивающая станция, предназначенная для последовательной закачки нефтепродуктов в трубопровод и создания необходимого напора в начале первого участка. Как правило, Г.п.с. имеет резервуарный парк для накапливания необходимых для перекачки объемов нефтепродуктов, их количественного учета и для компенсации неравномерности поступления и откачки нефтепродуктов. Используется также название Магистральная перекачивающая станция.

- Грунт - обобщенное наименование рассматриваемое с инженерно-строительной точки зрения любой горной породы, залегающей преимущественно в пределах зоны выветривания коры земной. Виды грунтов (геологические условия) подводных и береговых траншей (рыхлые) классифицируются следующим образом:

  - пески пылеватые и мелкие;

  - пески мелкие;

  - пески средней крупности;

  - пески неоднородные зернового состава;

  - пески крупные;

  - пески гравийные и галечниковые;

  - супеси (супесчаный);

  - суглинки (суглинистый);

  - глины (глинистый);

  - предварительно разрыхленный скальный грунт;

  - заторфованный (торфяной).

- Дефекты трубопровода - потенциально опасные отклонения геометрического или конструктивного параметра, толщины стенки или показателя качества металла трубы (или сварного шва), выходящие за рамки требований действующих нормативных документов, возникшие при изготовлении трубы, строительстве или эксплуатации трубопровода.

- Дренажная защита – метод защиты от коррозии металла трубопровода, состоящий в возможности и периодическом удалении оседающей влаги.

- Железнодорожная сливоналивная (наливная) эстакада (ЖД эстакада) – 1) сооружение у специальных железнодорожных путей, оборудованной сливоналивными устройствами, обеспечивающее выполнение операций по сливу нефтепродуктов из железнодорожных цистерн или (и) их наливу; 2) технологическое сооружение на конечном пункте или наливной станции нефтепродуктопровода для перевалки нефтепродукта на железнодорожный вид транспорта.

- Железобетонные резервуары (ЖБР) - используют в резервуарных парках для длительного хранения больших партий нефтепродуктов.

- Задвижка – запорное устройство на трубопроводе.

- Кадастр земельный - систематизированный свод достоверных сведений о земле как главном средстве производства в сельской и лесной сфере. В З.к. указывается имя собственника земли, дается описание общей площади, места расположения участков, их конфигурация, состав угодий, их качество, доходность, цена земли. Наиболее совершенной принято считать германскую систему земельного кадастра. По этой системе учет ведется по двум видам документов: кадастру недвижимости, где дается сравнительная экономическая оценка земли, и земельной книге, в которой учитывается право собственности на землю.

- Конечный (наливной) пункт (пункт приема нефтепродуктов, КП) – 1) конечный пункт нефтепродуктопровода, на котором нефтепродукты принимают из трубопровода в отдельные резервуары и далее либо отгружают потребителям (автомобильным, водным или железнодорожным транспортом), либо переваливают на другую трубопроводную систему; 2) технологический пункт, являющийся конечной точкой направления перекачки; обязательно имеет в своем составе РП и не имеет магистральных насосных агрегатов; может принадлежать структурному подразделению АК (Брянский НП) или иной организации (Курская нефтебаза); на К.п. может производиться отпуск н/п в ж/д и (или) автоцистерны, а также сдача во внешние резервуарные парки.

- Капитальный ремонт (капремонт, КР) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его составных частей, включая базовые.

- Катодная защита - метод защиты от коррозии металла трубопровода, стальных резервуаров и оборудования, состоящий в уменьшении потенциалов, вызывающих электрохимическую коррозию.

- Контроль технического состояния трубопровода – проверка соответствия значений параметров и характеристик трубопровода требованиям проектной, строительной и эксплуатационной документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени.

- Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой. При коррозии металла происходит не только потеря его массы, но и снижение механической прочности, пластичности и других свойств.

- Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) – производственное подразделение ОАО, обеспечивающее бесперебойную работу и эксплуатацию оборудования, а также хозяйственную деятельности двух или более перекачивающих  станций и участков нефтепродуктов, закрепленных за ними.

- Ландшафт географический - относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием ее компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Структуру каждого географического ландшафта определяют процессы обмена веществом и энергией. /БСЭ/

- Линейная часть МНПП (ЛЧ) – 1) собственно трубопровод, состоящий из линейных участков, с устройствами защиты трубопроводов от коррозии, линиями электропередач для собственных нужд, линиями устройств связи и телемеханики, дорогами и сооружениями защиты окружающей среды; 2) сам трубопровод и линейные сооружения, обеспечивающие его функционирование:

  - линейная запорная и регулирующая аппаратура;

  - линии электропередачи и связи;

  - вдольтрассовые дороги;

  - средства катодной и электрохимической защиты;

  - сооружения линейных служб эксплуатации;

  - сооружения защиты окружающей среды

  - пр.

- Манифольды ( камеры, где собраны задвижки, с помощью которых управляют потоками нефтепродуктов по трубопроводам, регулируют сброс и гашение ударной волны.

- Магистральная перекачивающая станция – см. Головная перекачивающая станция.

- Магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) – 1) Трубопровод с избыточным давлением до 10 МПа, с комплексом подземных, наземных, надземных и подводных сооружений, предназначенный для транспортирования подготовленных (в соответствии с требованиями государственных стандартов и техническими условиями) нефтепродуктов от пунктов приемки до пунктов сдачи, технологического хранения или перевалки (передачи) на другой вид транспорта. 2) Фрагмент системы МНПП, ограниченный начальным (0 км) и конечным технологическими пунктами МНПП с врезанными отводами. МНПП состоит из простых участков МНПП, а простые участки МНПП – из элементарных участков МНПП. На одном МНПП может быть реализовано один или более направлений транспортировки, и наоборот, направление транспортировки может быть реализовано на одном или более МНПП.

- Нивелировка (техническое нивелирование) – проверка отклонения от вертикали. Заключается в измерении уровня верха ЖБР и РВС, фундаментов ПРП, фундаментов сооружений и окраек наружного контура днища РВС.

- Наливная станция – промежуточная перекачивающая станция, на которой нефтепродукты не только перекачивают, но и осуществляют частичный отпуск потребителям или перевалку на другие виды транспорта, поэтому Н.с. имеют резервуарный парк, обеспечивающий выполнение указанных функций.

- Наливной пункт – см. Конечный пункт.

- Насосная станция – см. Перекачивающая станция.

- Нефтебаза - складское предприятие, состоящее из комплекса сооружений, установок и технических средств, предназначенных для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов. В зависимости от общего объема резервуарного парка нефтебазы делятся на 3 категории в соответствии с СН и П 2.11.03-93:

  - I ( свыше 100.000 м3;

  - II ( свыше 20.000 м3 до 100.000 м3;

  - III ( до 20.000 м3.

По выполняемым функциям нефтебазы подразделяются на следующие типы:

  - перевалочные;

  - распределительные;

  - базы хранения.

По годовому грузообороту нефтебазы подразделяются на 5 классов:

  - 1 класс: более 500 тыс. т;

  - 2 класс: от 100 до 500 тыс. т;

  - 3 класс: от 50 до 100 тыс. т;

  - 4 класс: от 20 до 50 тыс. т;

  - 5 класс: менее 20 тыс. т.

Нефтебазы, включающие в себя в разной степени комбинации признаков перечисленных нефтебаз, называются смешанными (перевалочно-распределительные, железнодорожно-водные и т.п.)

В зависимости от номенклатуры хранимых нефтепродуктов различают нефтебазы для легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, а также нефтепродуктов общего назначения.

- Нефтепродуктопровод (НПП) – трубопровод для перекачки нефтепродуктов. По стратегической важности НПП делятся на магистральные, соединительные и распределительные нефтепродуктопроводы (последние называются также отводами). По виду транспортируемого нефтепродукта эти трубопроводы могут называться керосинопроводами, бензинопроводами и т.д. Магистральная часть трубопровода может состоять из труб одного или различных диаметров (например, 300, 350, 500 мм) и иметь произвольный профиль. Обычно используются одно- или двухтрубные системы. Всего по нефтепродуктопроводам перекачивают более 10 видов и сортов светлых нефтепродуктов, основные из них – бензины, керосины, дизельные и печные топлива.

- Обвалование - создание земляного вала вокруг резервуарного парка для защиты окружающей территории от аварийного розлива нефтепродукта.

- Объект МНПП – обобщающее понятие для технологических элементов МНПП (элементарный участок, технологический пункт, технологическая зона, технологический агрегат).

- Отвод – 1) нефтепродуктопровод, не имеющий ПС, подключенных к магистральному нефтепродуктопроводу или ответвлению, по которому поставляют нефтепродукты на предприятия потребления или распределения нефтепродуктов; 2) распределительный трубопровод, идущий от участка магистрального трубопровода к промежуточному потребителю (т.е. к ближайшим нефтебазам или распределительным блокам). Отводы могут быть одно- и двухниточными (как правило, причем одну трубу используют для перекачки бензина, другую – для перекачки дизельного топлива), находиться в действующем или отключенном состоянии. В действующем состоянии отводы находятся временно, поскольку включаются на тот промежуток времени, который достаточен, чтобы взять из магистрального трубопровода запланированное количество топлива. 3) разветвляющаяся (в общем случае) последовательность элементарных участков МНПП, начальной точкой которой является характерная точка МНПП типа «Точка врезки отвода», а конечными точками являются характерные точки МНПП, к которым привязаны технологические пункты МНПП типа «Попутная нефтебаза». Данное понятие описывает просто совокупность элементарных участков МНПП, принадлежащих конкретному отводу. Элементарный участок МНПП может входить только в один отвод.

- Отрезок трубы – часть трубы элементарного участка МНПП, имеющая на всем своем протяжении одни и те же диаметр и толщину стенок. Свойствами О.т. является градуировочная характеристика.

- Охранная зона – территория вдоль МНПП и вокруг технологических объектов МНПП, необходимая для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МНПП.

- Паспортизация - регламентируемая регистрация сведений по производственным объектам и объектам, информация о которых используется в бизнес-процессах предприятия.

- Перекачивающая станция (насосная станция) нефтепродуктопровода (ПС) – 1) комплекс сооружений, оборудования и устройств, обеспечивающих прием и закачку нефтепродуктов в трубопровод; 2) сложное инженерное сооружение, необходимое для того, чтобы создать в трубопроводе требуемую для движения нефтепродуктов разность напоров. Делятся на головные (ГПС) и промежуточные (ППС) перекачивающие станции; 3) технологический пункт, имеющий в своем составе магистральные насосные агрегаты, обеспечивающие закачку н/п в МНПП (головные ПС) и прокачку его до пункта получения (промежуточные ПС). В состав могут (но не обязаны) входить РП. Как частный случай, ПС может быть расположена на территории НПЗ, в резервуарах которого производится измерение н/п для транспортировки. На площадке П.с. может производиться отпуск н/п в ж/д и (или) автоцистерны, а также сдача во внешние резервуарные парки.

- Подводный переход (ПП) МНПП – система сооружений одного или нескольких трубопроводов при пересечении реки или водоема.

- Подразделение – организация (или ее структурное подразделение), которой административно подчинен объект МНПП. Является свойством таких объектов МНПП, как элементарный участок и технологический пункт. П. может входить в структуру АК или нет (внешнее П.).

- Потеря металла – изменение номинальной толщины стенки трубы, характеризующееся локальным утоньшением в результате механического или коррозионного повреждения или обусловленное технологией изготовления.

- Протекторная защита - метод защиты от коррозии металла трубопровода и стальных резервуаров, состоящий в использовании электрополяризованных протекторов.

- Попутная нефтебаза - технологический пункт, расположенный на отводе от МНПП и имеющий РП, на который производится сдача н/п непосредственно в процессе его перекачки по направлению транспортировки. П.н. принадлежит организации, не являющейся структурным подразделением АК.

- Попутная перекачивающая станция – см. Промежуточная перекачивающая станция.

- Промежуточная перекачивающая станция (ППС) – перекачивающая станция, находящаяся на границе соседних участков трубопроводов и предназначенная для создания дополнительного напора, обеспечивающего дальнейшую транспортировку нефтепродуктов. Используется также название Попутная перекачивающая станция.

- Профиль элементарного участка МНПП – последовательный список точек элементарного участка МНПП с указанием их высоты над уровнем моряи расстояния от начальной точки элементарного участка МНПП.

- Пункт налива автомобильных цистерн – технологическое сооружение на конечном пункте или наливной станции нефтепродуктопровода для перевалки нефтепродукта на автомобильный вид транспорта.

- Пункт приема нефтепродуктов – см. Конечный пункт.

- Резервуар – инженерная конструкция, предназначенная для приема, хранения, отпуска, учета нефтепродуктов.

- Резервуарный парк перекачивающей станции (РП) – группа резервуаров, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру территории или ограждающей стенкой при наземных резервуарах, противопожарными проездами – при подземных резервуарах и резервуарах, установленных в котлованах и выемках.

- Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности, ресурсов объекта или их составных частей.

- Раздаточный блок – пункт хранения н/п для использования на собственные нужды (синоним – топливо-раздаточный комплекс).

- Распределительный трубопровод – см. Отвод.

- Рекультивация – восстановление нарушенного растительного покрова после завершения строительства на объекте.

- Средний ремонт оборудования - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемый в объеме, установленном  нормативно-технической документацией.

- Система магистральных нефтепродуктопроводов (система МНПП) – совокупность объектов МНПП и соединяющих их технологических трубопроводов, магистральных трубопроводов и отводов, участвующих в процессе транспортировки нефтепродукта от точки входа в систему до точки выхода из системы.

- Смесевые резервуары – резервуары для приема части смесей для последующей раскладки по исходным нефтепродуктам. Располагаются на конечных пунктах и наливных станциях.

- Соединительный трубопровод – нефтепродуктопровод, соединяющий нефтеперерабатывающий завод с головной перекачивающей станцией.

- Текущий ремонт оборудования - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и сооружений и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

- Технический коридор – 1) система параллельно проложенных трубопроводов по одной трассе, предназначенных для транспортирования нефти, нефтепродуктов, в том числе сжиженных углеводородных газов, или газа (газового конденсата); 2) территория, по которой проходит нефтепродуктопровод или система параллельно проложенных трубопроводов и коммуникаций, ограниченная с двух сторон охранными зонами.

- Техническое диагностирование трубопровода (ТД) – определение технического состояния трубопровода, включая контроль технического состояния, поиск места дефекта и повреждения, прогнозирование технического состояния.

- Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-78).

- Технологическая зона – группировочный объект МНПП, состоящий из однородных или выполняющих одну неделимую для целей настоящего проекта задачу технологических агрегатов.

- Технологический агрегат – объект МНПП, который может входить в технологическую зону. Каждый Т.а. принадлежит определенному типу: магистральный насосный агрегат, подпорный насосный агрегат, резервуар, емкость утечек, технологический трубопровод, прочие.

- Технологический трубопровод – 1) нефтепродуктопровод на ЛПДС, ПС, НП, предназначенный для внутриплощадочных технологических операциии, с поступающими, хранящими и откачиваемым (отгружаемыми) нефтепродуктами; 2) нефтепродуктопровод, находящийся внутри перекачивающей или наливной станции.

- ТД - техническое диагностирование трубопровода.

- Топливо-раздаточный комплекс (ТРК) – см. Раздаточный блок.

- Трасса трубопровода - положение оси трубопровода, определяемое на местности ее проекцией в горизонтальной плоскости.

- Труба элементарного участка МНПП – одна нитка трубы на элементарном участке МНПП. Состоит из отрезков, имеющих различную длину, диаметр и толщину стенок.

- Трубопровод - сооружение из труб, соединенных чаще всего сварными, реже -фланцевыми, резьбовыми и прочими стыками для транспортировки жидкостей, газов, суспензий и пр. под действием разности давлений в различных сечениях. В зависимости от вида транспортируемого продукта трубопроводы называют также газопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, конденсатопроводами и т.д.

- Трубопроводная арматура, виды:

  - Запорная (задвижки, клапаны, краны, заслонки);

  - Предохранительная (клапаны предохранительные);

  - Регулирующая (регуляторы давления, клапаны регулирующие);

  - Защитная (клапаны и затворы обратные, клапаны отсечные);

  - Распределительно-смесительная (краны, клапаны распределительно-смесительные).

- Узел переходов – совокупности подводных переходов трубопроводов разного назначения, пересекающих водную преграду в одном техническом коридоре с расстоянием между осями трубопровода согласно СНиП 2.05.06-85.

- Узел приема и пуска разделительных и очистных устройств – 1) система технологических трубопроводов и запорной арматуры, предназначенная для обеспечения пуска и приема разделителей, очистных устройств и т.п. 2) камера с запорной арматурой для пуска и приема технических устройств в потоке нефтепродукта.

- Участок трубопровода – часть трубопровода, ограниченная двумя последовательно расположенными перекачивающими станциями. Каждый такой участок может иметь отводы к промежуточным потребителям или не иметь их.

- Характерная точка МНПП – элемент абстрактной схемы описания системы МНПП, использующийся для представления на схеме технологических пунктов МНПП, точек врезки отвода, точек присоединения резервных ниток трубопровода, точек изменения принадлежности обслуживающим подразделениям. Х.т. не привязывается к точке изменения физических свойств нитки трубы трубопровода (диаметр, профиль и др.).

- Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) – условное наименование диспетчерской службы уровня АК, используемое в документах по информационным системам (ТЗ, техпроект). Фактически, является синонимом ЦДУ.

- Штуцер (от нем. Stutzen) – соединительный патрубок обычно с резьбой на концах. С помощью Ш. (вантуза) подсоединяют трубы к резервуарам, аппаратам, трубам и т. п. /БСЭ/.

- Элекрохимическая коррозия (коррозионное разрушение) - возникает под действием коррозионно-активной среды, разнообразна по характеру. Вызывает большинство коррозионных разрушений трубопроводов и оборудования. Электрохимическая коррозия протекает с наличием двух процессов – катодного и анодного.

- Электрохимзащита (ЭХЗ) – защита от электрохимической коррозии металла трубопровода, имеющая следующие виды:

  - Дренажная защита.

  - Катодная защита.

  - Протекторная защита.

- Элементарный участок МНПП - элемент абстрактной схемы описания системы МНПП, соединяющий две характерные точки МНПП. Может быть следующих типов: линейный, отводный, внешний (соединенный с магистральным Э.у. МНПП через РП).

# Ликвидация отказов и аварий

- Авария на магистральном трубопроводе – 1) событие, связанное с возникновением неконтролируемой утечки транспортируемого продукта в результате неправильных действий персонала, разрушения (разгерметизации) трубопровода, запорной арматуры, устройств трубопровода и т.п.; 2) нарушение герметичности трубопровода (утечка нефтепродукта), либо произвольное отклонение от основных параметров режима перекачки (давление, производительность); 3) внезапный вылив или истечение нефти в результате полного разрушения или частичного повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими событиями;

- Боновые заграждения – оборудование для локализации аварии, предотвращающее разлив нефти по поверхности открытого водоема (в основном, реки). Устанавливаются на акватории реки под углом к динамической оси потока, вдоль которого происходит распространение нефтяного пятна. Бывают следующих видов:

  - зимние;

  - летние;

  - направляющие (применяются только для смещения пятна нефтепродукта);

  - негорючие;

  - улавливающие (применяются для локализации и сбора нефтепродукта).

- Глиняная пробка – способ ликвидации аварии с помощью перекрытия грунтом места разрыва трубы.

- Инцидент - отказ или повреждение оборудования технических устройств, применяемых на инженерных объектах, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, других Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на объектах магистральных трубопроводов.

- Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

- Локализация аварийного разлива нефтепродукта – проведение комплекса мероприятий по ограничению распространения нефтепродукта по водной поверхности, а также придание потоку нефтепродукта заданного направления перемещения.

- Надежность – свойство объекта сохранять во времени и установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

- Неисправное состояние - состояние объекта, при котором он не соответствует, хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. (ГОСТ 27.002-89).

- Неисправность – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

- Неработоспособное состояние - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проек3тной) документации.

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объектов.

- Повреждение – 1) нарушение исправное состояния МНПП (трубопровода, оборудования) при сохранении его работоспособности; 2) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния (эксплуатация трубопроводов в этом случае возможна, но связана с опасностью аварии в повреждённом месте).

- Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех  параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

- Ремонт – комплекс операции по восстановлению исправности или работоспобности объекта при восстановлению ресурсов объекта или их составных частей.

- Скиммер – нефтесборщик.

- Техническое состояние – совокупность определенных величин (параметров), характеризуемых в определенный момент времени признаками (свойствами объекта), установленной технической документацией. Видами технического состояния являются исправное, неисправное, работоспособное, неработоспособное.

- Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановлений работоспособности объекта.

- Эксплуатационный отказ - отказ, возникший вследствие нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта.

# Охрана объектов (от незаконных врезок, доступа, пожарная, ГО, информационная)

- Бензовоз – грузовая автомашина с цистерной для перевозки легких нефтепродуктов (топлив).

- Виганд-карточки - электронная карточка системы ограничения доступа. Содержат     определенным образом ориентированные намагниченные проволочки. При их изготовлении осуществляется переориентация проволочек магнитным полем. Положение проволочек фиксируется и определяет код, присущий данной карточке. Подделать такую карточку очень сложно.

- Высокооктановые присадки – высокомолекулярные соединения (смола пиролиза, метилобутановый эфир и др.), добавляемые (незаконно) в прямоперегонный бензин для увеличения его октанового числа (производство т.н. фальсифицированного бензина). Смешав присадки с кондиционным топливом, можно довести октановое число бензина с 92 до 95 и даже 98. Самая дешевая и доступная присадка - нафталин, загрязняющий форсунки. Стоит добавить 500 г нафталина в 10 л бензина, и его октановое число повышается на 3-4 единицы. Иногда добавляется тетраэтилсвинец, делающий бензин этилированным. Эта присадка запрещена в развитых странах из-за ее угрозы экологии. Применяют антидетонатор на основе соединений марганца и железа, от которого на свечах зажигания образуется токопроводящий нагар, выводящий свечи из строя через несколько сот километров пробега. Самая популярная сейчас присадка - метилтретбутиловый эфир, безопасный для двигателей. В США он запрещен из-за риска отравления грунтовых вод.

- Гражданская оборона - система общегосударственных мероприятий, проводимых для защиты населения от оружия массового поражения и др. средств нападения противника. В 50-60-х гг. 20 в. создана в большинстве крупных государств, имеются специальные органы управления гражданской обороной, войска, военизированные и невоенизированные формирования из трудоспособного населения. В Российской Федерации гражданская оборона с 1994 в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. /БСЭ/

- Датчик охранной сигнализации - чувствительный элемент, преобразующий контролируемый параметр в электрический сигнал. Особенность датчиков для  систем охранной сигнализации состоит в том, что они регистрируют, в основном, неэлектрические величины. Измерение неэлектрических величин -сложная  задача  и при этом датчики должны обеспечивать высокую надежность и достоверность контроля. Надежность датчиков обеспечивается, в основном, цифровыми методами обработки сигналов. Датчики объединяются в зоны. Под зоной понимается один или несколько  датчиков, охраняющих определенный объект или участок объекта. В системах  охранной  сигнализации  используются  датчики следующих типов:

  - пассивные инфракрасные датчики движения;

  - датчики разбития стекла;

  - активные инфракрасные датчики движения и присутствия;

  - фотоэлектрические датчики;

  - микроволновые датчики;

  - ультразвуковые датчики;

  - вибро-датчики;

  - датчики температуры;

  - датчики наличия паров и газов;

  - магнитные (герконовые) датчики;

  - шлейфы.

- Дозор - высылается от подразделений и частей в условиях боевой обстановки для разведки или охранения. Высылаются также инженерные и химические разведывательные дозоры.

- Засада - вид оперативного мероприятия по поимке преступников.

- Защита данных – средства предотвращения несанкционированного доступа к базе данных.

- Исполняющие устройства – компонент системы охранной сигнализации. Подключаются к центральному пульту с помощью проводной или беспроводной связи. Могут использоваться следующие   И.у.:

  - мощная сирена;

  - мигающий свет;

  - графические панели с планом помещений;

  - система подсветки;

  - принтер для  регистрации  времени, места и характера нарушения и пр.

- Контроллер - устройство управления считывателями, вырабатывающее сигналы разрешения доступа на основании принятой информации. Контроллеры могут  рассчитываться  на  управление 2 - 8 считывателями.

- Магнитные карточки - элемент системы ограничения доступа. Широко  используются  (например,  в метрополитене), но обладают слабой  защищенностью.  При  желании информацию  на  карточке можно переписать. Такие карточки самые дешевые, но обладают низкой надежностью.

- Машины прикрытия – автомобильные и т.п. средства (даже дельтопланы), используемые для дежурства во время производства незаконных врезок и краж нефтепродуктов.

- Незаконная (несанкционированная, криминальная) врезка – просверливание стенки трубопровода (с последующей вставкой патрубка, крана или отвода) с целью хищения (кражи) нефтепродукта (чаще всего, бензина). Н.в. в подземных трубопроводах выполняется путем выкапывания  ямы до обнажения «спины» (верхней части стенки) трубопровода, просверливания отверстия и вставки вертикальной трубы с краном. Средством ликвидации Н.в. является «заплатка» (в простейшем случае, вставка «чопика»). Потребителями ворованных нефтепродуктов чаще всего являются частные автозаправки, сельскохозяйственные предприятия и воинские части. Наибольшая интенсивность Н.в. на нефтепродуктопроводах наблюдается в Челябинской области. На службе «бензиновой мафии» нередко состоят бывшие сотрудники правоохранительных органов.

- Нейтрализатор цвета – вещество, обесцвечивающее защитную окраску бензина для его законных покупателей.

- Охранная зона магистрального нефтепровода - территория вдоль трассы нефтепроводов и вокруг их технологических объектов, необходимая для обеспечения безопасности эксплуатации указанных нефтепроводов и объектов, на которой устанавливаются особые условия землепользования в порядке, определяемом правительством Российской Федерации.

- Периметральное ограждение – ограждение, расположенное по периметру территории производственного объекта.

- Погоня – вид оперативного мероприятия по поимке преступников.

- Пожарная охрана - 1) система государственных и общественных мероприятий, направленных на охрану людей и материальных ценностей от пожаров. 2) Организация, осуществляющая мероприятия по пожарной профилактике и борьбе с пожарами. /БСЭ/

- Пожарная профилактика - комплекс мер для предупреждения и локализации пожаров. Мероприятия пожарной профилактики проводятся в стадии проектирования, строительства и эксплуатации промышленных и гражданских объектов; к ним относятся обеспечение противопожарной безопасности технологических установок, систем электрооборудования и т. п. /БСЭ/

- Пожарная сигнализация - комплекс технических средств (пожарные извещатели, приемные устройства, линии связи, источники питания) для обнаружения загорания и оповещения о месте его возникновения. /БСЭ/

- Проксимити-карточки – электронная карточка системы ограничения доступа. Содержат микросхему (чип) с записанной в ней информацией. Такие карточки считываются на расстоянии  до 90  см.  Карточки  бывают  активные  и  пассивные.  В пассивных карточках информация записывается один  раз  при  изготовлении. Активную   карточку   можно   перепрограммировать.  Электронные карточки наиболее удобны в обращении.

- Пульт-концентратор -  центральное  устройство  системы охранной сигнализации. Предназначен для принятия сигналов от пультов дистанционного управления и от датчиков охраняемых зон. П.к. выполняется на базе микропроцессора. Все функции системы определяются программой микропроцессора. Параметры программы задает пользователь, в зависимости от  его полномочий, со специального пульта. Пульты-концентраторы могут подключаться к персональным ЭВМ для обработки  и  регистрации сигналов тревоги, автоматического анализа состояния датчиков и функционирования всей системы. Пульты-концентраторы могут принимать и передавать сообщения по  телефонной  сети через коммуникационный модуль в автоматическом режиме.

- Система ограничения (контроля) доступа - техническое средство, с помощью которого осуществляется автоматизированный контроль доступа в помещения. Это могут быть небольшие системы на 1 - 3 двери и системы, контролирующие перемещение до нескольких десятков тысяч человек. Ограничение доступа  должно  осуществляться без потерь времени и при этом обеспечивать надежный  контроль. Идентификация пользователя происходит посредством магнитной или электронной карточки. На особо ответственных участках система контроля дополняется набором кода. Системы контроля доступа включают считыватели и контроллеры. Считыватели  с  контроллерами  объединяются в С.о.д.,  которая  управляется  специализированным контроллером или ЭВМ.

- Системы охранной сигнализации - устройства, фиксирующие факт несанкционированного доступа на охраняемую территорию, передающие сигнал  тревоги (например,  на   пульт   охраны) и включающие исполняющие устройства.      Системы охранной сигнализации включают:

  - датчики (также часто датчики пожарной сигнализации);

  - пульт-концентратор;

  - исполняющие устройства.

- Считыватель - элемент системы ограничения доступа. Воспринимает информацию, записанную на карточке. Кроме этого он может выполнять  дополнительно следующие функции:

  - управлять открытием дверей;

  - контролировать время, в течение которого дверь открыта;

  - контролировать одну зону сигнализации.

- Технические средства охраны – к Т.с.о. относятся:

  - системы охранной и пожарной сигнализации;

  - системы ограничения доступа;

  - системы телевизионного наблюдения;

  - комплексы, на базе ЭВМ, включающие перечисленные системы.

- Устройство с радиосигналом – устанавливается на бензовозах для слежения за возможным отклонением от заданного маршрута.

- Фальсифицированный бензин – прямоперегонный бензин, октановое число которого искусственно повышено с помощью добавления высокооктановых присадок.

- Чопик – втулка, вставляемая в отверстие на стенке трубопровода для ликвидации последствия несанкционированной врезки.

# Автоматика, телемеханика, связь

- Асинхронная передача (Asynchronous Transmission) - Метод передачи, используемый для пересылки данных по одному символу, при этом промежутки между передачей символов могут быть неравными. Каждому символу предшествуют стартовые биты, а окончание передачи символа обозначается стоп-битами. Иногда этот метод передачи называют старт-стоповым (start-stop transmission).

- Граф – см. Направленный граф.

- Графический пользовательский интерфейс (ГПИ, GUI) – окна и функции, обеспечивающие конечного пользователя графическими средствами доступа к компьютерной системе.

- Закон продольного перемешивания – пропорциональность (прямая зависимость) объемного расхода вытесняющего нефтепродукта градиенту его концентрации.

- Индикаторная диаграмма – пилообразная кривая, на которой последовательные вершины профиля между гидрозатворами отмечаются единицами, а лежащие между ними низины – нулями. Частота изгибов данной кривой указывает на указывает на пригодность или непригодность данного участка трубопровода для остановок на нем области смеси. Если эта частота велика, то участок пригоден для остановок смеси; в противном случае останавливать смесь на этом участке не рекомендуется. Последствия остановок перекачки разноплотностных нефтепродуктов зависят не столько от продолжительности этих остановок, сколько от частоты чередования сегментов спуска и подъема. Если эти сегменты достаточно коротки, то растекание нефтепродуктов при остановках перекачки быстро прекращается, а дополнительное смесеобразование невелико. Если же трубопровод имеет затяжные спуски и подъемы, то остановки границ контакта на таких сегментах могут представлять большую опасность с позиций сохранности качества транспортируемых топлив. Следовательно, необходимо выполнить анализ крупномасштабного профиля НПП (например, с шагом 100 м) для отыскания на нем восходящих и нисходящих сегментов, в которых могут образоваться гидрозатворы, останавливающие растекание смеси. Для этого необходимо выявить такие вершины и низины профиля, чтобы между каждой парой местных вершин находилась ровно одна местная низина, причем разности высот обеих вершин с лежащей между ними низиной должны превышать внутренний диаметр трубопровода. На основании такого анализа и строится И.д.

- Линия гидравлического уклона – прямая, представляющая зависимость напора движущейся по трубопроводу жидкости от координаты вдоль оси трубопровода.

- Маршрутизатор IP (router) – Система, отвечающая за принятие решений о выборе одного из нескольких путей передачи сетевого трафика. Для выполнения этой задачи используются маршрутизируемые протоколы, содержащие информацию о сети и алгоритмы выбора наилучшего пути на основе нескольких критериев, называемых метрикой маршрутизации. В терминах OSI маршрутизатор является промежуточной системой Сетевого уровня. см. также Шлюз.

- Маршрутизация (Routing) - процесс выбора оптимального пути для передачи сообщения.

- Мост (bridge) - устройство, соединяющее две или несколько физических сетей и передающее пакеты из одной сети в другую. Мосты могут фильтровать пакеты, т.е. передавать в другие сегменты или сети только часть трафика, на основе информации канального уровня (MAC-адрес). Если адрес получателя присутствует в таблице адресов моста, кадр передается только в тот сегмент или сеть, где находится получатель. Похожими устройствами являются повторители, которые просто передают электрические сигналы из одного кабеля в другой и маршрутизаторы, которые принимают решение о передаче пакетов на основе различных критериев, основанных на информации сетевого уровня. В терминологии OSI мост является промежуточной системой на уровне канала передачи данных (Data Link Layer).

- Направленный граф – математическая структура, в которой точки, или узлы, соединены стрелками, или ребрами.

- НУП – необслуживаемый усилительный пункт. Называется также регенерационным пунктом.

- Повторитель (repeater) - устройство, которое передает электрические сигналы из одного кабеля в другой без маршрутизации или фильтрации пакетов. В терминах OSI репитер представляет собой промежуточное устройство Физического уровня.

- Потеря напора (гидравлическая потеря) – уменьшение напора движущейся по трубопроводу жидкости. П.н. вычисляется с помощью уравнения Бернулли, лежащего в основе гидравлического описания работы участка нефтепродуктопровода (основной гидравлический закон). П.н. состоит из потери напора на трение (потери механической энергии за счет сил внутреннего трения слоев вязкой жидкости друг о друга) и потери напора на преодоление местных сопротивлений (сужения сечений, повороты, задвижки и пр.). Потеря напора измеряется в метрах.

- Протокол (protocol) - формат описания передаваемых сообщений и правила, по которым происходит обмен информацией между двумя или несколькими системами.

- Раскладка – расчет объемов компонентов смеси.

- Регенерационный пункт – см. НУП.

- Синхронная передача (Synchronous Transmission) - режим передачи, при котором биты данных пересылаются с фиксированной скоростью, а приемник и передатчик синхронизированы.

- Транзакция – программный блок, исполнение которого не нарушает непротиворечивости базы данных.

- Хаб (hub) - является обязательным (кроме двухточечной сети) соединительным элементом сети на витой паре и средством расширения топологических, функциональных и скоростных возможностей для любых сред передачи. Простейшие хабы являются многопортовыми повторителями. Хабы могут иметь набор разъемов BNC, RJ-45, AUI, обеспечивая выбор кабеля для передачи от источника к приемнику. К порту хаба можно подключить как отдельный узел, так и другой хаб. Хабы с набором разнотипных портов позволяют объединять сегменты сетей с различными кабельными системами. Существуют более сложные и дорогие варианты Switched HUB, Stackable HUB.

- Шлюз (Gateway) - термин Internet. сейчас для обозначения таких устройств используется термин маршрутизатор (router) или более точно маршрутизатор IP. В современном варианте термины «gateway» и «application gateway» используются для обозначения систем, выполняющих преобразование из одного естественного формата в другой. Примером шлюза может служить преобразователь X.400 - RFC 822 electronic mail.

- ANSI - American National Standards Institute (Американский институт стандартов). Организация, ответственная за стандарты в США. ANSI является членом Международного комитета по стандартизации (ISO).

- IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) - Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике. Профессиональное объединение, выпускающие свои собственные стандарты. Членами IEEE являются ANSI и ISO.

- OSI (Open Systems Interconnection) - международная программа стандартизации обмена данными между компьютерными системами различных производителей.

- Ping (Packet internet groper) - программа, используемая для проверки доступности адресата путем передачи ему специального сигнала (ICMP echo request - запрос отклика ICMP) и ожидания ответа. Термин используется как глагол («пинговать» - проверять доступность компьютера в сети).

- RAID (Redundant Array of Inexpensive Discs) - избыточный массив дисков: распределенная избыточная запись данных одновременно на несколько физических накопителей, позволяющая при считывании исправлять ошибки; начиная с 3 накопителей возможна замена любого диска без потери данных (так называемая «горячая замена»).

- RS-232C - стандартный интерфейс последовательной передачи данных.

- SONET (Synchronous Optical NETwork - синхронная оптическая сеть) - стандарт на использование оптических кабелей в качестве физической среды передачи данных для скоростных сетей передачи на значительные расстояния. Базовая скорость SONET составляет 51.84 Mbps и может быть увеличена до 2.5 Gbps.

- 10 Mbps - 10 Мегабит в секунду: скорость передачи в сети Ethernet.

# Финансы, экономика, хозяйственный учет

- Инвентаризационная опись – инструмент коммерческого учета. Оформляется инвентаризационной комиссией, назначаемой приказом по По (ДО), по результатам замеров остатков нефтепродуктов на 6 часов московского времени 1 числа месяца, следующего за отчетным. Остатки нефтепродуктов регистрируются в инвентаризационной ведомости в разрезе мест хранения:

  - Резервуары.

  - Магистральные трубопроводы (линейная часть, ответвления и отводы).

  - Технологические трубопроводы.

  - Технологическое оборудование (насосы, фильтры, отстойники, емкости утечек и т.п.).

  - Ж/д цистерны (причем продукты, налитые, но не оформленные документами на момент проведения инвентаризации, учитываются в остатках РП, а оформленные – считаются «находящимися в пути»).

- Инвойсы – неправильные счета.

- Капитальные затраты – капитальные вложения на сооружение объектов НПП. Основную долю суммарных капвложений составляют капвложения в сооружение линейной части нефтепродуктопроводной системы, поскольку именно на линейную часть приходится большое количество технологического и вспомогательного оборудования. Другими составляющими К.з. являются капвложения в сооружение перекачивающих станций и резервуарных парков.

- Ключевые факторы стоимости (КФС) – 20% факторов стоимости, которые вносят 80% вклада в создание стоимости в компании (согласно «принципу Парето»).

- Оптимизация проектных решений – выбор параметров трубопроводной системы для транспорта нефтепродуктов на базе сопоставления различных вариантов технически возможных решений и выявления из них одного, оптимального по экономическим показателям. Основными экономическими показателями являются капитальные затраты на реализацию проекта и эксплуатационные расходы при дальнейшей эксплуатации.

- Тариф (фр. tarif от араб. та риф - объяснение, определение), система ставок, по которым взимается плата за услуги. Наиболее распространены: тарифы транспортные, связи, коммунальные; тарифы таможенные - за провоз товаров через государственную границу. /БСЭ/

- ФЭК – Финансово-экономическая комиссия РФ. Утверждает тарифные ставки на транспортировку нефти, газоконденсата и нефтепродуктов.

- Форс-мажорное обстоятельство – обстоятельство непреодолимой силы, в результате которых, например, могут происходить безвозвратные потери нефтепродукта.

- Эксплуатационные расходы – затраты при эксплуатации объектов нефтепродуктопроводов. Э.р. зависят от длины и диаметра трубопроводов, числа параллельных ниток, грузопотока, числа насосных станций, емкости резервуарных парков и т.п. Э.р. включают в себя следующие слагаемые:

  - расходы по эксплуатации линейной части НПП;

  - расходы по эксплуатации перекачивающей станции;

  - расходы по эксплуатации конечного наливного пункта;

  - расходы по эксплуатации резервуарных парков.

# Торгово-закупочная деятельность

- Карта лимитно-заборная — документ по учету отпуска товарно-материальных ценностей. Этот документ применяется в предприятиях различных отраслей народного хозяйства. Лимитно-заборная карта является комбинированным накопительным документом. При ее выписке указывается, на какой срок она выписана, наименование получателя, вид и лимит отпуска материалов. В течение указанного срока и в пределах лимита материально-ответственные лица производят отпуск материалов. Отпуск материалов по лимитно-заборной карте осуществляется по предъявлении получателем своего экземпляра лимитно-заборной карты. При этом каждый раз производят записи в лимитно-заборную карту. Применение таких карт вместо разовых накладных ведет к сокращению количества документов.

- Нефтетрейдер – реализатор нефтепродуктов.

- Трейдер – реализатор продукции.

# Методы управления и планирования

- Cash flow - финансовый поток.

- CRM (Customer Relationship Management) – управление взаимосвязями с клиентами.

- CRP - планирование потребности в мощностях.

- ERM (Enterprise Relationship Management) – управление корпоративным взаимодействием. Является следующим шагом в развитии CRM. Если CRM автоматизирует основные аспекты front-office внутри отделов, то ERM расширяет область взаимодействия с потребителем на всю организацию, формируя единый образ пользователя на протяжении всего цикла его обслуживания - от установления контактов и роста взаимодействия до анализа возврата инвестиций.

- ERP (Entherprise Resources Planning) – планирование бизнес-ресурсов.

- FRP (Financial Resources Planning) – планирование потребности в финансовых ресурсах.

- MIS (Managment Information System) – Система поддержки принятия решений.

- MRP (Material Requirements Planning) – планирование потребности в материалах.

- MRP II (Material Resource Planning) – планирование потребности в ресурсах.