Терминология по нефтепроводам

Содержание

Терминология по строительству и стратегическому развитию МН	1

Проектирование, строительство, капремонт и реконструкция	1

Стратегическое развитие МН, добыча и потребление нефти	7

Терминология по техническому развитию и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта	13

Аварии и отказы	13

Диагностика и дефекты	19

Линейная часть МН и арматура, работы	26

Нефтехранилища	33

Подводные переходы и пересечения	37

Терминология по эксплуатации механического оборудования	42

Терминология по эксплуатации энергетического оборудования	48

Коррозия; дренажная, протекторная и катодная защита	48

Энергоснабжение, теплоснабжение, освещение	55

Терминология по транспорту, учету и качеству нефти	56

Учет количества и транспортировка нефти	56

Учет качества и подготовка нефти	61

Терминология по научно-техническому обеспечению и информации	67

Субъекты и объекты производства	67

Виды стандартов	70

Виды эксплуатации МН	71

Планирование, управление, контроль	73

Терминология по охране объектов нефтепроводного транспорта	74

Охрана производственных объектов	74

Защита информации	74

# Терминология по строительству и стратегическому развитию МН

## Проектирование, строительство, капремонт и реконструкция

- Взрывная технология - контролируемое разрушение, перемещение, изменение структуры и формы естественных (горные породы, лед, древесина) или искусственных материалов (металлы, пластмассы, бетон и т.п.), которое осуществляется за счет энергии, выделяемой при взрыве промышленных взрывчатых веществ. Применяется в горном деле, строительстве, металлообработке и др. /БСЭ/

- ВМ - взрывчатые материалы.

- ВМЗ - Выксунский металллургический завод.

- ВСН - Ведомственные строительные нормы.

- ВТЗ - Волжский трубный завод.

- Грунт - обобщенное наименование рассматриваемое с инженерно-строительной точки зрения любой горной породы, залегающей преимущественно в пределах зоны выветривания коры земной.

- ГСМ - горюче-смазочные материалы.

- Дамба – см. Ограждающий вал

- Дорожное ограждение - устройства на автомобильных дорогах для предупреждения съезда транспортных средств с дороги в опасных местах (металлические и железобетонные профильные элементы, тросовые растяжки). /БСЭ/

- Дуговая сварка – см. Электродуговая сварка.

- Дюйм (англ. inch) – единица измерения длины, применяемая в англосаксонских странах (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.). Равен 25,4 мм. Используется в строительстве как единица измерения диаметра труб и пр.

- Защитная дамба – см. Ограждающий вал

- ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности.

- Зона санитарно-защитная (СЗЗ) - полоса, отделяющая промышленное предприятие от населенного пункта. Размеры СЗЗ до границы жилой застройки устанавливают в зависимости от мощности предприятия, условий осуществления технологического процесса, характера и количества выделяемых в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ. В соответствии с классификацией промышленных предприятий и в зависимости от выделяемых веществ вредных установлено пять СЗЗ: для предприятий I класса - 1000 м, II - 500, III - 300, IV - 100, v - 50 м. Предприятия с технологическими процессами, при которых в атмосферу не выделяются вредные вещества, допускается размещать в пределах жилых районов. При неблагоприятных аэрологических условиях, отсутствии или недостаточной эффективности очистных устройств СЗЗ может быть увеличена, но не более чем в 3 раза. Размеры СЗЗ могут быть уменьшены при изменении технологии, совершенствовании производственных процессов и внедрении высокоэффективных и надежных в эксплуатации очистных устройств.

- Кадастр – систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов и явлений. Содержит их физико-географическую характеристику, классификацию, данные о динамике, степени изученности и экономическую (эколого-социально-экономическую) оценку с приложением картографических и статистических материалов. Может включать рекомендации по использованию объектов или явлений, предложения относительно мер по их охране, указания на необходимость дальнейших исследований и др. данные.

- Кадастр земельный - систематизированный свод достоверных сведений о земле как главном средстве производства в сельской и лесной сфере. В З.к. указывается имя собственника земли, дается описание общей площади, места расположения участков, их конфигурация, состав угодий, их качество, доходность, цена земли. Наиболее совершенной принято считать германскую систему земельного кадастра. По этой системе учет ведется по двум видам документов: кадастру недвижимости, где дается сравнительная экономическая оценка земли, и земельной книге, в которой учитывается право собственности на землю.

- Капитальный ремонт оборудования (капремонт, КР) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

- КГТ – коррозионно-стойкие гибкие трубы.

- Контактная сварка - осуществляется нагревом или расплавлением металлов при прохождении электрического тока в месте контакта сдавливаемых изделий. Выполняется сжатием листовых заготовок между стержневыми электродами (точечная контактная сварка) или вращающимися роликами (шовная контактная сварка) либо прижатием торцов изделий (стыковая контактная сварка). /БСЭ/

- Коррозионно-стойкие гибкие трубы (КГТ) – разновидность пластмассовых труб, изготовляемых оренбургским предприятием «Трубопласт». Состоят из следующих конструктивных элементов: внутренней герметизирующей камеры; продольных грузонесущих элементов; радиального силового каркаса; внешней защитной оболочки; концевых соединений. Гибкие трубы КГТ по сравнению с металлическими имеют следующие преимущества:

- большую длину, которая позволяет резко сократить сроки монтажа;

- малую металлоемкость;

- значительный срок службы эксплуатации;

- удобство транспортировки, т.к. труба наматывается на барабан;

- исключение сварочных работ.

- КР – капитальный ремонт.

- Металлопластовые трубы (МПТ) – трубы из термопластичных материалов, армированных сварным сетчатым каркасом из проволоки. Изготавливаются уральским производственным объединением «Стройпластполимер». Имеют следующие преимущества:

- высокую антикоррозионную стойкость, которая сравнима с трубами из нержавеющей стали;

- зеркальную поверхность внутренних стенок, что препятствует образованию асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО);

- малый вес погонного метра трубы, что создает возможность погрузки и выгрузки без специальных устройств и тяжелой техники;

- возможность сборки трубопровода с использованием неквалифицированного персонала;

- исключением сварочных работ.

Пределы стойкости МПТ к наружному гидростатическому давлению не менее 3-5 МПа, к внутреннему гидростатическому давлению не менее 5-8 МПа. Трубы изготавливаются диаметром 115 мм и толщиной 12,5 мм на давление до 3 МПа. Концы труб оформляются методом литья под давлением под резьбовое муфтовое или фланцевое соединение.

- ММК - Магнитогорский металлургический комбинат.

- МН - магистральный нефтепровод.

- Монтаж - сборка и установка сооружений, конструкций, технологического оборудования, агрегатов, машин, аппаратов, приборов, радиоэлектронных устройств и т. д. из готовых частей (узлов) и элементов. /БСЭ/

- МПТ – металлопластовые трубы.

- МТО – материально-техническое снабжение;

- Муфта - устройство для соединения (постоянного или временного) валов, труб, стальных канатов, кабелей и т. п. Различают муфты соединительные (жесткие и подвижные), сцепные (соединяющие и разъединяющие детали на ходу через систему управления), предохранительные и обгонные (передающие вращение только в одном направлении). /БСЭ/

- НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Состоят из двух этапов: научно-исследовательские работы (НИР) и опытно-конструкторские работы (ОКР).

- НИР – научно-исследовательские работы.

- НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат.

- НМТЗ - Новомосковский трубный завод.

- НПФ – научно-производственная фирма.

- Ограждающие конструкции - устройства на автомобильных дорогах для предупреждения съезда транспортных средств с дороги в опасных местах (металлические и железобетонные профильные элементы, тросовые растяжки). /БСЭ/

- Ограждающий вал (защитная дамба) - гидротехническое регуляционное сооружение (обычно невысокая земляная плотина), предназначенное для защиты прибрежных территорий от затопления высокими водами.

- ОКР – опытно-конструкторские работы.

- ОКС – Отдел капитального строительства.

- ОХМК - Орско-Халиловский металлургический комбинат.

- ПИЛ – Полевая испытательная лаборатория.

- Пластмассовые трубы – разновидность труб из коррозионно-стойких материалов. Замена стальных труб на пластмассовые приводит к суммарному снижению затрат при строительстве трубопроводов до 20% за счет увеличения скорости монтажа, использования легких землеройных машин. При применении пластмассовых труб увеличивается пропускная способность трубопровода на 30-40%, возрастает срок эксплуатации в 4-5 раз. Виды пластмассовых труб:

- металлопластовые трубы (МПТ);

- коррозионно-стойкие гибкие трубы (КГТ).

- Полевая испытательная лаборатория (ПИЛ) - до сдачи трубопровода в эксплуатацию в ней хранятся заключения о проверке стыков физическими методами, радиографические снимки, зарегистрированные результаты ультразвуковой дефектоскопии, ферромагнитные ленты со стыков, подвергшихся контролю.

- ПОР - проект организации работ.

- ППР – планово- (проектно-) производственные работы.

- Промышленные сооружения - инженерные сооружения, выполняющие определенные функции в производственном процессе (трубопроводы, бункеры, водонапорные башни и др.) либо предназначенные для восприятия нагрузок от технологического оборудования (постаменты, конвейерные галереи и т. д.). /БСЭ/

- ПСБ – проектно-сметное бюро.

- ПСД – проектно-сметная документация.

- РВР – ремонтно-восстановительные работы

- Реконструкция - 1) коренное переустройство, перестройка чего-либо с целью улучшения, усовершенствования; 2) восстановление первоначального вида, облика. /БСЭ/

- Реконструкция оборудования -

- Ремонт оборудования - комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности, ресурса оборудования и сооружений магистрального нефтепровода.

- РМЗ – Ремонтно-механический завод. Старое название – БПО.

- РСК - Ремонтно-строительная колонна.

- РСУ - Ремонтно-строительное управление.

- Санитарно-защитная зона - см. зона санитарно-защитная.

- СЗЗ - санитарно-защитная зона.

- СМР - строительно-монтажные работы.

- СНиП – Строительные нормы и правила.

- СП - Cводы правил по проектированию и строительству.

- СППТР - Специализированное подразделение подводно-технических работ.

- Тариф (фр. tarif от араб. та риф - объяснение, определение), система ставок, по которым взимается плата за услуги. Наиболее распространены: тарифы транспортные, связи, коммунальные; тарифы таможенные - за провоз товаров через государственную границу. /БСЭ/

- Тарифная ставка за перекачку – тариф на перекачку нефти для каждого регионального управления МН, рассчитываемый в Отделе планирования строительства (с участием специалистов из Департамента планирования и Департамента финансов) на основе планируемых затрат на капремонты и утверждаемый в ФЭК.

- Технический ресурс - совокупность физических, физико-химических и химических методов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой промышленной продукции. Виды анализов, методы, техника, реактивы и т. п. регламентируются ГОСТом и техническими условиями. /БСЭ/

- Технический углерод (сажа) - совокупность физических, физико-химических и химических методов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой промышленной продукции. Виды анализов, методы, техника, реактивы и т. п. регламентируются ГОСТом и техническими условиями. /БСЭ/

- Техническое перевооружение оборудования -

- Технологическая карта - форма технологической документации, в которой записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, производственное оборудование и технологические режимы, необходимое для изготовления изделия, время, квалификация работников и т. п. /БСЭ/

- Технология - совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и др. закономерности, действующие в технологических процессах. Технологией называют также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса. /БСЭ/

- ТЭК – топливно-энергетический комплекс.

- ТЭО – технико-экономическое обоснование;

- Фланец (от нем. Flansch) - соединительная часть труб, резервуаров, валов и др., выполняемая, как правило, заодно с основной деталью; обычно плоское кольцо или диск с отверстиями под болты или шпильки. Обеспечивает герметичность или (и) прочность соединения. /БСЭ/

- ФЭК – Финансово-экономическая комиссия РФ. Утверждает тарифные ставки на транспортировку нефти.

- ХТЗ - Харцызский трубный завод.

- ЦБПО - Центральная база производственного обслуживания. Находится при некоторых региональных управлениях МН. Раньше называлась БПО.

- Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) - выполняет функции ремонтной мастерской и занимается техобслуживанием..

- ЦСТОР - централизованная система технического обслуживания  и ремонта.

- ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат.

- ЧТПЗ - Челябинский трубопрокатный завод.

- Электродуговая сварка (дуговая сварка) - вид сварки, при которой кромки свариваемых металлических частей расплавляют дуговым разрядом между электродом и металлом в месте соединения. /БСЭ/

- Электросварка - сварка, при которой свариваемые части нагреваются электрическим током. Различают электросварку дуговую и контактную. /БСЭ/

## Стратегическое развитие МН, добыча и потребление нефти

- Баррель нефтяной (англ. petroleum barrel) – единица измерения объема нефти в США. Равен 158,987 куб.дм (примерно 160 л).

- БТС – Балтийская трубопроводная система с нефтетерминалами в г. Приморске и бухте Батарейной Ленинградской области. На ее терминалы будет транспортироваться нефть из развиваемого сейчас Тимано-Печорского региона.

- ГНБ - головная нефтебаза.

- ГПЗ - газоперерабатывающий завод.

- ГТП – газотранспортное предприятие.

- ГЦУ – Главный центр управления нефтепроводом (КТК).

- ДК – дочерняя компания.

- КТК – Каспийский трубопроводный консорциум. В нем принимают участие Россия, Казахстан (фактически, Америка) и Оман.

- Куст - группа скважин.

- ЛПУМГ – Линейно-производственное управление магистральных газопроводов.

- Минэнерго – Министерство энергетики РФ.

- МТ – морской терминал (КТК).

- Направления экспорта нефти и компании-координаторы:

- Новороссийск (Роснефть, ЮКОС, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз);

- Туапсе (Сибнефть, ТНК);

- Одесса (ЮКОС, ЛУКОЙЛ);

- Вентспилс (СИДАНКО, ОНАКО);

- Германия (Сургутнефтегаз);

- Польша (СИДАНКО);

- Чехия (ЛУКОЙЛ);

- Словакия (Славнефть);

- Венгрия (ЮКОС);

- Литва – Бутинге;

- Литва (ЛУКОЙЛ);

- Украина (ст. Броды);

- Финляндия (ж/д налив минуя систему АК «Транснефть»);

- Временный вывоз в Литву (минуя систему АК «Транснефть»).

- НГДО – нефтегазодобывающее объединение (отдельный ОАО). Принадлежит ко второму уровню организации нефтяных компаний, подчиняясь непосредственно руководству компании.

- НГДУ – нефтегазодобывающее управление. Принадлежит к третьему уровню организации нефтяных компаний. Подчиняется НГДО.

- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – предприятие для крупнотоннажного производства, основанного на превращениях нефти, ее фракций и нефтяных газов в товарный нефтепродукт и сырье для нефтехимии, основного органического синтеза и микробиологического синтеза. Это производство представляет собой совокупность физических и химико-технологических процессов и операций, включающих подготовку сырья, его первичную и вторичную переработку. По своему назначению НПЗ делятся на предприятия:

- топливного профиля;

- топливно-масляного профиля;

- топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции (нефтехимический комбинат).

- Нефтепродуктопровод (продуктопровод) – трубопровод для транспортировки нефтепродуктов, по наименованию которых он может иметь различные наименования: этиленопровод, пропиленопровод, шламопровод.

- Нефтепродукты - смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. Используются в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных сред, растворителей, нефтехимического сырья. /БСЭ/. Нефтепродукты транспортируются по системе нефтепродуктопроводов. Основные нефтепродукты:

- Бензин:

    - автомобильный (автобензин) (А-76, А-92, АИ-80, АИ-93, АИ-95, АИ-96, АИ-98) (Prem Unl);

    - бензин Евро-Супер-98;

    - бензин прямогонный (П-1, П-2);

- Дизельное топливо (дизтопливо):

    - ДЗп, ДЗЭЧ, ДЛЭЧ, Л, ЛУЭС;

    - дизтопливо арктическое (А);

    - дизтопливо летнее (ЛД);

    - дизтопливо тепловозное (ТТ);

    - дизтопливо утяжеленного фракционного состава (УФС).

- Керосин авиационный (авиакеросин) (ATK, JET, TC);

- Мазут:

    - топочный (М-40, М-100, Э-4);

    - флотский;

- нафта;

- нефть:

    - сорта Brent (Dtd);

    - сорта Ural (Med);

    - сорта Ural (Rdam);

- топливо печное бытовое.

- Нефтетерминал – нефтеналивной терминал. На данный момент имеются два Н.т. – в Новороссийске и Туапсе. Новороссийский Н.т. состоит из резервуарного парка «Грушовая», нефтебазы «Шесхарис», и двух пирсов, к причалам которых пристают танкеры. Причалы первого пирса обслуживают крупнотоннажные суда, способные перевозить до 150 тыс. тонн нефти. Причалы второго («металлического») пирса раньше обслуживали только малотоннажные танкеры.

- Нефтехимический комбинат (НХК) – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции.

- Нефтяная компания (НК) – объединение нефтегазодобывающих (ОАО и НГДУ) и нефтегазоперерабатывающих предприятий (НПЗ, ГПЗ и НХК). Могут иметь собственные трубопроводы. Нефтяные компании могут быть ресурсоизбыточными и ресурсонедостаточными. Имеются следующие компании нефтяной и газовой промышленности России и СНГ:

- АНК «Башнефть» – НК Республики Башкортостан:

    - Салаватнефтеоргсинтез;

    - Башнефтехим;

    - Новойл;

    - Ново-Уфимский НПЗ;

    - Уфанефтехим;

    - Уфимский НПЗ;

- ОАО Восточная нефтяная компания (ВНК).

- Ингушнефтегазхимпром – НК Республики Ингушетия.

- АО «НК ЛУКОЙЛ» (Лангепас+Урай+Когалым) - НК Ханты-Мансийского АО:

    - ОАО «Коми ТЭК» (раньше была самостоятельной НК):

      - Ухтинск НПЗ;

    - ОАО «ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть»;

    - ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»:

      - ТПП «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз»;

      - ТПП «ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз»;

      - ТПП «ЛУКОЙЛ-Покачевнефтегаз»;

      - ТПП «ЛУКОЙЛ-Урайнефтегаз»;

    - ОАО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»;

    - ЗАО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;

    - ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»

    - ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

    - ЗАО «Нобель Ойл»

    - Волгоградский НПЗ;

    - Пермнефтеоргсинтез;

- ОАО «ОНАКО»:

    - ЗАО «ВОСТОК-УРАЛ-НЕФТЬ»;

    - ОАО «Оренбургнефть»;

    - Орскнефтеоргсинтез;

- ОАО «Роснефть»:

    - ОАО «Архангельскгеолдобыча»;

    - ОАО «Роснефть-Дагнефть»;

    - ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз»;

    - ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз»;

    - ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»;

    - ОАО «Роснефть-Ставропольнефтегаз»;

    - ОАО «Роснефть-Термнефть»;

    - ОАО «Югнефтегаз»;

    - Комсомольский НПЗ;

    - Краснодарэконефть;

    - Московский НПЗ;

    - Туапсинский НПЗ;

- ОАО «НК Сибнефть»:

    - ОАО «Ноябрьскнефтегаз»;

    - ЗАО «Марийский НПЗ»;

    - Омский НПЗ;

- ОАО «СИДАНКО»:

    - ОАО «Варьеганнефтегаз»;

    - ОАО «Варьеганнефть»;

    - ОАО «Кондпетролеум»;

    - ОАО «Саратовнефтегаз»;

    - ОАО «Удмуртнефть»;

    - Саратовский НПЗ;

- ОАО «НГК Славнефть»:

    - ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

    - Ярославнефтеоргсинтез;

    - Ярославский НПЗ им. Менделеева;

- ОАО «НК Сургутнефтегаз» - НК Ханты-Мансийского АО:

    - Киришинефтеоргсинтез;

- ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина – НК Республики Татарстан:

    - Нижнекамскнефтехим;

- ОАО «Тюменская нефтяная компания» (ТНК):

    - ОАО «Нижневартовское НГДП»;

    - ОАО «Самотлорнефтегаз»;

    - ОАО «ТНК-Нижневартовск»;

    - ОАО «ТНК-Нягань»;

    - ОАО «Тюменнефтегаз»;

    - Рязанский НПЗ;

- ОАО «НК ЮКОС» – НК в Тюменской области (верхняя Обь):

    - ОАО «Самаранефтегаз»;

    - ОАО «Томскнефть»;

    - ОАО «Юганскнефтегаз»;

    - Ачинский НПЗ;

    - Куйбышевский НПЗ;

    - Новокуйбышевский НПЗ;

    - Сызранский НПЗ;

- НК – нефтяная компания.

- НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

- НПС - нефтеперекачивающая станция.

- НХК – нефтехимический комбинат.

- ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти.

- Партия - любое количество однородной по своим качественным показателям нефти, сопровождаемое одним документом о качестве.

- Перевалочная нефтебаза (ПНБ) - комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема с магистрального нефтепровода, хранения и отгрузки нефти на другие виды транспорта.

- ПНБ - перевалочная нефтебаза.

- Ресурсоизбыточная нефтяная компания – нефтяная компания, у которой производственные мощности собственных НПЗ недостаточны для переработки добываемого сырья. Такими компаниями являются, например, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Сургутнефтегаз.

- Ресурсонедостаточная нефтяная компания – нефтяная компания, у которой производственные мощности собственных НПЗ недогружены при переработке добываемого сырья. Такими компаниями являются, например, Славнефть, ЦТК, НОРСИ-ойл.

- СГК – стабилизированный газоконденсат.

- Стендер – нефтеналивное устройство, располагающееся на пирсе.

- Транзит нефти через Россию – транспортировка нефти на экспорт через территорию России по Межправительственному Соглашению с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.

- ТЭК – Топливно-энергетический комплекс.

- ТЭЦ – тепплоэлектроцентраль. Тепловая электростанция, вырабатывающая не только электрическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды. /БСЭ/

- УМГ – Управление магистральных газопроводов.

- Установки подготовки и переработки нефти – производственные объекты нефтяных компаний по переработке нефти. Существуют следующие установки:

- Установка гидрокрекинга;

- Установка гидроочистки;

- Установка изомеризации;

- Установка каталитического крекинга;

- Установка риформинга;

- Установка сернокислотного алкилирования.

- ЦГЭИ – британский Центр глобальных энергетических исследований.

- ЦДНГ – цех по добыче нефти и газа. Подчиняется НГДУ и является предприятием четвертого уровня в организации нефтяных компаний.

- Экономические регионы (районы) России:

- Центральный экономический район (Брянск, Иваново, Калуга, Кострома, Москва, Орел, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула);

- Центрально-Черноземный экономический район (Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов);

- Волго-Вятский экономический район (Йошкар-Ола, Киров, Нижний Новгород, Саранск, Чебоксары);

- Северо-Западный экономический район (Калининград, Новгород, Псков, Санкт-Петербург);

- Северный экономический район (Архангельск, Вологда, Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар);

- Уральский экономический район (Екатеринбург, Ижевск, Курган, Оренбург, Пермь, Уфа, Челябинск);

- Поволжский экономический район (Астрахань, Волгоград, Казань, Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск, Элиста);

- Северо-Кавказский экономический район (Владикавказ, Краснодар, Майкоп, Махачкала, Нальчик, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Черкесск);

- Западно-Сибирский экономический район (Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень);

- Восточно-Сибирский экономический район (Абакан, Иркутск, Красноярск, Кызыл, Улан-Удэ, Чита);

- Дальневосточный экономический район (Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Находка, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск);

# Терминология по техническому развитию и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта

## Аварии и отказы

- Аварийно-восстановительная служба (АВС) – подразделение, выполняющее плановые мероприятия технического обслуживания (кроме капитального ремонта, в т.ч. проверка задвижек, проверка глубины заложения, контроль проведения работ посторонними организациями, вырубка растительности вдоль трубопровода, выборочный ремонт и т.п.) и аварийно-восстановительный ремонт линейной части МН. АВС находятся на НПС и подчиняются РНУ. Используются 3 группы оснащения АВС при возникновении аварий: I - для н/п диаметром до 580 мм; II – 720-820 мм; III – 10201220 мм.

- Авария на магистральном трубопроводе - нарушение герметичности трубопровода (утечка нефти), либо произвольное отклонение от основных параметров режима перекачки (давление, производительность).

- Авария на МН - внезапный вылив или истечение нефти в результате полного разрушения или частичного повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, сопровождаемые одним или несколькими событиями.

- Авария (на объектах МН) – событие, связанное с возникновением неконтролируемой утечки транспортируемого продукта в результате неправильных действий персонала, разрушения или повреждения.

- Аварийный разлив нефти – нефть, разлившаяся на поверхности водного объекта в результате разгерметизации трубопровода.

- АВБ – Аварийно-восстановительная бригада.

- АВП - Аварийно-восстановительный пункт. Старое название. Новое – АВС.

- АВР – аварийно-восстановительные работы.

- АВР - автоматическое включение резерва.

- АВР на ПОЗ - автоматическое включение резервного насосного агрегата на полностью открытую задвижку.

- АВС – Аварийно-восстановительная служба.

- АРС – Аварийно-ремонтная служба. Старое название. Новое – АВС.

- БЗ – боновые заграждения.

- Боновые заграждения (БЗ) – оборудование для локализации аварии, предотвращающее разлив нефти по поверхности открытого водоема (в основном, реки). Устанавливаются на акватории реки под углом к динамической оси потока, вдоль которого происходит распространение нефтяного пятна. Бывают следующих видов: зимние, летние, направляющие, негорючие, улавливающие. Направляющие БЗ применяются только для смещения нефтяного пятна. Улавливающие БЗ применяются для локализации и сбора нефти.

- Виды коррозии:

- Сплошная (общая) - зависит от скорости протекания процесса бывает равномерной, неравномерной, избирательной.

- Местная - охватывает отдельные участки поверхности металла и имеет вид пятен, язв (раковин), точечных поражений (питтингов),  свищей и т.п.

- ВМ – взрывчатые материалы.

- Внезапный отказ – отказ, характеризующийся скачкообразным изменением одного или нескольких заданных параметров объекта.

- Вынужденный отказ технологической системы - отказ технологической системы, вызванный нарушением регламентированных внешних условий.

- Вязкий излом - образуется в результате сдвига (среза), когда предшествующая разрушению деформация велика и происходит в значительном объёме.

- Геологические условия – тип грунтов, в которых уложен участок трубопровода, а также их просадочность. См. Грунт, Виды грунтов.

- Дамба - гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, для ограждения искусственных водоёмов и водотоков, для направленного отклонения потока воды (ГОСТ 19185-73).

- Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

- Диспергент - химическое соединение, предназначенное для рассеивания (эмульгирования) плавучих пленок в большом объеме воды.

- Зона, обслуживаемая пунктом A (B) – участок сети МН с имеющимися подводными переходами, объединенными по принципу возможности доставки к ним сил и технических средств из пункта A (B).

- Зоны усталостного излома:

- Зона зарождения и продвижения усталостной трещины - образуется со стороны поверхностного концентратора  напряжения (усиление сварного шва. риска, царапины, вмятины, закаты), имеют более гладкий и светлый микрорельеф, чем зона механического дорыва.

- Зона механического дорыва - имеет волокнистое, шиферное строение, более темного, мало отличающееся по своему виду от хрупкого излома при статическом разрушении.

- Инцидент на МН - отказ или повреждение оборудования технических устройств, применяемых на объектах, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, других Федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на объектах МН.

- Исправное состояние - состояние объекта при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (ГОСТ 27.002-89).

- Исправность – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям НТ и КД.

- Конструкционный отказ – отказ, возникший в результате несовершенства или нарушения установленных правил и (или) норм конструирования объекта.

- Коррозионное растрескивание - коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин. Имеет место в карбонато-бикарбонатных средах и происходит под отслоившейся противокоррозионной изоляцией. На поверхности объекта в этом месте видны отложения белого и серо-желтого цвета, признаков интенсивной общей коррозии нет. См. также Наводораживание.

- Коррозионно-усталостный излом - аналогичен усталостному излому с явными признаками избирательной коррозии в виде отложений тёмно-бурого, чёрного цвета. Связана развитием коррозионного процесса в вершине коррозионно-механической трещины, зарождающейся, как правило, в местах геометрического концентратора напряжений  (вмятины, риски, язвы локальной коррозии, сварной шов, и др.)

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков неработоспособного состояния объекта, установленное в НТ и КД.

- Локализация аварийного разлива нефти – проведение комплекса мероприятий по ограничению распространения нефти по водной поверхности, а также придание потоку нефти заданного направления перемещения.

- Механизм отказа – совокупность физических и (или) химических или других процессов, приводящих к возникновению отказа объекта.

- Момент отказа – момент перехода объекта из работоспособного состояния в неработоспособное.

- Наводораживание – сульфидное растрескивание металла под напряжением. См. также Коррозионное растрескивание.

- Надежность МН - свойство МН выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

- Неисправность – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований НТ и КД.

- Неисправное состояние - состояние объекта, при котором он не соответствует, хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. (ГОСТ 27.002-89).

- Неработоспособность - состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям НТ и КД.

- Нефтяной сорбент (далее сорбент) – органические или минеральные материалы, способные избирательно поглощать углеводороды нефти, разлитой по водной поверхности (например, торф, солома). Существуют следующие виды сорбентов:

- Дисперсные сорбенты - гранулы, крошка, порошкообразные, отдельные волокна или частицы. Рекомендуются к применению самостоятельно при скорости течении воды, близкой к нулю.

- Волокнистые сорбенты - нефтепоглощающие маты, рулоны, полотнища. Могут применяться как при отсутствии течения воды, так и при его наличии, и, в зависимости от скорости течения, как самостоятельно, так и совместно с ограждающими устройствами (боны и т.п.) для очистки водной поверхности и защиты прибрежной зоны.

- НТД - нормативно-техническая документация.

- ОАВП - Опорный аварийно-восстановительный пункт.

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объектов.

- Очаг разрушения - место начала разрушения.

- Параметрический отказ технологических систем – отказ технологической системы, в результате которого сохраняется функционирование, но происходит выход значений одного или нескольких показателей качества эксплуатации и (или) ритма производительности за пределы, установленные НТД.

- ПЛА – план ликвидации аварии.

- ПЛВА - план ликвидации возможных аварий.

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния (эксплуатация трубопроводов в этом случае возможна, но связана с опасностью аварии в повреждённом месте ).

- Подводный переход магистрального нефтепровода (ППМН) - линейная часть нефтепровода со всеми сооружениями, проходящие через водные преграды. Другое определение: участок нефтепровода, проложенного через реку или водоем шириной в межень более 25 м.

- Последствия отказа – явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта.

- Постепенный отказ – отказ, характеризующийся постепенным изменением одного или нескольких заданных параметров объекта.

- ППМН – подводный переход магистрального нефтепровода.

- ППУ – передвижная паровая установка. Используется для теплоснабжения.

- Признак отказа – непосредственное или косвенное воздействие на органы чувств, обусловленное явлениями и процессами, характерными для неработоспособного состояния объекта.

- Причины отказа – явления, процессы, события и состояния, обусловившие возникновение отказа объекта.

- Проектный отказ – отказ, возникший вследствие нарушения установленных правил и (или) норм проектирования.

- Пункт А – пункт размещения минимального комплекта сил и технических средств для локализации и ликвидации разлившейся нефти и сдерживания развития аварии.

- Пункт B – пункт размещения расширенного комплекта сил и технических средств для локализации, сбора и ликвидации разлившейся нефти.

- Работоспособность – состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям НТ и КД (ГОСТ 27.002-89).

- Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурсов объекта или их составных частей (ГОСТ 18322-78).

- Рубеж задержания – технологический элемент системы локализации аварийного разлива нефти, выполненный с применением боновых заграждений путем их установки в акватории реки.

- Скиммеры – нефтесборщики. Бывают следующих видов:

- барабанного типа;

- дисковые;

- для быстротекущих рек;

- малогабаритные;

- самоходные.

- Смешанный излом - образуется при комбинированном характере разрушения, когда в центральной части толщины стенки имеется участок излома хрупкого типа, а остальные части степени разрушаются вязко .Излом следует считать смешанным , если суммарная толщина губ среза превышает 20 % от номинальной толщины стенки труб.

- Стационарный рубеж задержания – специальная конструкция, служащая для локализации аварийного разлива нефти.

- Собственный отказ технологической системы - отказ технологической системы, вызванный изменением состояния ее составных частей и (или) нарушением функциональных связей между ними.

- Сорбент  – поглотитель (обычно жидкий или твердый). См. Нефтяной сорбент.

- СППТР - Специализированное подразделение подводно-технических работ.

- СПТ – система пожаротушения.

- СУПЛАВ - Специализированное управление по предотвращению и ликвидации аварий. Ориентируются на ликвидацию аварий на ППМН.

- Технический коридор – 1) система параллельного положения трубопроводов по одной трассе предназначенных для транспортировки нефти или газа (СН и П 2.05.06-85); 2) территория, по которой проходит нефтепровод или система параллельно проложенных трубопроводов и коммуникаций, ограниченная с двух сторон охранными зонами.

- Техническое обслуживание - комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использованию по назначению, ожидании, хранении и транспортировки (ГОСТ 18322-78).

- Технологические риски – опасности, которые могут привести к выходу трубопровода из строя.

- Типы излома - хрупкий, вязкий, смешанный, усталостный, коррозионно-усталостный, коррозионное растрескивание, а также электрохимическая коррозия.

- Угол установки боновых заграждений – угол между боновым заграждением и динамической осью потока реки.

- Удержание нефти боновыми заграждениями – способность различных типов боновых заграждений задерживать распространение нефти, накапливая ее до определенного количества в ограниченном ими пространстве.

- Усталый излом - характеризуется наличием отдельных зон, внешне отличающихся микрорельефом. Отсутствует утонение кромок разрыва, плоскость излома образует 90° с поверхностью металла. Образуется обычно в зоне очага разрушения, начинается с поверхности (в основном с концентратов напряжений) и имеет макрохрупкий характер.

- УТЗ - учебно-тренировочные занятия.

- Функциональный отказ технологической системы – отказ технологической системы, в результате которого наступает прекращение функционирования в период, не предусмотренный регламентированными условиями производства и технологической документации.

- Характер отказа – конкретные изменения, обусловленные переходом объекта в неработоспособное состояние.

- Характеристика местности – уклон или изменение уклона (для пересеченной местности), равнина, характеристика поверхностного слоя: трава, пашня, кустарник, лес, болото и пр.

- Хрупкий излом - представляет собой плоскость скола, перпендикулярную поверхности металла. Утоньшение кромок разрыва отсутствует, поверхность излома имеет явно выраженную кристаллическую структуру. Кристалличность в изломе является  основным признаком  хрупкого разрушения.

- ЦАРС – Центральная аварийно-ремонтная служба.

- Электрохимическая коррозия (коррозионное разрушение) - возникает под действием коррозионно-активной среды, разнообразна по характеру.

- Экологические риски – потенциальные воздействия на окружающую среду в результате аварии на трубопроводе.

- Эксплуатационный отказ - отказ, возникший вследствие нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта.

## Диагностика и дефекты

- Аномалия – показание, полученное в результате инспекции трубопровода, о нарушениях или отклонениях в сварном соединении и в стенке основного металла труб, которое может являться или не является реальным дефектом.

- Аномалия материала – локальная магнитная аномалия материала стенки трубы.

- Аномалия поперечного шва – наружный дефект на внешней или внутренней стороне шва, а также дефект сварного шва в тех случаях, когда его невозможно точно классифицировать.

- Абсолютная дистанция – расстояние от начальной точки трубопровода.

- Вантуз – штуцер в верхней части трубопровода.

- ВИС – внутритрубный инспекционный снаряд.

- Включение – дефект стенки трубы, характеризующийся нарушением сплошности металла в виде внутреннего инородного материала.

- Включения или поры – зона на поперечном шве, со шлаковыми включениями или газовыми порами.

- Вмятина – дефект формы, характеризующийся уменьшением проходного сечения трубопровода. Образуется в результате воздействия на стенку трубы твердого тела (идентора). В результате механического воздействия на трубу вмятине может сопутствовать потеря металла.

- Внутритрубная диагностика (ВТД) - комплекс работ, обеспечивающий получение информации о дефектах и особенностях трубопровода с использованием внутритрубных инспекционных снарядов, в которых реализованы различные виды неразрушающего контроля; определение на основе этой информации наличия и характера дефектов; определение безопасных режимов эксплуатации трубопровода или необходимости его ремонта с точной локализацией мест проведения.

- Внутритрубный инспекционный снаряд (ВИС) - устройство, перемещаемое внутри трубы потоком перекачиваемого продукта, снабженное средствами контроля и регистрации данных о дефектах и особенностях стенки трубопровода сварных швов и их местоположения. Используются следующие виды ВИС:

- Ультраскан WM – ультразвуковое обследование;

- Ультраскан CD - ультразвуковое обследование (более современное);

- Магнитный дефектоскоп MFL – магнитное обследование;

- Калипер – профилеметрическое обследование.

ВИС имеют следующие функциональные разновидности:

- Скребок-калибр - скребок, оборудованный мерными калибровочными дисками, предназначенный для предварительного определения минимального проходного сечения трубопровода;

- Снаряд-профилемер - инспекционный снаряд, предназначенный для измерения внутреннего проходного сечения и радиусов поворота трубы;

- Снаряд-дефектоскоп - инспекционный снаряд, предназначенный для определения наличия и измерения параметров дефектов и особенностей стенки трубопровода и сварных швов.

- Врезка – см. Катушка.

- ВТД - внутритрубная диагностика.

- ВТИ - внутритрубная инспекция.

- Глубина дефекта – предполагаемая максимальная глубина потери металла или трещины поперечного сварного шва.

- Горячекатаное колено – криволинейная трубная секция (с поворотом), выполненная в заводских условиях.

- Гофра – круговая или дугообразная складка на теле трубы, характеризующаяся образованием в зоне деформаций местных выпучиваний и (или) впадин. В результате может изменяться проходное сечение трубопровода (диаметр трубы). Потери металла при образовании гофры не происходит.

- ДДК – дополнительный дефектоскопический контроль (для определения степени опасности выявленных аномалий).

- Дефектный участок нефтепровода - участок нефтепровода, содержащий один и более дефектов.

- Дефект ПОР – дефект первоочередного ремонта.

- Дефекты трубопровода - потенциально опасные отклонения геометрического или конструктивного параметра, толщины стенки или показателя качества металла трубы (или сварного шва), выходящие за рамки требований действующих нормативных документов, возникшие при изготовлении трубы, строительстве или эксплуатации нефтепровода.

- Длина особенности – прогнозируемый линейный размер особенности в осевом направлении трубопровода.

- ДПР – дефект, подлежащий устранению.

- Запасовка - процесс ввода ВИС в камеру пуска в «стартовое» положение. Запуск снаряда в трубопровод обеспечивает поток перекачиваемого продукта.

- Заплата – часть трубы, вваренная в секцию или наложенная на зону дефекта снаружи трубы и обваренная по периметру. Ширина заплаты менее половины окружности трубопровода.

- Инородное тело – посторонний предмет, находящийся внутри трубопровода.

- Камеры пуска-приема очистных и диагностических устройств - устройства с технологической обвязкой нефтепроводов и запорной арматурой для пуска и приема технических устройств в потоке нефти.

- Катушка (врезка) – часть трубы длиною не более заводской трубной секции, вваренная в трубопровод с помощью двух кольцевых стыков.

- КЗ – катодная защита.

- Классификация дефектов трубопроводов по технологическому признаку /9c/:

- Газовые включения (поры):

    - Пора сферическая;

    - Пора канальная;

    - Цепь (группа) пор;

    - Пора линейная (протяженная);

- Твердые включения:

    - Шлак компактный;

    - Шлак линейный (протяженный);

    - Включения;

- Несплавления;

- Непровары:

    - Непровар в корне одностороннего шва без подреза;

    - Непровар в корне одностороннего шва с подрезом;

    - Непровар двустороннего шва;

- Трещины (микро- и макроскопические, «горячие» и «холодные»):

    - Трещина продольная;

    - Трещина поперечная;

    - Трещина радиальная;

- Неправильная форма и прочие дефекты:

    - Чрезмерный провар корня;

    - Неровности шва;

    - Подрезы.

- Классифицирующие признаки дефектов (9c):

- Расположение:

    - Внутренние:

    - Наружные (поверхностные);

    - Сквозные;

- Форма:

    - Компактные;

    - Протяженные:

    - Плоские;

    - Объемные;

    - Острые (с надрезом);

    - Округлые (без надреза);

- Размер:

    - Мелкие;

    - Средние;

    - Крупные;

- Массовость:

    - Единичные;

    - Групповые (цепочки, скопления);

    - Распространенные.

- КМТ – композитно-муфтовая (неприварная) технология.

- Кожух – внешняя металлическая защитная оболочка трубопровода, установленная на изолирующих прокладках.

- Кожух эксцентрический – кожух, смещенный относительно оси трубопровода или деформированный.

- Колено – криволинейная трубная секция с поворотом, выполненная в «полевых условиях» и характеризующаяся образованием на трубе нескольких расположенных рядом гофр. Угловое положение в этом случае определяет гофрированный сектор трубы.

- Кольцо – подкладное кольцо (или его часть) поперечного сварного шва.

- Коррозионное растрескивание - коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин. Имеет место в карбонато-бикарбонатных средах и происходит под отслоившейся противокоррозионной изоляцией. На поверхности объекта в этом месте видны отложения белого и серо-желтого цвета, признаков интенсивной общей коррозии нет.

- Корыто – дефект в виде вмятины.

- КПЗС – камера приема-запуска скребка. Другие названия: КППОУ, КППС.

- КППОУ - камера приема и пуска очистного устройства (скребка). Другие названия: КПЗС, КППС.

- КППС – камера приема-пуска скребка. Другие названия: КПЗС, КППОУ.

- Металлический предмет - металлический предмет, находящийся вблизи внешней поверхности трубопровода или касающийся ее.

- Методы неразрушающего контроля за сварными стыками трубопроводов (9c):

- Радиографический;

- Ультразвуковой;

- Магнитографический.

- Муфта – полноокружный накладной ремонтный усилительный элемент, приваренный к внешней поверхности трубопровода.

- Муфта КМТ – муфта, выполненная по технологии КМТ.

- Наплыв – натек расплавленного металла на кромки основного металла в районе сварного шва.

- НДС – напряженно-деформированное состояние.

- Неопасный дефект - дефект, не требующий изменения режима эксплуатации или проведения ремонта МН. Прочность трубы соответствует нормативной.

- Непровар - несплошность в конструкции на границе сварного шва и основного металла.

- Неразрушающий контроль – диагностика трубопровода методами визуального, ультразвукового, магнитопорошкового, капиллярного, вихретокового, акустико-эмиссионного контроля.

- Несплошность плоскостного типа – плоскостной, трещиноподобный дефект, кромочное несплавление, отсутствие корневого или облицовочного шва.

- Номер трубной секции – определяется по номеру поперечного сварного шва, с которого начинается данная секция.

- Номер сертификата – определяется по номеру особенности в списке особенностей трубопровода.

- Одометрический фактор – номинальный коэффициент масштабирования, равный расстоянию в метрах на 1 импульс одометра.

- Опасный дефект - дефект, требующий изменения режима эксплуатации или проведения ремонта МН. Прочность трубы ниже нормативной.

- Опора – опорный элемент в нижней части трубопровода.

- Особенность трубопровода – любое отдельное показание, полученное в результате инспекции трубопровода (дефекты, аномалии, фитинги, трубопроводная арматура и т.д.) с использованием методов неразрушающего контроля.

- Отвод – боковой отвод, выполненный в «полевых» условиях.

- Отложение – загрязнение (налет) на внутренней поверхности трубопровода.

- Относительная дистанция – расстояние от ближайшего поперечного сварного шва вверх по потоку продукта до начала рассматриваемой особенности (дефекта).

- Отремонтированная секция – трубная секция, в которой ранее обнаруженные дефекты были отремонтированы заваркой (наплавкой).

- Отремонтированный участок – участок трубопровода, в котором несколько дефектосодержащих трубных секций были заменены новыми трубами. Также: дефектосодержащий участок трубы с наложенными поверх дефектов хомутами и (или) заплатами.

- ОУ – очистное устройство (скребок).

- Очистной скребок (скребок, ОУ) - внутритрубный снаряд, предназначенный для очистки внутренней полости и стенок трубопровода от отложений, загрязнения и посторонних предметов.

- Периодичность внутритрубной инспекции - Временной интервал между двумя последовательными обследованиями ВИС участка МН по определенным типам дефектов.

- ПИЛ – Полевая испытательная лаборатория. До сдачи трубопровода в эксплуатацию в ней хранятся заключения о проверке стыков физическими методами, радиографические снимки, зарегистрированные результаты ультразвуковой дефектоскопии, ферромагнитные ленты со стыков, подвергшихся контролю.

- Полноокружная арматура – трубопроводная арматура, расположенная по всей окружности трубы (анкерная опора, пригруз).

- Потеря металла – изменение номинальной толщины стенки трубы, характеризующееся локальным утоньшением в результате механического или коррозионного повреждения или обусловленное технологией изготовления.

- Превышение проплава – провисание шва внутрь трубы («сосулька») или натек металла на поперечном шве.

- Прерывистое расслоение – расслоение в виде нескольких отдельных расслоений, разделенных между собой участками трубы со сплошной стенкой.

- Производственный дефект – особенность (например, потеря металла), которая возникла во время изготовления трубы (накатка, вмятина в прокате), ее транспортировки или строительства трубопровода, аномалии материала стенки трубы (расслоения, включения, места локального нагрева сваркой или другие локальные изменения магнитных свойств металла).

- Раковина – газовый пузырь в стенке трубы.

- Ранжирование (ранжировка) дефекта – определение и детализация ранга дефекта по степени опасности.

- Ранжирование (ранжировка) трубопровода – определение приоритета трубопровода для планирования обследования и ремонтных работ.

- Расположение дефектов (по отношению к шву):

- КШ – примыкающий к катушечному шву;

- ПОПСПШ - примыкающий к поперечному и спиральному швам;

- ПОПШ - примыкающий к поперечному шву;

- ПРШ - примыкающий к продольному шву;

- СВШ - примыкающий к поперечному и продольному швам;

- СПКШ - примыкающий к спиральному и катушечному швам;

- СПШ - примыкающий к спиральному шву.

- Расслоение – дефект стенки трубы, характеризующийся нарушением сплошности металла. Потери металла (уменьшения толщины стенки по сравнению с ее номинальным значением) при этом не происходит.

- Расслоение на различной глубине – одно или несколько расслоений с различной глубиной расположения по толщине стенки.

- Расслоение с выходом на поверхность – наклонное расслоение с выходом на поверхность стенки трубы.

- Расслоение со вспучиванием – расслоение, сопровождающееся изменением геометрической формы внутренней поверхности стенки трубы.

- Риска – потеря металла в случае механического повреждения или обусловленная технологией изготовления, характеризующаяся резким изменением остаточной толщины стенки трубы в зоне дефекта.

- Сварное присоединение – элемент, приваренный к внешней поверхности трубопровода.

- Секционное колено - криволинейная трубная секция (с поворотом), выполненная из коротких прямых секций труб.

- Скребок – см. Очистной скребок.

- Смещение – неровное положение сваренных кромок, когда плоскости, касательные к поверхности состыкованных труб, не совпадают.

- Техническая диагностика -  установление и изучение признаков, характеризующих наличие дефектов в машинах, устройствах, их узлах, элементах и т. д., для предсказания возможных отклонений в режимах их работы (или состояниях), а также разработка методов и средств обнаружения и локализации дефектов. Техническая диагностика осуществляется внешним осмотром, либо при помощи диагностической аппаратуры или диагностической программы. /БСЭ/

- Тип особенности – определяет, находится ли особенность на внешней или на внутренней поверхности трубопровода. Следует заметить, что особенности, расположенные в теле трубы (полости, шлаковые включения, немагнитные сплавы), рассматриваются как внешние, однако такие аномалии крайне редки:

- Внеш – дефект на внешней поверхности трубопровода;

- Внутр - дефект на внутренней поверхности трубопровода;

- Стен – внутристенный дефект.

- Тип трубы:

- Бесш. – бесшовная;

- Задв. – задвижка;

- Прям. – прямошовная;

- Спир. – спиралешовная;

- Трой. – тройник или боковой отвод.

- Точка КЗ – точка катодной защиты.

- Тройник – трубная секция с боковым отводом, выполненная в заводских условиях.

- Трубная арматура – элемент трубопроводной арматуры (штуцер, фланец, СКР и т.п.).

- Угловое положение – прогнозируемое положение особенности по часовой стрелке, рассматривая окружность трубопровода по ходу продукта.

- Утонение – уменьшение толщины стенки трубы.

- Холоднотянутое колено – криволинейная трубная секция (с поворотом), выполненная в «полевых» условиях и характеризующаяся образованием на трубе нескольких расположенных рядом гофр. Угловое положение в этом случае определяет гофрированный сектор трубы.

- Хомут – наложенная поверх трубы заплата с шириной не менее половины окружности трубопровода.

- Цельнотянутое колено – криволинейная трубная секция (с поворотом), выполненная в заводских условиях.

- ЦТД – центр технической диагностики.

- Червячное расслоение – расслоение извилистой формы, ориентированное в окружном направлении трубы.

- Ширина особенности –прогнозируемый линейный размер особенности в поперечном направлении к оси трубопровода.

- Шлифовка – уменьшение высоты облицовочного шва в результате механической зачистки.

## Линейная часть МН и арматура, работы

- Арматура – устройства и детали (клапаны, вентили, выключатели и т. п.), не входящие в состав основного оборудования, но обеспечивающие его нормальную работу. Различают арматуру трубопроводную, электротехническую, печную и т.д.

- Виды грунтов подводных и береговых траншей (рыхлые):

- пески пылеватые и мелкие;

- пески мелкие;

- пески средней крупности;

- пески неоднородные зернового состава;

- пески крупные;

- пески гравийные и галечниковые;

- супеси (супесчаный);

- суглинки (суглинистый);

- глины (глинистый);

- предварительно разрыхленный скальный грунт;

- заторфованный (торфяной).

- ВОЛС - воздушная линия связи

- ВП – вертолетная площадка;

- Геологические условия – тип грунтов, в которых уложен участок трубопровода, а также их просадочность. См. Грунт, Виды грунтов.

- Глубина заложения – расстояние от поверхности земли до верхней части трубопровода.

- Горячий нефтепровод – см. Теплые трубопроводы.

- Грунт – собирательное название горных пород, залегающих преимущественно в пределах зоны выветривания земли и являющихся объектом инженерно-строительной деятельности человека. Грунты подразделяют на скальные и рыхлые (по классификации, принятой в строительных нормах и правилах, — нескальные).

- ГФС – гипано-формальдегидная смесь.

- Изоляция – покрытие наружных стенок трубопровода материалом (веществом), предохраняющим поверхность металла от коррозии. Классифицируется по качественному составу (битумная, полимерная) и типу (нормальная, усиленная).

- Камеры пуска-приема очистных и диагностических устройств - устройства с технологической обвязкой нефтепроводов и запорной арматурой для пуска и приема технических устройств в потоке нефти.

- Капитальный ремонт оборудования (капремонт, КР) - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

- КГТ – коррозионно-стойкие гибкие трубы.

- Классификация трубопроводов по температурным режимам:

- «Холодные» трубопроводы. Вокруг таких трубопроводов возникает ореол промерзания, вследствие чего они испытывают дополнительные нагрузки от промерзающих грунтов (особенно опасны нагрузки от пучения грунтов).

- «Теплые» трубопроводы. Вокруг таких трубопроводов возникает протаивание, вследствие чего они подвержены осадке или всплытию с потерей устойчивости.

- Коррозионно-стойкие гибкие трубы (КГТ) – разновидность пластмассовых труб, изготовляемых оренбургским предприятием «Трубопласт». Состоят из следующих конструктивных элементов: внутренней герметизирующей камеры; продольных грузонесущих элементов; радиального силового каркаса; внешней защитной оболочки; концевых соединений. Гибкие трубы КГТ по сравнению с металлическими имеют следующие преимущества:

- большую длину, которая позволяет резко сократить сроки монтажа;

- малую металлоемкость;

- значительный срок службы эксплуатации;

- удобство транспортировки, т.к. труба наматывается на барабан;

- исключение сварочных работ.

- КП – Пункт контроля и управления. Элемент телемеханики ЛЧ. МН

- КПЗС – камера приема-запуска скребка. Другие названия: КППОУ, КППС.

- КППОУ - камера приема и пуска очистного устройства (скребка). Другие названия: КПЗС, КППС.

- КППС – камера приема-пуска скребка. Другие названия: КПЗС, КППОУ.

- КР – капитальный ремонт.

- Линейная часть магистрального нефтепровода (ЛЧ или ЛЧМН) - совокупность участков нефтепровода, соединяющих нефтеперекачивающие станции между собой либо с приемо-сдаточными пунктами и сооружений, входящих в состав нефтепровода. К сооружениям линейной части магистрального нефтепровода относятся:

- собственно трубопровод;

- переходы через естественные и искусственные препятствия;

- линии электропередач и технологической связи;

- установки электрохимической защиты трубопровода от коррозии;

- устройства энергоснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками электрохимической защиты;

- сооружения линейной службы эксплуатации;

- противопожарные средства;

- противоэрозионные сооружения;

- вдольтрассовые дороги.

- Линейные секущие задвижки – см. Секущие задвижки.

- Линейный элемент трубопровода (элемент трубопровода) - часть нитки трубопровода между двумя  последовательными отсчетами для этой нитки в таблице профилей; линейный элемент рассматривается как прямой кусок трубы.

- Лупинг – резервная нитка трубопровода. Устанавливаются, как правило, в ППМН, участках с повышенным транспортом нефти и участках с узким диаметром труб.

- ЛЧ(МН) - линейная часть МН.

- ЛЭП - линия электропередач.

- Магистральный нефтепровод (МН) - единый имущественный производственный комплекс, состоящий из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и связанных с ними насосных станций, хранилищ нефти и других технологических объектов, предназначенных для транспортировки нефти от пунктов её приемки до пунктов сдачи потребителям или для перевалки на другой вид транспорта.

- Металлопластовые трубы (МПТ) – трубы из термопластичных материалов, армированных сварным сетчатым каркасом из проволоки. Изготавливаются уральским производственным объединением «Стройпластполимер». Имеют следующие преимущества:

- высокую антикоррозионную стойкость, которая сравнима с трубами из нержавеющей стали;

- зеркальную поверхность внутренних стенок, что препятствует образованию асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО);

- малый вес погонного метра трубы, что создает возможность погрузки и выгрузки без специальных устройств и тяжелой техники;

- возможность сборки трубопровода с использованием неквалифицированного персонала;

- исключением сварочных работ.

Пределы стойкости МПТ к наружному гидростатическому давлению не менее 3-5 МПа, к внутреннему гидростатическому давлению не менее 5-8 МПа. Трубы изготавливаются диаметром 115 мм и толщиной 12,5 мм на давление до 3 МПа. Концы труб оформляются методом литья под давлением под резьбовое муфтовое или фланцевое соединение.

- МН - магистральный нефтепровод.

- МПТ – металлопластовые трубы.

- Муфта - устройство для соединения (постоянного или временного) валов, труб, стальных канатов, кабелей и т. п. Различают муфты соединительные (жесткие и подвижные), сцепные (соединяющие и разъединяющие детали на ходу через систему управления), предохранительные и обгонные (передающие вращение только в одном направлении). /БСЭ/

- Неразрушающий контроль – диагностика трубопровода методами визуального, ультразвукового, магнитопорошкового, капиллярного, вихретокового, акустико-эмиссионного контроля.

- Нескальные грунты — см. Рыхлые грунты.

- Несущая способность – ресурс МН.

- Нефтепровод (н/п) - сооружение для транспортировки нефти или нефтепродуктов. В состав нефтепровода входят трубопровод, перекачивающие насосные станции, хранилища. /БСЭ/. Виды нефтепроводов:

- с малосернистой нефтью;

- с сернистой нефтью;

- с высокосернистой нефтью.

- Нитка –

- НОС – отложения неорганических солей.

- НП – наблюдательный пункт;

- Н/п – нефтепровод.

- Объект магистрального нефтепровода - технологический комплекс (часть магистрального нефтепровода), включающий трубопроводы, здания, основное и вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его безопасную и надежную эксплуатацию.

- Отрезок трубопровода  (отрезок) - часть одной из ниток нефтепровода на участке между двумя последовательно расположенными линейными задвижками (между станцией и задвижкой).

- ОУ – очистное устройство (скребок).

- Очистной скребок (скребок, ОУ) - внутритрубный снаряд, предназначенный для очистки внутренней полости и стенок трубопровода от отложений, загрязнения и посторонних предметов.

- ПАВ – поверхностно-активные вещества.

- ПАА – полиакриламид. Ингибитор парафиноотложений, относящийся к группе смачивателей.

- ПАВ – поверхностно-активные вещества.

- Перегон - совокупность ниток трубопровода, включая лупинги и перемычки между двумя последовательно расположенными НПС или между НПС и конечным пунктом доставки.

- Пластмассовые трубы – разновидность труб из коррозионно-стойких материалов. Замена стальных труб на пластмассовые приводит к суммарному снижению затрат при строительстве трубопроводов до 20% за счет увеличения скорости монтажа, использования легких землеройных машин. При применении пластмассовых труб увеличивается пропускная способность трубопровода на 30-40%, возрастает срок эксплуатации в 4-5 раз. Виды пластмассовых труб:

- Металлопластовые трубы (МПТ);

- Коррозионно-стойкие гибкие трубы (КГТ).

- ПОУ – потенциально опасный участок ЛЧ.

- Потеря ресурса – объем ресурса, который не перекачивается за время остановки нефтепровода.

- Праймирование – вид изоляции.

- РВР – ремонтно-восстановительные работы.

- Ремонт оборудования - комплекс операций по восстановлению исправности, работоспособности, ресурса оборудования и сооружений магистрального нефтепровода.

- Ремонт по техническому состоянию оборудования - ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативной документацией, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием оборудования и сооружений.

- РИР – ремонтно-изоляционные работы.

- Рыхлые грунты (также - нескальные) — крупнообломочные, песчаные и глинистые породы (см. Виды грунтов подводных и береговых траншей).

- СГМ – скребок гидромеханический.

- Секущие задвижки - задвижки, закрываемые для отсечения поврежденного отрезка трубопровода после отключения НПС в начале участка. Расстояние между секущими задвижками обычно не более 20 км.

- Скальные грунты — породы, залегающие в виде монолитного или т. н. трещиноватого массива.

- СКО – соляно-кислотная обработка.

- Скребок – см. Очистной скребок.

- СКР – камера скребка.

- СОУ – система обнаружения утечек.

- Средний ремонт оборудования - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемый в объеме, установленном  нормативно-технической документацией.

- Срок службы нефтепровода – предельное время от начала эксплуатации нефтепровода, в течение которого он функционирует с требуемой эффективностью, включая время работы объекта по прямому назначению, а также время простоев из-за ремонтов, по организационным причинам и т. д.

- Схема профиля - схематичное графическое представление профиля высоты поверхности земли и высоты заложения трубопровода (по верху трубы) относительно уровня моря.

- Схема размещения арматуры – схематичное графическое представление размещения арматуры.

- Схема размещения пересечений с другими коммуникациями – схематичное графическое представление размещения пересечений нефтепровода с другими коммуникациями.

- Схемы НПС – схематичное графическое представление размещения НПС.

- Текущий ремонт оборудования - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и сооружений и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

- Теплые трубопроводы – см. Классификация трубопроводов по температурным режимам.

- Технический коридор – 1) система параллельного положения трубопроводов по одной трассе предназначенных для транспортировки нефти или газа (СН и П 2.05.06-85); 2) территория, по которой проходит нефтепровод или система параллельно проложенных трубопроводов и коммуникаций, ограниченная с двух сторон охранными зонами.

- Технологическая схема - схематичное графическое представление участка нефтепровода со всеми нитками, лупингами,  перемычками и линейными задвижками.

- Техническое обслуживание магистрального нефтепровода - комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности объектов магистрального нефтепровода.

- ТО - техническое обслуживание.

- ТОР - техническое обслуживание и ремонт.

- ТП и Р – техобслуживание, профилактика и ремонт.

- Т/п – трубопровод.

- Трасса нефтепровода - положение оси нефтепровода, определяемое на местности ее проекцией в горизонтальной плоскости.

- ТС – техническое состояние.

- УАПТ – узел автоматического перекрытия трубопроводов (вид задвижки).

- Упругоискривленный трубопровод – трубопровод, искривленный при ремонтно-строительных работах.

- Участок трубопровода (участок) - нитка трубопровода между двумя последовательно расположенными НПС или между НПС и конечным пунктом доставки.

- Фланец (от нем. Flansch) - соединительная часть труб, резервуаров, валов и др., выполняемая, как правило, заодно с основной деталью; обычно плоское кольцо или диск с отверстиями под болты или шпильки. Обеспечивает герметичность или (и) прочность соединения. /БСЭ/

- Характеристика местности – уклон или изменение уклона (для пересеченной местности), равнина, характеристика поверхностного слоя: трава, пашня, кустарник, лес, болото и пр.

- Холодные трубопроводы – см. Классификация трубопроводов по температурным режимам.

- Штуцер (от нем. Stutzen) – соединительный патрубок обычно с резьбой на концах. С помощью штуцера подсоединяют трубы к резервуарам, аппаратам, трубам и т. п. /БСЭ/

- ERF – Estimated Repair Factor.

## Нефтехранилища

- «Большие дыхания» - вытеснение паровоздушной смеси из резервуаров при заполнении их нефтью.

- ВЦСР – вертикальный цилиндрический сварной резервуар.

- Газоуравнительная система (ГУС) - система, предназначенная для сокращения потерь нефти от испарения при «больших дыханиях», т.е. при вытеснениях паровоздушной смеси из резервуаров при заполнении их нефтью. Включает в себя газовое пространство резервуаров, газопроводы, огневые предохранители, компенсаторы, задвижки, дренажные и заземляющие устройства.

- ГНБ - головная нефтебаза.

- Градуировка резервуара – составление градуировочных характеристик с интервалом в 1 см, позволяющих определить количество продукта на высоте уровня. Необходима для определения вместимости резервуара.

- ГУС - газоуравнительная система.

- Дефекты резервуара – дефекты корпуса стальных резервуаров. Имеются следующие виды Д.р.: вырывы, задиры, закаты, неметаллические включения, оплавления, плены, трещины любых размеров и направлений, царапины.

- Дедвейт – мощность (тоннаж) судна. Крупнотоннажный танкер – до 150 тыс. тонн. Судно среднего дедвейта – до 80 тыс. тонн.

- ЖБР – железобетонный резервуар;

- Калибровка резервуара – см. Градуировка резервуара.

- Калибровка стали - холодное (для малопластичных сталей теплое) волочение с небольшими обжатиями горячекатаной сортовой стали для получения более точных размеров, улучшения качества поверхности и (иногда) повышения некоторых механических свойств. /БСЭ/

- Карта технического обслуживания – технологическая карта.

- Коррозия резервуаров – коррозия металлических стенок стальных резервуаров, имеющая следующие виды (9a):

- Внешняя коррозия резервуара:

    - Почвенная коррозия резервуара - ей подвергается днище резервуара, находящееся в контакте с грунтом. Зависит от химического состава грунтов и их влажности. Предотвращается двумя методами: нанесением на внешнюю сторону днища битумной изоляции и применением катодной и протекторной (из магниевых цинковых и алюминиевых сплавов) защиты против агрессивного действия грунтовых вод.

    - Атмосферная коррозия резервуара - ей подвергаются корпус и крыша резервуара. Не бывает интенсивной и предотвращается нанесением на наружную поверхность различных красок.

- Внутренняя коррозия резервуара – более интенсивная, чем внешняя, особенно в присутствии влажного воздуха и сернистых соединений, содержащихся в нефти.

    - В этих условиях быстро выходит из строя крыша резервуара, которая постоянно контактирует с газовоздушной смесью и продуктами газопаровой фазы, состоящей из паров углеводородов, сероводорода и влаги, выделяющихся из нефти. Т.к. стенки резервуара и крыша постоянно охлаждаются, то на них происходит конденсация влаги и углеводородов, в результате чего образуется тонкая пленка. Чем тоньше эта пленка, тем быстрей она насыщается кислородом, тем быстрее протекают коррозионные процессы. Поэтому крыша резервуаров выходит из строя намного чаще верхних поясов. Первые коррозионные повреждения появляются в зоне сварных швов. Для устранения контакта газа и кислорода воздуха с металлом крыш и корпусом резервуара внутреннюю поверхность их покрывают различными металлическими и пластмассовыми покрытиями, стойкими к воздействию нефти и легких углеводородов.

    - В средней и нижней частях корпуса резервуара, где элементы конструкции постоянно и длительно находятся в жидкой среде и доступ кислорода из атмосферы затруднен, коррозионные разрушения незначительны.

    - Пластовая вода, осаждающаяся на дне резервуаров, содержит различные соли, являющиеся хорошими электролитами. Металл днища резервуаров, как правило, неоднороден по составу, и в присутствии электролита отдельные части листов, обладая различными потенциалами, образуют гальванопары, являющиеся источниками электрохимической коррозии днищ. Интенсивность коррозионного разрушения днищ увеличивается, когда в пластовых водах содержится соль магния, которая при гидролизе образует соляную кислоту, существенно ускоряющую процесс разрушения днищ. Коррозионному разрушению днищ в значительной степени способствует также подогрев нефти (до 45 град.) и пластовой воды, содержащихся в резервуарах. Днища резервуаров имеют преимущественно язвенную коррозию.

    - Механические примеси, присутствующие в воде и нефти, ускоряют процесс коррозии. Попадая в резервуар вместе с потоком, они с силой ударяются о днище и очищают поверхность металла от продуктов коррозии и прочих наслоений, обеспечивая тем самым доступ агрессивной среды к металлу. Кроме коррозионного разрушения происходит и дополнительное механическое разрушение.

- Коэффициент геометрического подобия – отношение высоты сжимаемого слоя грунта в натурных условиях к высоте ожидаемого при испытаниях на одометре образца грунта.

- Нефтебаза (НБ, н/б) – комплекс сооружений и устройств для приема, хранения, перегрузки с одного вида транспорта на другой и отпуска нефти и нефтепродуктов. Имеется три вида нефтебаз /Мех.-технол. энц. – определение относится к базам нефтепродуктов/:

- перевалочные – предназначены для перегрузки с одного вида транспорта на другой или тот же вид транспорта;

- призаводские – бывают следующих видов (обычно объединенных в одно хозяйство):

    - сырьевые – прием и хранение сырья (нефти, газоконденсата), подлежащего переработке;

    - товарные – прием с установок, хранение и отгрузка нефтепродуктов;

- распределительные – для снабжения предприятий и отпуска нефтепродуктов в мелкой таре.

- Нефтетерминал – нефтеналивной терминал. На данный момент имеются два Н.т. – в Новороссийске и Туапсе. Новороссийский Н.т. состоит из резервуарного парка «Грушовая», нефтебазы «Шесхарис», и двух пирсов, к причалам которых пристают танкеры. Причалы первого пирса обслуживают крупнотоннажные суда, способные перевозить до 150 тыс. тонн нефти. Причалы второго («металлического») пирса раньше обслуживали только малотоннажные танкеры.

- Нефтехранилище - резервуар или система резервуаров для хранения нефти или продуктов ее переработки; сооружаются наземные, полуподземные и подземные нефтехранилища; бывают стальные, железобетонные, пластмассовые; наиболее распространены наземные стальные (емкостью до 50 т. м3) и полуподземные железобетонные (емкостью до 30 т м3). За границей применяются также подземные резервуары, сооружаемые в отложениях каменной соли. /БСЭ/

- Нефтяной газ – см. Попутный нефтяной газ.

- НБ, н/б – нефтебаза.

- Нивелировка (техническое нивелирование) – проверка отклонения от вертикали. Заключается в измерении уровня верха ЖБР и РВС, фундаментов ПРП, фундаментов сооружений и окраек наружного контура днища РВС.

- НПЗ - нефтеперерабатывающий завод.

- Обвалование - создание земляного вала вокруг резервуарного парка для защиты окружающей территории от аварийного розлива нефти.

- Одометр – измерительный прибор, применяемый при компрессионных испытаниях резервуаров.

- Опрессовка резервуара – гидравлические испытания на герметичность.

- Паспорт резервуара – документ, в котором отражены общие сведения по резервуару (тип, емкость, диаметр, высота, площадь и т.д.), состав (количество клапанов, систем и т.д.), рабочие и допустимые технологические параметры, перечень проведенных работ (проверка отклонения, испытания на герметичность, зачистки, ремонты), перечень происходивших аварий и приложения (чертежи, заводские сертификаты, акты приемки и испытаний, схемы, журнал сварочных работ, описи дипломов, заключения и пр.).

- Перевалочная нефтебаза - комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема с магистрального нефтепровода, хранения и отгрузки нефти на другие виды транспорта.

- Пирофорные отложения - пожароопасные коррозионные отложения на дне резервуаров.

- Пирс – комплекс причалов с нефтеналивными устройствами (стендерами).

- ПНБ - перевалочная нефтебаза.

- Подземный резервуар – резервуар, сооружаемый в отложениях каменной соли. Применяется за рубежом.

- Попутный нефтяной газ (нефтяной газ) – газ, растворенный в добываемой нефти. Состоит из легких углеводородов и других газов, например: азот, гелий, водород, диоксид углерода (углекислый газ), и-гексан, изобутан, метан, метилциклон, н-бутан, н-гексан, н-пентан, пропан, сезобутан, сероводород, сумма изогексанов, циклопентан, этан, 2-3-диметил, 3-метилпентан. Не обладает коррозионной активностью, но его активность резко возрастает при наличии в нем сероводорода, диоксида углерода, кислорода, жидкого конденсата и, особенно, влаги, в результате чего на поверхности металла образуется пленка воды.

- ПОР - проект организации работ.

- ППР - планово- (проектно-) производственные работы.

- Приемо-сдаточный пункт нефти - Пункт по учету количества и качества товарной нефти.

- РВС – резервуар вертикальный стальной; со стационарной крышей; наиболее распространены. Используется для сброса нефти, трубопровод для сброса врезается через крышу.

- РВСЦ (ВЦСР) – вертикальный цилиндрический сварной резервуар.

- РВСП – резервуар вертикальный стальной с понтонами; также со стационарной крышей; на поверхности плавает синтетический или металлический понтон для уменьшения испарения нефтепродукта.

- РВСПК – резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей; роль крыши выполняет пустотелый цилиндрический короб, плавающий по поверхности нефтепродукта. Применяется для хранения светлых нефтепродуктов.

- РГС - резервуар горизонтальный стальной; небольшого объема (до 100 м3) используют, как правило, для сбора утечек нефтепродуктов; существуют также большие емкости (до 10 тыс. м3) для специального и, в частности, подземного хранения нефтепродуктов.

- Резервуар – емкость для хранения нефти. Располагаются на линейной части МН, НПС, пунктах приема-сдачи нефти, пунктах подогрева и пунктах смешения нефтей.

- Резервуар вертикальный цилиндрический стальной - металлический сосуд в форме стоящего цилиндра с плоским днищем, стационарной или плавающей крышей, служащий для хранения, а также для измерения объема жидкости, сброса нефти от предохранительных клапанов, устанавливаемых на входе НПС и между подпорными и основной насосными. Имеются следующие виды Р.в.ц.с.:

- со стационарной крышей (РВС);

- со стационарной крышей с понтоном (РВСП);

- с плавающей крышей (РВСПК).

- Резервуарный парк (РП) - комплекс взаимосвязанных резервуаров для выполнения технологических операций приема, хранения и перекачки нефти.

- РП – резервуарный парк.

- СГДН - система гидродинамического нивелирования.

- Система гидродинамического нивелирования (СГДН) - измерительная система, предназначенная для дистанционных измерений превышения отметок между контрольными точками при регулярных наблюдениях. Используется для контроля за осадками резервуаров в период гидравлического испытания.

- Сбросный трубопровод - трубопровод, врезаемый в крышу РВС или стенку РВСПК для сброса нефти.

- Стендер – нефтеналивное устройство, располагающееся на пирсе.

- Сферический резервуар – применяется для хранения сжиженного газа.

- Танкер – нефтеналивное судно.

- Технологическая карта эксплуатации резервуара – документ, в котором отражены общие сведения по резервуару (тип, емкость, диаметр, высота, площадь и т.д.), состав (количество клапанов, систем и т.д.), рабочие и допустимые технологические параметры.

- УЛФ – улавливание легких фракций углеводородов.

- УПА - установки пожарной автоматики в резервуарных парках.

- Физическая абсорбция – взаимодействие молекул в растворе, в большинстве случаев обусловленных силами Ван-дер-Ваальса. Для физической абсорбции обычно используют воду, органические растворители – не электролиты, не реагирующие с растворяемым газом, и их водные растворы. Используется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.

- Хемосорбция – химическая абсорбция, при которой молекулы газа, растворенного в жидкости, вступают в реакцию с активными компонентами абсорбента. В основном эти реакции экзотермические и обратимые, поэтому при повышении температуры раствора образующееся химическое соединение разлагается с выделением исходных компонентов. Используется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.

- Хлопуша – запорное устройство, устанавливаемое на канализационных переточных трубах из обвалований резервуаров.

- ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов.

## Подводные переходы и пересечения

- Абразия – процесс разрушения берегов водоема под воздействием на них ветровых волн.

- Акватория – определенный (или изолированный участок) водной поверхности естественного или искусственного водоема.

- Банкет – вид укрытия выступающих участков подводного трубопровода.

- Балластировка – метод фиксации размытых участков трубопроводов с помощью пригруз.

- Балтийская система высот – система абсолютных отметок земной поверхности, начальным уровнем которой является нуль Кронштадского футштока, соответствующий уровню Балтийского моря.

- Батиметрическая карта – карта, на которой изолиниями изображено распределение глубин в реке, озере (водохранилище).

- Внешняя диагностика перехода МН через водный объект – регулярное и периодическое уточнение профиля предельного размыва русла реки и ее поймы в створе перехода и определение остаточного ресурса перехода по гидроморфологическим факторам.

- Водоём - водный объект в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным её отсутствием /ГОСТ 19179-73/.

- Водомерный пост – устройство для систематических измерений высоты уровня вод. Виды водомерных постов:

- речные;

- свайные.

- Водоотлив - удаление поверхностных и подземных вод из шахт, карьеров, горных выработок, котлованов, траншей и т. п. /БСЭ/

- Водосбор - часть поверхности суши, с которой поверхностные воды стекают в главный водоем (море, озеро, реку); вместе с водоемом образует единую экосистему.

- Водоток - водный объект, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности /ГОСТ 19173-73/.

- Воздушный переход магистрального нефтепровода - участок надземного нефтепровода, проложенного через искусственные или естественные преграды. Воздушные переходы по конструкции делятся на следующие виды:

- арочный;

- балочный;

- вантовый;

- гибкий переход.

- ВОЛС - воздушная линия связи

- Выпучивание – местное повышение поверхности породы в результате набухания или горного давления.

- ГВД - горизонт высоких вод.

- Гидрогеологический разрез (профиль) – геологический разрез, на котором показаны водоносные породы, свободные поверхности грунтовых вод, уровни воды в скважинах и выработках и другие гидрогеологические факторы.

- Гидрологическая карта – карта, на которой показано распространение различных типов подземных вод в породах, химическая характеристика вод, глубина залегания и другие характеристики.

- Гидрологический процесс – последовательное развитие во времени и пространстве гидрологических явлений, определяющих режим водных объектов.

- Гидрологический режим – закономерные изменения состояния водного объекта во времени, обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и его климатическими условиями.

- Глубина заложения – расстояние от поверхности земли до верхней части трубопровода.

- Глубинная эрозия – эрозия, в результате которой происходит углубление овражного и речного дна и врезание реки в долину. Наиболее интенсивно проявляется в горных реках.

- Горизонт высоких вод (ГВД) – высота наивысшего уровня воды в году или за многолетний период.

- Дюкер - подводный трубопровод.

- Запасовка - процесс ввода ВИС в камеру пуска в «стартовое» положение. Запуск снаряда в трубопровод обеспечивает поток перекачиваемого продукта.

- Затор – закупорка живого сечения реки в период осеннего ледостава массой внутриводного льда и шуги.

- Инженерно-геологическая съемка – комплексное исследование геологического строения, геоморфологии, гидрогеологических условий, геологических процессов, физико-технических свойств пород.

- Камеры пуска-приема очистных и диагностических устройств - устройства с технологической обвязкой нефтепроводов и запорной арматурой для пуска и приема технических устройств в потоке нефти.

- Карст – своеобразные формы рельефа, образованные в результате воздействия движущейся воды на растворимые горные породы.

- КПЗС – камера приема-запуска скребка. Другие названия: КППОУ, КППС.

- КППОУ - камера приема и пуска очистного устройства (скребка). Другие названия: КПЗС, КППС.

- КППС – камера приема-пуска скребка. Другие названия: КПЗС, КППОУ.

- Кривая вставка – вид дефекта. Представляет собой самодельно сваренный из прямых кусков труб изогнутый участок трубопровода. В настоящее время кривые вставки положено заменять плавно искривленными трубопроводами, изготовленными в заводских условиях.

- Ледостав – процесс замерзания водной поверхности.

- Ледоход – процесс таяния и сплава льда.

- Ледяной покров - сплошной неподвижный лёд на поверхности водного объекта /ГОСТ 19179-73/.

- Локальный мониторинг водного объекта – система регламентированных наблюдений, оценок и прогнозов определенных характеристик водного объекта, проводимых водопользователем в соответствии с Водным Кодексом.

- Меженный уровень воды – уровень воды, минимальный по данному водомерному посту.

- Межень – периоды внутригодового цикла, когда наблюдается низкая водность в следствии резкого снижения притока воды с водосборной площади.

- Механическая примесь (осадок) – результат накопления на пониженных участках трубопроводов глины, песка и рыхлого осадка сульфида железа, которые на поверхности металла трубопровода образуют гальваническую пару. Для удаления скопившейся внутри труб воды и осадков через них периодически пропускают скребки, что значительно продлевает срок службы трубопровода.

- Мониторинг – комплексная система регламентированных периодических наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния природной среды с целью выявления негативных изменений и выработки рекомендаций по их устранению или ослаблению.

- Мониторинг инженерного сооружения – комплексная система регламентированных периодических наблюдений, оценки и прогноза определенных характеристик и параметров инженерных сооружений, расположенных в пределах водного объекта, проводимых водопользователем в соответствии с Водным Кодексом РФ.

- Наводнение – затопление речной долины выше ежегодно заливаемой поймы или местности, обычно свободной от воды (осушенной, прибрежной, приморской, вокруг озера, понижения местности). Возникает из-за резкого увеличения притока талых и (или) дождевых вод, загромождения русла реки льдом (весной), шугой или донным льдом (осенью), ветрового нагона воды в устьях рек или на низких побережьях морей (обычно в заливах и на островах). Особый случай Н. – одна из форм стихийного бедствия.

- Нуль графика водомерного поста –

- Нуль Кронштадского футштока – см. Балтийская система высот.

- Оползень – скользящее смещение горных пород по склону под влияние силы тяжести.

- ОУ – очистное устройство (скребок).

- Очистной скребок (скребок, ОУ) - внутритрубный снаряд, предназначенный для очистки внутренней полости и стенок трубопровода от отложений, загрязнения и посторонних предметов.

- Паводок – быстрый, но кратковременный подъем уровня воды в реке, завершающийся также его быстрым спадом.

- Подземный переход магистрального нефтепровода - участок подземного нефтепровода при переходе через искусственную или естественную преграды.

- Подводный переход магистрального нефтепровода (ППМН) - линейная часть нефтепровода со всеми сооружениями, проходящие через водные преграды. Другое определение: участок нефтепровода, проложенного через реку или водоем шириной в межень более 25 м.

- Пересечение - пересечение нефтепровода с другими коммуникациями или объектами (например, автотрасса, железная дорога). Виды пересечений:

- воздушный переход;

- подземный переход.

- Плес - глубоководный широкий участок реки с медленным течением, где оседают на дно ил и другие материалы.

- Пойма - часть дна речной долины сложенная наносами и периодически заливаемая в половодье и паводки /ГОСТ 19179-73/.

- Половодье – 1) фаза водного режима реки, характеризующаяся наибольшей в году водоносностью, высоким и длительным подъемом уровня, сопровождающееся выходом воды из русла на пойму; 2) ежегодно повторяющееся, обычно в один и тот же сезон года, относительно длительное и значительное увеличение водности реки, вызывающее подъем ее уровня. Нередко сопровождается выходом рек из русла и затоплением поймы. Кратковременное П. - паводок.

- ППМН - подводный переход магистрального нефтепровода. (Англ. Underwater crossing).

- Пресные водоемы - водоемы с соленостью воды до 0,5 промилле.

- Пригруза – утяжеляющий груз для балластировки.

- ПРУ-Д – приемо-раздаточное устройство донное.

- Русло – профиль выработанный течением реки.

- Рекультивация – восстановление нарушенного растительного покрова после завершения строительства на объекте.

- Репер водомерного поста – обязательная часть водомерного поста, устанавливаемого на берегу реки (водохранилища, озера, канала).

- Скребок – см. Очистной скребок.

- Солифлюкция – сползание по склону грунта, насыщенного водой.

- СППТР - Специализированное подразделение подводно-технических работ.

- Створ гидрометрический (гидроствор) – поперечник через реку, перпендикулярный общему направлению течения воды, в котором производят измерение глубин расходов воды и насосов.

- Сток - стекание дождевых и талых вод в водоемы и понижение рельефа, происходящее как на земной поверхности (поверхностный С.), так и в толще почвогрунта (подземный С.). Составное звено круговорота воды на Земле. Отношение величины С. к количеству осадков, выпавших на площади водосбора и сформировавших этот С., называют коэффициентом стока и выражают в процентах.

- Термокарст – явление неравномерного проседания или провала почвы и подстилающих ее горных пород в результате вытаивания из них подземного льда.

- Угол кривой вставки –

- УДЗ - установка дренажной защиты.

- Урез реки – граница воды у берега водоема.

- Уровень воды – высота водной поверхности, относительно нуля Кронштадского футштока.

- Устье реки – место, где река впадает в море (океан).

- Шуга – скопления рыхлого льда.

- Шурф – вертикальная (или наклонная) подземная выработка малого сечения, имеющая выход на поверхность земли и предназначенная для взятия проб грунта, опробования вод и др.

# Терминология по эксплуатации механического оборудования

- АВР на ПОЗ - автоматическое включение резервного насосного агрегата на полностью открытую задвижку.

- Активный ил - коллоидные хлопья с размножающимися на них аэробными и зооглейными бактериями, грибками и другими микроорганизмами, осуществляющими биохимическое окисление и ускоряющими процессы очистки сточных вод в очистных сооружениях - аэротенках.

- АЭ – акустико-эмиссионный (прибор, метод контроля).

- Аэротенки (англ. tank - резервуар) - сооружения для очистки сточных вод, в которые подаются активный ил и кислород для интенсификации процесса минерализации органических веществ.

- БКНС - блочная комплектная насосная станция.

- БПО – база производственного обслуживания.

- Вид технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) –техническое обслуживание (ремонт, диагностический контроль), выделяемое (выделяемый) по одному из признаков:

- этапу существования;

- периодичности;

- объему работ;

- условиям эксплуатации;

- регламентации.

- ВКС – виброизолирующая компенсирующая система магистрального агрегата.

- ВРБ – выездная ремонтная бригада.

- Водопроводная сеть - совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из основных элементов системы водоснабжения. /БСЭ/

- Водоочистка - комплекс технологических процессов, имеющих целью довести качество воды, поступающей в водопроводную сеть из источника водоснабжения, до установленных нормами показателей. /БСЭ/

- Водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей - населения, промышленных предприятий и др. Комплекс инженерных сооружений и устройств, осуществляющих водоснабжение (в т. ч. получение воды из природных источников, ее очистку, транспортирование и подачу потребителям), называется системой водоснабжения или водопроводом. /БСЭ/

- Воды сточные - 1) воды, бывшие в производственном, бытовом или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшие через к.-л. загрязненную территорию, в т.ч. территорию населенного пункта; 2) воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека. В.с. подразделяются на: а) хозяйственно-бытовые; б) производственные; в) атмосферные. В.с. хозяйственно-бытовые в зависимости от вида загрязнения делятся на фекальные (загрязненные физиологическими отбросами) и хозяйственные (поступающие из раковин, ванн, бань, прачечных и т.п.). Состав В.с. производственных определяется технологическим процессом, при котором они образуются, а также химическими свойствами сырья и материалов. Различают загрязненные и нормативно-чистые (т.е. не требующие очистки) производственные В.с. Атмосферные В.с. делятся на ливневые (дождевые) и талые.

- ГПА – газоперекачивающий агрегат.

- ГПН – гидропоршневый насос.

- дБА – единица измерения уровня шума НА.

- ДН – диафрагменный насос.

- Запасная часть (запчасть) – составная часть оборудования, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления работоспособности оборудования.

- ИЭМЗ – Ижевский электромеханический завод.

- Капитальный ремонт (К) – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их регулировкой.

- КВД – кривая восстановления давления.

- КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

- КПД – коэффициент полезного действия (агрегата, оборудования, устройства).

- Крейцкопф – см. Ползун.

- КС – компрессорная станция.

- КСА – контрольно-сигнальная виброаппаратура.

- м2/с – единица измерения вязкости прокачиваемой нефти.

- м3/ч – единица измерения подачи насосов.

- Лошадиная сила (англ. horse power) – единица измерения мощности. Редко употребляется. Равна 745,7 Вт.

- Магистральный агрегат – магистральный насосный агрегат (МНА).

- Манифольд (манифольдная емкость) – емкость сброса и гашения ударной волны.

- Манифольдный узел регулирования – устройство регулирования сброса и гашения ударной волны.

- Маслосистема – система маслоснабжения. Синоним – система смазки.

- мм/с – единица измерения виброскорости (интенсивности вибрации, изменения вибрации) НА.

- МНА - магистральный насосный агрегат.

- МПа (0.1*кгс/см2) – единица измерения давления (масла, воды, воздуха и т.д.).

- НА - насосный агрегат.

- Наработка – суммарная продолжительность или объем работы оборудования.

- Наработка до регламентной остановки – наработка до работ, регламентированных другими действующими документами.

- Неплановый диагностический контроль – контроль фактического технического состояния оборудования НПС, проводимый в случае резкого изменения значений постоянно контролируемых параметров или в случае, когда по результатам оперативного контроля выносится решение о предполагаемом развитии дефекта.

- Неработоспособное состояние (неработоспособность) – состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

- Нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода (НПС) - комплекс сооружений и устройств для приема и перекачки нефти по одному магистральному нефтепроводу.

- НКТ – насосно-компрессорные трубы.

- НПС - нефтеперекачивающая станция.

- НР – неуравновешенность ротора.

- Обвалование - создание земляного вала вокруг резервуарного парка для защиты окружающей территории от аварийного розлива нефти.

- Обменный фонд – запас важнейших запасных частей, находящийся на специально выделенных базах хранения и распределяемый БПО для восстановления количества запасных частей и оперативного проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности оборудования НПС.

- Перекачка - процесс перемещения жидкостей по трубопроводу с помощью насосных установок.

- Периодичность технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) – интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) и последующим таким же видом или другим большей сложности.

- Плановый диагностический контроль – контроль фактического технического состояния оборудования НПС по параметрам, позволяющим оценить техническое состояние оборудования, составить прогноз его работоспособности, наработки до ремонта или до следующего диагностического контроля и определить объем и вид ремонта..

- ПНА - подпорный насосный агрегат.

- Ползун - деталь кривошипно-ползунного механизма, совершающая возвратно-поступательное движение по неподвижным направляющим.

- ППН - пункт подогрева нефти.

- ППР – планово- (проектно-) производственные работы.

- Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП) - Пункт по учету количества и качества товарной нефти.

- ПРП -

- ПСП - приемо-сдаточный пункт (Пункт приема-сдачи нефти). Другие названия: ПСЦ, ПСУ.

- ПСЦ - приемо-сдаточный цех.

- ПСУ - приемо-сдаточный участок.

- Пункт подогрева нефти магистрального нефтепровода (ППН) - комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подогрев нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу с целью снижения вязкости.

- Работоспособное состояние (работоспособность) – состояние оборудования, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

- Регламентная остановка – остановка работы оборудования для производства технического обслуживания, диагностических и регламентных работ, регламентированных действующими нормативно-техническими документами (паспортами, ТУ, ГОСТ, РД и пр.).

- Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности и полному или частичному восстановлению ресурса оборудования и его составных частей, обеспечивающий эксплуатацию с заданной надежностью и экономичностью в периоды между ремонтами и диагностическими контролями. Виды ремонта:

- ремонт по техническому состоянию;

- текущий ремонт;

- средний ремонт;

- капитальный ремонт.

- Ремонтный цикл – наименьший повторяющийся интервал времени или наработки оборудования, в течение которых выполняются в определенной последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации все установленные виды ремонта.

- Ремонт по техническому состоянию – ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент начала ремонта определяется текущим техническим состоянием, сведения о котором получены по результатам проведения диагностического контроля или данным о надежности изделия или его составных частей.

- РКД – резинокордная оболочка НА.

- РМЗ – ремонтно-механический завод. Старое название – БПО.

- СанПиН – Санитарные Правила и Нормы. Один из государственных стандартов.

- СГВД – система сглаживания волн давления.

- СКЗ – среднее квадратичное значение виброскорости насосного агрегата, измеряемое с помощью КСА.

- СН – струйный насос.

- СНиП – Строительные Нормы и Правила.

- Средний ремонт (С) – ремонт, выполняемый для восстановления работоспособности и частичного восстановления ресурса оборудования по результатам диагностирования и величине его наработки с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей.

- ССН - Станция смешения нефтей.

- Текущий ремонт (Т) – ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности оборудования, состоящей в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке. Текущий ремонт назначается для предупреждения отказов и восстановления работоспособности оборудования НПС.

- Теплоизоляция - защита зданий, тепловых промышленных установок, холодильных камер, трубопроводов и др. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой. Теплоизоляция обеспечивается специальными ограждениями из теплоизоляционных материалов; сами теплозащитные средства также называют теплоизоляцией. /БСЭ/

- Техническое обслуживание (ТО) – комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования при его эксплуатации, при ожидании (если оборудование в резерве), хранении и транспортировании. Состоит из следующего комплекса работ:

- поддержание в исправном (или только работоспособном) состоянии оборудования;

- очистка, смазка, регулировка и подтяжка разъемных соединений, замена отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей) в целях предупреждения повреждения и прогрессирующего износа, а также устранения мелких повреждений;

- работы по оценке технического состояния оборудования для уточнения сроков и объемов последующих обслуживаний и ремонтов.

- ТО – техническое обслуживание.

- ТОР по техническому состоянию – техническое обслуживание и ремонт по фактическому техническому состоянию, где производятся:

- Техническое обслуживание;

- Диагностические контроли, в т.ч.:

    - оперативный;

    - плановый;

    - неплановый;

- Ремонт по фактическому состоянию в объеме текущего, среднего и капитального ремонта;

- Регламентные остановки.

- Трудоемкость технического обслуживания (ремонта, диагностического контроля) – трудозатраты на проведение одного технического обслуживания (ремонта, контроля) данного вида.

- ТС – техническое состояние.

- ТЭО – технико-экономическое обоснование.

- УВН – установка винтовых насосов.

- УГНТУ – Уфимский государственный нефтяной технический университет.

- УЗК – ультразвуковой контроль.

- УКМ – упругая компенсирующая муфта НА.

- УСН – установка струйного насоса.

- УЭДН – установка электродиафрагменного насоса.

- Формуляр – разновидность паспорта оборудования. БСЭ - Бланк для занесения каких-либо сведений.

- ХБВ - хозяйственно-бытовые воды.

- ЦБПО - центральная база производственного обслуживания.

- ЭД – электродвигатель.

- Экономайзер (от англ. economizer) - 1) теплообменник для предварительного подогрева воды (подаваемой в паровой котел) за счет теплоты отходящих газов; 2) приспособление в карбюраторе для обогащения горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки или положениях, близких к этому. /БСЭ/

# Терминология по эксплуатации энергетического оборудования

## Коррозия; дренажная, протекторная и катодная защита

- АЗ – анодное заземление;

- Аэрированная среда – жидкая среда, содержащая растворенный воздух.

- ВЛАЗ – воздушная линия анодного заземления;

- Водородный зонд – прибор для изучения процесса наводораживания (коррозионного растрескивания) металлической поверхности оборудования МН.

- Гравиметрический анализ - количественный химический анализ, основан на измерении массы определяемого вещества или продукта его химического превращения. Применяют в научных исследованиях, для контроля качества сырья и готовой продукции, определения химического состава горных пород, сплавов и др. /БСЭ/

- Гравиметрический метод – метод количественной оценки скорости коррозии оборудования трубопроводов.

- Дренажная защита – метод защиты от коррозии металла трубопровода, состоящий в возможности и периодическом удалении оседающей влаги.

- Избирательная коррозия - коррозия, разрушающая одну составляющую или один компонент сплава.

- Изоляция – покрытие наружных стенок трубопровода материалом (веществом), предохраняющим поверхность металла от коррозии. Классифицируется по качественному составу (битумная, полимерная) и типу (нормальная, усиленная).

- Интеркристаллитная коррозия - см. Межкристаллитная коррозия.

- Катодная защита (КЗ) - метод защиты от коррозии металла трубопровода, стальных резервуаров и оборудования, состоящий в уменьшении потенциалов, вызывающих электрохимическую коррозию.

- КЗ – катодная защита (второе значение аббревиатуры - контур заземления).

- КИП - контрольно-измерительный пункт.

- КИП – контрольно-измерительные приборы.

- Классификация коррозионных процессов (9a):

- По виду разрушения:

    - сплошная - коррозия протекает по всей поверхности металла;

    - местная – коррозия локализуется на отдельных участках поверхности;

    - общая:

      - равномерная - коррозия протекает с одинаковой скоростью по всей поверхности металла;

      - неравномерная – коррозия протекает на различных участках поверхности с неодинаковой скоростью;

      - избирательная – коррозия разрушает отдельные компоненты сплава;

- По типу разрушения:

    - коррозия пятнами – диаметр поражений больше их глубины;

    - язвенная – глубокое поражение участка поверхности ограниченной площади;

    - точечная или питтинговая – малые поперечные размеры при значительной глубине;

    - сквозная – разрушение металлического изделия насквозь в виде свищей;

    - нитевидная – разрушение металла под слоем неметаллических покрытий в виде нитей;

    - подповерхностная – начинается с поверхности, но преимущественно распространяется под поверхностью металла, вызывая его вспучивание и расслоение;

    - межкристаллитная – разрушение сосредоточено по границам зерен металла или сплава;

    - ножевая – протекает вдоль сварного соединения в сильно агрессивных средах;

    - коррозионное растрескивание – протекает при одновременном воздействии коррозионной среды и растягивающих остаточных или приложенных механических напряжениях (см. Наводороживание);

- По характеру взаимодействия металла со средой:

    - химическая – разрушение при химическом взаимодействии с агрессивной средой, которой служат неэлектролиты – жидкости и сухие газы;

    - электрохимическая – разрушение под воздействием электролита при протекании двух самостоятельных, но взаимосвязанных процессов – анодного и катодного; анодная электрохимическая коррозия – это окислительный процесс, который происходит с растворением металла; катодная электрохимическая коррозия – это восстановительный процесс, обусловленный электрохимическим восстановлением компонентов среды.

- По условиям протекания коррозионного процесса:

    - газовая – при повышенных температурах и полном отсутствии влаги на поверхности;

    - атмосферная – в воздухе; во влажной, в мокрой и сухой атмосфере;

    - жидкостная – в жидкой среде; в электролитах, неэлектролитах;

    - подземная – под действием растворов солей, содержащихся в почвах и грунтах;

    - биокоррозия – под действием микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности;

    - электрокоррозия – под действием внешнего источника тока или блуждающего тока;

    - щелевая – в узких щелях, зазорах, резьбовых и фланцевых соединениях металлического оборудования, эксплуатирующегося в электролитах, местах неплотного контакта металла с изоляционным материалом;

    - контактная – при контакте разнородных металлов в электролите;

    - коррозия под напряжением – при совместном воздействии на металл агрессивной среды и механических напряжений;

    - коррозионная кавитация – при одновременном коррозионном и ударном воздействии;

    - коррозионная эрозия – при одновременном воздействии агрессивной среды и механического износа;

    - фреттинг-коррозия – при воздействии агрессивной среды в условиях колебательного перемещения двух трущихся поверхностей относительно друг друга;

    - структурная – обусловлена структурной неоднородностью сплава;

    - термоконтактная – за счет температурного градиента, обусловленного неравномерным нагреванием поверхности металла.

- Коррозионная усталость - разрушение металла путем зарождения и развития коррозионно-механических трещин при одновременном воздействии циклических растягивающих напряжений и коррозионной среды.

- Коррозионная хрупкость - хрупкость, приобретенная металлом в результате коррозии.

- Коррозионная язва - местное коррозионное разрушение, имеющее вид отдельной раковины.

- Коррозионное растрескивание - коррозия металла при одновременном воздействии коррозионной среды и внешних или внутренних механических напряжений растяжения с образованием транскристаллитных или межкристаллитных трещин. Имеет место в карбонато-бикарбонатных средах и происходит под отслоившейся противокоррозионной изоляцией. На поверхности объекта в этом месте видны отложения белого и серо-желтого цвета, признаков интенсивной общей коррозии нет.

- Коррозионный очаг - участок поверхности металла, на котором сосредоточен коррозионный процесс.

Коррозия металлов – разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой. При коррозии металла происходит не только потеря его массы, но и снижение механической прочности, пластичности и других свойств. Коррозия металла наносит значительный ущерб экономике. Потери от коррозии составляют в промышленно развитых странах около десятой части национального дохода. Потери стали, обусловленные коррозией, составляют 30% ее ежегодного производства. Кроме того, действующие объекты по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа являются источником повышенной опасности для людей и окружающей среды. На скорость протекания и распределение коррозии подземного и наземного оборудования оказывают влияние следующие группы факторов (9a):

- Технические и технологические факторы при подготовке, транспортировке и хранении нефти;

- Физико-химические свойства и состав перекачиваемого продукта: свойства и состав нефти, компонентов пластовой воды, попутного нефтяного газа и содержание в нем коррозионно-активных примесей типа сероводорода и диоксида углерода; наличие органических и неорганических веществ типа парафина, смолы, сульфида железа, карбоната кальция, карбоната магния и карбоната железа, которые могут образовывать защитные пленки на металлической поверхности; наличие абразивных частиц в потоке типа песка, сульфида железа, кристаллов солей, глины; наличие и проявление жизнедеятельности бактерий; pH среды;

- Внешние факторы: температура, скорость движения агрессивной среды, давление, концентрация кислорода; время контакта со средой; наличие химических реагентов, применяемых в технологических процессах подготовки нефти; поляризация внешним током и др.;

- Внутренние факторы: природа металла; состав металла; кристаллическая структура металла; состояние поверхности металла; напряжения в металле; термодинамическая устойчивость металла и его место в периодической системе элементов; дефекты при сварке металла.

- Коррозия пятнами - местная коррозия металла в виде отдельных пятен.

- Коррозия резервуаров – коррозия металлических стенок стальных резервуаров, имеющая следующие виды (9a):

- Внешняя коррозия резервуара:

    - Почвенная коррозия резервуара - ей подвергается днище резервуара, находящееся в контакте с грунтом. Зависит от химического состава грунтов и их влажности. Предотвращается двумя методами: нанесением на внешнюю сторону днища битумной изоляции и применением катодной и протекторной (из магниевых цинковых и алюминиевых сплавов) защиты против агрессивного действия грунтовых вод.

    - Атмосферная коррозия резервуара - ей подвергаются корпус и крыша резервуара. Не бывает интенсивной и предотвращается нанесением на наружную поверхность различных красок.

- Внутренняя коррозия резервуара – более интенсивная, чем внешняя, особенно в присутствии влажного воздуха и сернистых соединений, содержащихся в нефти.

    - В этих условиях быстро выходит из строя крыша резервуара, которая постоянно контактирует с газовоздушной смесью и продуктами газопаровой фазы, состоящей из паров углеводородов, сероводорода и влаги, выделяющихся из нефти. Т.к. стенки резервуара и крыша постоянно охлаждаются, то на них происходит конденсация влаги и углеводородов, в результате чего образуется тонкая пленка. Чем тоньше эта пленка, тем быстрей она насыщается кислородом, тем быстрее протекают коррозионные процессы. Поэтому крыша резервуаров выходит из строя намного чаще верхних поясов. Первые коррозионные повреждения появляются в зоне сварных швов. Для устранения контакта газа и кислорода воздуха с металлом крыш и корпусом резервуара внутреннюю поверхность их покрывают различными металлическими и пластмассовыми покрытиями, стойкими к воздействию нефти и легких углеводородов.

    - В средней и нижней частях корпуса резервуара, где элементы конструкции постоянно и длительно находятся в жидкой среде и доступ кислорода из атмосферы затруднен, коррозионные разрушения незначительны.

    - Пластовая вода, осаждающаяся на дне резервуаров, содержит различные соли, являющиеся хорошими электролитами. Металл днища резервуаров, как правило, неоднороден по составу, и в присутствии электролита отдельные части листов, обладая различными потенциалами, образуют гальванопары, являющиеся источниками электрохимической коррозии днищ. Интенсивность коррозионного разрушения днищ увеличивается, когда в пластовых водах содержится соль магния, которая при гидролизе образует соляную кислоту, существенно ускоряющую процесс разрушения днищ. Коррозионному разрушению днищ в значительной степени способствует также подогрев нефти (до 45 град.) и пластовой воды, содержащихся в резервуарах. Днища резервуаров имеют преимущественно язвенную коррозию.

    - Механические примеси, присутствующие в воде и нефти, ускоряют процесс коррозии. Попадая в резервуар вместе с потоком, они с силой ударяются о днище и очищают поверхность металла от продуктов коррозии и прочих наслоений, обеспечивая тем самым доступ агрессивной среды к металлу. Кроме коррозионного разрушения происходит и дополнительное механическое разрушение.

- мг/куб.дм - единица измерения концентрации (хлористых солей и пр.)

- ЛАЗ – линия анодного заземления;

- Межкристаллитная коррозия - коррозия, распространяющаяся по границам кристаллитов (зерен металла).

- Местная коррозия - коррозия, охватывающая отдельные участки поверхности металла.

- Методы защиты от коррозии (9a):

- Технологические – мероприятия предупредительного характера, направленные на сохранение первоначально низких коррозионных свойств среды;

- Специальные:

    - применение ингибиторов коррозии;

    - применение бактерицидов:

    - применение неметаллических материалов, лаков и красок:

    - оборудование установок и трубопроводов катодной и протекторной защитой.

- Механическая примесь (осадок) – результат накопления на пониженных участках трубопроводов глины, песка и рыхлого осадка сульфида железа, которые на поверхности металла трубопровода образуют гальваническую пару. Для удаления скопившейся внутри труб воды и осадков через них периодически пропускают скребки, что значительно продлевает срок службы трубопровода.

- Нефтяной газ – см. Попутный нефтяной газ.

- Неравномерная коррозия - сплошная коррозия, протекающая с неодинаковой скоростью по всей поверхности металла.

- Нитевидная коррозия - коррозия, распространяющаяся в виде нитей преимущественно под неметаллическими защитными покрытиями.

- Ножевая коррозия - локализованный вид коррозии металла в зоне сплавления сварных соединений в сильно агрессивных средах.

- Питтинг - см. Точечная коррозия.

- Пластовая вода – компонент транспортируемой нефти, попавший в нее на стадии нефтепромысла. Содержит различные соли, являющимися хорошими электролитами (особенно соль магния) и вызывающими электрохимическую коррозию трубопроводов и днищ стальных резервуаров.

- Подповерхностная коррозия - местная коррозия, начинающаяся с поверхности, но преимущественно распространяющаяся под поверхностью металла таким образом, что разрушение и продукт коррозии оказываются сосредоточенными в некоторых областях внутри металла.

- Попутный нефтяной газ (нефтяной газ) – газ, растворенный в добываемой нефти. Состоит из легких углеводородов и других газов, например: азот, гелий, водород, диоксид углерода (углекислый газ), и-гексан, изобутан, метан, метилциклон, н-бутан, н-гексан, н-пентан, пропан, сезобутан, сероводород, сумма изогексанов, циклопентан, этан, 2-3-диметил, 3-метилпентан. Не обладает коррозионной активностью, но его активность резко возрастает при наличии в нем сероводорода, диоксида углерода, кислорода, жидкого конденсата и, особенно, влаги, в результате чего на поверхности металла образуется пленка воды.

- Послойная коррозия - коррозия, распространяющаяся преимущественно в направлении пластической деформации металла.

- Протекторная защита - метод защиты от коррозии металла трубопровода и стальных резервуаров, состоящий в использовании электрополяризованных протекторов.

- Равномерная коррозия - сплошная коррозия, протекающая с одинаковой скоростью по всей поверхности металла.

- Ручейковая коррозия – вид коррозии, возникающей в зоне периодического смачивания поверхности трубопровода высококоррозионной средой, которая содержит песок, механические примеси, сульфид железо, сероводород (вместе с общей и язвенной коррозией). При этом материал трубы подвергается сульфидному растрескиванию. Заметное влияние на степень коррозионной активности процессов оказывает характер трассы трубопровода.

- Селективная коррозия - см. Избирательная коррозия.

- Сквозная коррозия - местная коррозия, вызвавшая разрушение металла насквозь.

- Сплошная коррозия - коррозия, охватывающая всю поверхность металла.

- СКЗ - станция (система) катодной защиты.

- Структурная коррозия - коррозия, связанная со структурной неоднородностью металла.

- Точечная коррозия - местная коррозия металла в виде отдельных точечных поражений.

- Точка КЗ – точка катодной защиты.

- УДЗ - установка дренажной защиты.

- УКЗ - установка катодной защиты.

- УПЗ - установка протекторной защиты (поляризованной протекторной защиты).

- ЭД – электродвигатель.

- Элекрохимическая коррозия (коррозионное разрушение) - возникает под действием коррозионно-активной среды, разнообразна по характеру. Вызывает большинство коррозионных разрушений трубопроводов и оборудования. Электрохимическая коррозия протекает с наличием двух процессов – катодного и анодного. Выделяют три основных стадии коррозионного процесса (9a):

- Анодный процесс – переход ионов металла в раствор и гидратация с образованием некомпенсированных электронов на анодных участках;

- Процесс электропереноса – перетекание электронов по металлу от анодных участков к катодным и соответствующее перемещение катионов и анионов в растворе;

- Катодный процесс – ассимиляция электронов каким-либо деполяризатором – ионами и молекулами, находящимися в растворе и способными восстанавливаться на катодных участках.

Если процесс деполяризации происходит за счет восстановления кислорода, то коррозионный процесс идет с кислородной деполяризацией. Если деполяризатором служат ионы водорода,  то процесс идет с водородной деполяризацией.

Особенности электрохимического процесса коррозии следующие:

- одновременное протекание катодного и анодного процессов;

- зависимость скорости коррозии, обусловленной механизмом электрохимических процессов, от электродного потенциала металла;

- возможность локализации электродных процессов на различных участках поверхности корродируемого металла, где их протекание облегчено;

- реализация материального эффекта коррозии (растворение металла) на анодных участках при локализации электродных процессов.

- Электрохимзащита (ЭХЗ) – защита от электрохимической коррозии металла трубопровода, имеющая следующие виды:

- Дренажная защита;

- Катодная защита;

- Протекторная защита.

- ЭХЗ – электрохимзащита.

## Энергоснабжение, теплоснабжение, освещение

- АВР - автоматическое включение резерва

- ВЛ - высоковольтная линия.

- ВОЛС - воздушная линия связи

- ДЭС - дизельная электростанция.

- ЗРУ (РУЗ) – запорно-распределительное устройство (закрытое распределительное устройство).

- КВЦ – котел вертикальный цилиндрический.

- КЛ - кабельная линия.

- КТП - комплектные трансформаторные подстанции.

- КЧ – котел чугунный.

- ЛЭП - линия электропередачи.

- МВт – единица измерения мощности двигателей энергоустановок.

- НУП – необслуживаемый усилительный пункт.

- ОУП - обслуживаемый усилительный пункт.

- ППН - пункт подогрева нефти.

- ПРУ-Д – приемо-раздаточное устройство донное.

- Пункт подогрева нефти магистрального нефтепровода - комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подогрев нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу с целью снижения вязкости.

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок.

- ПЭД – погружной электродвигатель.

- ПЭЭП - Правила эксплуатации электроустановок потребителей.

- РРЛ – радиорелейная линия.

- РРС – радиорелейная станция.

- ОРУ - открытое распределительное устройство.

- РУЗ - распределительное устройство закрытого типа.

- ТВЧ – ток высокой частоты.

- ТЗП - топливно-заправочный пункт.

- Температурный режим - указание температуры нагрева нефти на каждой станции подогрева и температура нефти на приеме последующей станции подогрева.

- ТХУ – термохимическая установка.

- ТЭЦ – тепплоэлектроцентраль. Тепловая электростанция, вырабатывающая не только электрическую энергию, но и тепло, отпускаемое потребителям в виде пара и горячей воды. /БСЭ/

- ЩСУ - щит управления.

- Электроснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению электроэнергией различных ее потребителей. Комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи электроснабжения, называется системой электроснабжения. /БСЭ/

- Энергоснабжение - обеспечение предприятия всеми видами энергии и топлива. Предприятие само может производить энергию (напр., на заводской ТЭЦ) или получать ее со стороны. /БСЭ/

# Терминология по транспорту, учету и качеству нефти

## Учет количества и транспортировка нефти

- Аварийные (безвозвратные) потери нефти – потери нефти, связанные с нарушением герметичности линейной части нефтепровода, резервуарной емкости, оборудования (арматуры или сооружений) или образованные в результате обстоятельств непреодолимой силы.

- Баланс (транспорта) (нефти) – см. Исполнительный баланс нефти.

- Баррель нефтяной (англ. petroleum barrel) – единица измерения объема нефти в США. Равен 158,987 дм3 (примерно 160 л).

- БКНС - НПС в блочно-комплектном исполнении.

- Газоконденсат (газовый конденсат) - смесь жидких углеводородов (С5Н12 + высшие), выделяющаяся из природных газов при эксплуатации газоконденсатных залежей в результате снижения пластовых давлений (ниже давления начала конденсации) и температуры. Газовый конденсат используется в качестве моторного топлива, является ценным сырьем для химической промышленности. /БСЭ/

- ГНБ - головная нефтебаза.

- ГПЗ - газоперерабатывающий завод.

- ГТП – газотранспортное предприятие.

- Дедвейт – мощность (тоннаж) судна. Крупнотоннажный танкер – до 150 тыс. тонн. Судно среднего дедвейта – до 80 тыс. тонн.

- ДК – дочерняя компания.

- Инвойсы – неправильные счета.

- ИСГ – измеритель свободного газа. Служит для измерения количества свободного газа в нефти на ПСП. Типы: УОСГ-100М, УОДС-1, «Фактор» (ЦНИИРТК). Первые два прибора устанавливаются на БКК, а ИСГ «Фактор» - на измерительной линии или коллекторе СИКН. При приеме нефти по резервуарам ИСГ устанавливают на т/п откачки в помещении или укрытии, обеспечивающем защиту от ветра, атмосферных осадков или прямых солнечных лучей.

- Измерение массы нефти при приеме-сдаче:

- Динамический объемно-массовый метод – производится системами СИКН. Основной метод.

- Массовый метод – производится путем взвешивания.

- Статический объемно-массовый метод – производится по градуированным резервуарам. Резервный метод.

- Инвентаризация нефти – проводится ежемесячно без прекращения перекачки по МН.

- Исполнительный баланс нефти – включает следующие показатели:

- остаток на начало периода;

- прием нефти;

- расход нефти:

    - сдано на НПЗ;

    - сдано в ближнее зарубежье;

    - сдано в дальнее зарубежье;

    - использовано на собственные нужды (в качестве топлива);

    - поставка сторонним организациям;

- потери нефти:

    - эксплуатационные потери нефти:

      - естественная убыль нефти:

- в резервуарах – при приеме, отпуске и хранении;

- в МН – при перекачке вследствие испарения утечек через уплотнения насосного и технологического оборудования, а также от уноса их с промышленными сточными водами, от испарения нефти в очистных сооружениях и др. оборудовании;

      - из-за погрешности средств измерения нефти;

    - потери нефти, связанные с ремонтными работами:

      - потери при списании или замене участков МН, отработавших амортизационный срок;

      - потери при ремонте оборудования и сооружений МН и при техническом обслуживании;

    - аварийные потери нефти:

      - потери, связанные с нарушением герметичности;

      - потери, образованные в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора);

- остаток на конец периода.

- Компаундирование – смешивание нефтей.

- Коносамент – накладная по приему-сдачи нефти, используемая при отгрузке на морской или речной транспорт

- Куст - группа скважин.

- ЛПУМГ – Линейно-производственное управление магистральных газопроводов.

- Маршрутка – маршрутное поручение, предоставляемое в товарно-транспортные службы региональных управлений МН на основе договоров НК и после оплаты заявки (или предоставления гарантийного письма на оплату) для транспортировки партии нефти от ПСП до потребителя нефти.

- Минэнерго – Министерство энергетики РФ.

- МПа (0.1*кгс/см2) – единица измерения давления.

- Направления экспорта нефти и компании-координаторы:

- Новороссийск (Роснефть, ЮКОС, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз);

- Туапсе (Сибнефть, ТНК);

- Одесса (ЮКОС, ЛУКОЙЛ);

- Вентспилс (СИДАНКО, ОНАКО);

- Германия (Сургутнефтегаз);

- Польша (СИДАНКО);

- Чехия (ЛУКОЙЛ);

- Словакия (Славнефть);

- Венгрия (ЮКОС);

- Литва – Бутинге;

- Литва (ЛУКОЙЛ);

- Украина (ст. Броды);

- Финляндия (ж/д налив минуя систему АК «Транснефть»);

- Временный вывоз в Литву (минуя систему АК «Транснефть»).

- НГДО – нефтегазодобывающее объединение (отдельный ОАО). Принадлежит ко второму уровню организации нефтяных компаний, подчиняясь непосредственно руководству компании.

- НГДУ – нефтегазодобывающее управление. Принадлежит к третьему уровню организации нефтяных компаний. Подчиняется НГДО.

- Нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода (НПС) - Комплекс сооружений и устройств для приема и перекачки нефти по одному магистральному нефтепроводу.

- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – предприятие для крупнотоннажного производства, основанного на превращениях нефти, ее фракций и нефтяных газов в товарный нефтепродукт и сырье для нефтехимии, основного органического синтеза и микробиологического синтеза. Это производство представляет собой совокупность физических и химико-технологических процессов и операций, включающих подготовку сырья, его первичную и вторичную переработку. По своему назначению НПЗ делятся на предприятия:

- топливного профиля;

- топливно-масляного профиля;

- топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции (нефтехимический комбинат).

- Нефтетерминал – нефтеналивной терминал. На данный момент имеются два Н.т. – в Новороссийске и Туапсе. Новороссийский Н.т. состоит из резервуарного парка «Грушовая», нефтебазы «Шесхарис», и двух пирсов, к причалам которых пристают танкеры. Причалы первого пирса обслуживают крупнотоннажные суда, способные перевозить до 150 тыс. тонн нефти. Причалы второго («металлического») пирса раньше обслуживали только малотоннажные танкеры.

- Нефтехимический комбинат (НХК) – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции.

- НК – нефтяная компания. Также НГДК – нефтегазодобывающая компания.

- НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

- НПС - нефтеперекачивающая станция.

- НХК – нефтехимический комбинат.

- Партия - любое количество однородной по своим качественным показателям нефти, сопровождаемое одним документом о качестве.

- ПДС – производственно-диспетчерская служба.

- Перевалочная нефтебаза (ПНБ) - комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема с магистрального нефтепровода, хранения и отгрузки нефти на другие виды транспорта.

- Перекачка - процесс перемещения жидкостей по трубопроводу с помощью насосных установок.

- Перекачка нефти по МН - процесс перемещения нефти по МН по заданной схеме.

- Перекачка нефти из насоса в насос - движение нефти из нефтепровода в нефтепровод, минуя резервуарный парк.

- Пирс – комплекс причалов с нефтеналивными устройствами (стендерами).

- ПНБ - перевалочная нефтебаза.

- ППН - пункт подогрева нефти.

- Приём-сдача нефти - процесс передачи нефти между предприятиями в соответствиями с действующими положениями.

- Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП) - Пункт по учету количества и качества товарной нефти.

- ПСП – Пункт приема-сдачи нефти. Существуют начальный ПСП – пункт приема нефти и транспортировки от грузоотправителя, и конечный ПСП – пункт сдачи нефти грузополучателю. Другие названия: ПСУ - приемо-сдаточный участок и ПСЦ - приемо-сдаточный цех..

- ПСЦ - приемо-сдаточный цех.

- ПСУ - приемо-сдаточный участок.

- Пункт подогрева нефти магистрального нефтепровода (ППН) - комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подогрев нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу с целью снижения вязкости.

- Ресурсоизбыточная нефтяная компания – нефтяная компания, у которой производственные мощности собственных НПЗ недостаточны для переработки добываемого сырья. Такими компаниями являются, например, ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Сургутнефтегаз.

- Ресурсонедостаточная нефтяная компания – нефтяная компания, у которой производственные мощности собственных НПЗ недогружены при переработке добываемого сырья. Такими компаниями являются, например, Славнефть, ЦТК, НОРСИ-ойл.

- СГК – стабилизированный газоконденсат.

- СИКН – Система измерения количества и качества нефти (старое название - УУН). Используется динамический объемно-массовый метод. Данные от системы необходимы двум отделам – Отделу баланса и учета нефти (количество) и Службе качества и оптимизации грузопотоков нефти (качество).

- СКО - Служба качества и оптимизации грузопотоков нефти.

- СРТО – Северные районы Тюменской области.

- ССН - станция смешения нефти.

- Стабилизация газоконденсата (стабилизация) – повышение вязкости (утяжеление) газоконденсата.

- Стабилизированный газоконденсат (СГК) – газоконденсат, подготовленный для перекачки по нефтепроводу.

- Станция смешения нефти - Комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема разных сортов нефти, их компаундирования и перекачки по магистральному нефтепроводу.

- Стендер – нефтеналивное устройство, располагающееся на пирсе.

- Танкер – нефтеналивное судно.

- Тариф (фр. tarif от араб. та риф - объяснение, определение), система ставок, по которым взимается плата за услуги. Наиболее распространены: тарифы транспортные, связи, коммунальные; тарифы таможенные - за провоз товаров через государственную границу. /БСЭ/

- Тарифная ставка за перекачку – тариф на перекачку нефти для каждого регионального управления МН, рассчитываемый в Отделе планирования строительства (с участием специалистов из Департамента планирования и Департамента финансов) на основе планируемых затрат на капремонты и утверждаемый в ФЭК.

- Технологический остаток (запас) - включает в себя минимально допустимый остаток.

- Товарный остаток – разница между величиной физического остатка нефти и величиной технологического остатка. Состоит из активного и товарно-коммерческого остатка.

- ТПУ - Транспортно-производственное управление.

- ТТО – Товарно-транспортный отдел. Другое название - Товарно-транспортная служба.

- ТТС - Товарно-транспортная служба.

- ТЭК – Топливно-энергетический комплекс.

- УМГ – Управление магистральных газопроводов.

- УУН – Узел учета нефти (новое название - СИКН). Находится на НПС. Есть собственные УУН на НПЗ.

- ФЭК – Финансово-экономическая комиссия РФ. Утверждает тарифные ставки на транспортировку нефти.

- Форс-мажорное обстоятельство – обстоятельство непреодолимой силы, в результате которых, например, могут происходить безвозвратные потери нефти.

- ЦДНГ – цех по добыче нефти и газа. Подчиняется НГДУ и является предприятием четвертого уровня в организации нефтяных компаний.

- Эксплуатационные потери нефти – являются следствием физико-химических свойств нефти, воздействия метеорологических факторов, зависят от режимов работы и конструктивных особенностей РП, трубопроводов, насосного и др. оборудования, состояния нефтесберегающих средств, а также из-за наличия погрешности средств измерения массы нефти.

## Учет качества и подготовка нефти

- АСПО - асфальтосмолопарафиновое отложение.

- БКК – блок контроля качества на СИКН.

- ВД – вихретоковый дефектоскоп. Средство контроля валов вихретоковым методом.

- Газоконденсат (газовый конденсат) - смесь жидких углеводородов (С5Н12 + высшие), выделяющаяся из природных газов при эксплуатации газоконденсатных залежей в результате снижения пластовых давлений (ниже давления начала конденсации) и температуры. Газовый конденсат используется в качестве моторного топлива, является ценным сырьем для химической промышленности. /БСЭ/

- Галит - хлористый натрий NaCl (поваренная соль).

- Гидраты - твердые соединения, образующиеся при определенных термодинамических условиях из-за взаимодействия нефтяных газов с водой. Отложения гидратов характеризуются снижением буферного и увеличением затрубного давления в насосно-компрессорных трубах и др.

- ГНБ - головная нефтебаза.

- ГПЗ - газоперерабатывающий завод.

- Гравиметрический анализ - количественный химический анализ, основан на измерении массы определяемого вещества или продукта его химического превращения. Применяют в научных исследованиях, для контроля качества сырья и готовой продукции, определения химического состава горных пород, сплавов и др. /БСЭ/

- ГФС – гипано-формальдегидная смесь.

- Депрессаторы - химреагенты, которые адсорбируются на кристаллах парафина, что затрудняет их способность к агрегации и накоплению. В качестве депрессаторов используются: парафлоу АзНИИ; алкилфенол ИПХ-9; «Дорад-1А»; ВЭО-504 ТюмИИ; «Азолят-7».

- Диспергаторы - химреагенты, обеспечивающие повышение теплопроводности нефти и, следовательно, замедляющий процесс кристаллизации парафина. В результате время пребывания парафина во взвешенном состоянии в потоке и вероятность его подъема потоком жидкости увеличиваются. В качестве диспергаторов используются соли металлов; соли высших синтетических жирных кислот; силикатно-сульфанольные растворы; сульфатированный щелочной лигнин.

- Ингибиторы парафиноотложений - химреагенты для предупреждения асфальтосмолопарафиновых отложений. Подразделяются на следующие виды:

- смачиватели;

- модификаторы;

- депрессаторы;

- диспергаторы.

- м2/с – единица измерения вязкости нефти.

- Компаундирование – смешивание нефтей.

- нм3/т - единица измерения кол-ва растворенного газа.

- МЛ – люминисцентная магнитная паста.

- Модификаторы - химреагенты, взаимодействующие с молекулами парафина, ослабляя процесс укрупнения кристаллов. Это способствует поддержанию кристаллов во взвешенном состоянии в процессе их движения. В качестве модификаторов используются атактический пропилен с молекулярной массой 2000-3000; низкомолекулярный полиизобутилен с молекулярной массой 8000-12000; сополимеры: алифатические, этилена и сложного эфира с двойной связью; тройной сополимер этилена с винилацетатом и винилпиролидоном; полимер с молекулярной массой 2500-3000.

- мг/дм3 - единица измерения концентрации (хлористых солей и пр.)

- МПа - единица измерения давления насыщения нефти газом.

- мПа*с - единица измерения вязкости нефти.

- МЭА – моноэтаноламин.

- Нефтеперекачивающая станция магистрального нефтепровода (НПС) - Комплекс сооружений и устройств для приема и перекачки нефти по одному магистральному нефтепроводу.

- Нефтепродукты - смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. Используются в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных сред, растворителей, нефтехимического сырья. /БСЭ/. Основные нефтепродукты:

- Бензин:

    - автомобильный (автобензин) (А-76, А-92, АИ-80, АИ-93, АИ-95, АИ-96, АИ-98) (Prem Unl);

    - бензин Евро-Супер-98;

    - бензин прямогонный (П-1, П-2);

- Дизельное топливо (дизтопливо):

    - ДЗп, ДЗЭЧ, ДЛЭЧ, Л, ЛУЭС;

    - дизтопливо арктическое (А);

    - дизтопливо летнее (ЛД);

    - дизтопливо тепловозное (ТТ);

    - дизтопливо утяжеленного фракционного состава (УФС).

- Керосин авиационный (авиакеросин) (ATK, JET, TC);

- Мазут:

    - топочный (М-40, М-100, Э-4);

    - флотский;

- нафта;

- нефть:

    - сорта Brent (Dtd);

    - сорта Ural (Med);

    - сорта Ural (Rdam);

- топливо печное бытовое.

- Нефть – сложный комплекс веществ, состоящий почти из 3000 ингредиентов, большинство из которых легкоокисляемы. Представляет собой жидкий горючий продукт с температурой вспышки ниже 0 град. и температурой самовоспламенения выше 500 град. В зависимости от массовой доли серы нефть подразделяют на три класса:

- малосернистые – до 0,60 %;

- сернистые – от 0,61 до 1,80 %;

- высокосернистые – более 1,80 %.

В зависимости от плотности при 20 град. каждый класс нефти подразделяют на три типа:

- легкие – до 850 кг/куб.м;

- средние – от 851 до 885 кг/куб.м;

- тяжелые – более 885 кг/куб.м.

- Нефтяной газ – см. Попутный нефтяной газ.

- НПЗ – нефтеперерабатывающий завод.

- НПС - нефтеперекачивающая станция.

- ПАА – полиакриламид. Ингибитор парафиноотложений, относящийся к группе смачивателей.

- ПАВ – поверхностно-активные вещества.

- Партия - любое количество однородной по своим качественным показателям нефти, сопровождаемое одним документом о качестве.

- Перевалочная нефтебаза (ПНБ) - комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема с магистрального нефтепровода, хранения и отгрузки нефти на другие виды транспорта.

- Перечень нефтей, уникальных по физико-химическому составу (ГОСТ 9965-76):

- Азербайджанские (суша и море) – тяжелые, малосернистые;

- Жанажол-Кенкиякская – повышенное содержание сероводорода;

- Мангышлакская – имеет высокое содержание парафина, малосернистая;

- Нефти, сдаваемые для трубопроводного транспорта – сдаются по специальным ТУ;

- Нефть для дорожных работ – особо тяжелая, высокосмолистая; сдается по специальным ТУ;

- Нефть, поставляемая для экспорта - сдается по специальным ТУ;

- Тенгизская – содержит сероводород и меркаптаны: большое содержание светлых фракций;

- Троице-Анастасиевская IV горизонта – имеет особо низкую температуру застывания;

- Ярегская – особо тяжелая, шахтной добычи.

- ПНБ - перевалочная нефтебаза.

- Подогрев нефти – процесс, осуществляемый на НПС и промежуточных пунктах подогрева нефти для обеспечения транспортировки высоковязкой и высокозастывающей нефти

- Попутный нефтяной газ (нефтяной газ) – газ, растворенный в добываемой нефти. Состоит из легких углеводородов и других газов, например: азот, гелий, водород, диоксид углерода (углекислый газ), и-гексан, изобутан, метан, метилциклон, н-бутан, н-гексан, н-пентан, пропан, сезобутан, сероводород, сумма изогексанов, циклопентан, этан, 2-3-диметил, 3-метилпентан. Не обладает коррозионной активностью, но его активность резко возрастает при наличии в нем сероводорода, диоксида углерода, кислорода, жидкого конденсата и, особенно, влаги, в результате чего на поверхности металла образуется пленка воды.

- ППН - пункт подогрева нефти.

- ПСП – Пункт приема-сдачи нефти. Существуют начальный ПСП – пункт приема нефти и транспортировки от грузоотправителя, и конечный ПСП – пункт сдачи нефти грузополучателю. Другие названия: ПСУ - приемо-сдаточный участок и ПСЦ - приемо-сдаточный цех.

- ПТБ – Правила техники безопасности.

- ПТЭ – Правила технического обслуживания и эксплуатации.

- Пункт подогрева нефти магистрального нефтепровода (ППН) - комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подогрев нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу с целью снижения вязкости.

- Пункт приема-сдачи нефти (ПСП) - Пункт по учету количества и качества товарной нефти.

- Разбавление нефти – смешение (вязкой) нефти с маловязкими жидкими углеводородами.

- СГК – стабилизированный газоконденсат.

- СИКН – Система измерения количества и качества нефти (старое название - УУН). Используется динамический объемно-массовый метод. Данные от системы необходимы двум отделам – Отделу баланса и учета нефти (количество) и Службе качества и оптимизации грузопотоков нефти (качество).

- СКО - Служба качества и оптимизации грузопотоков нефти

- Смачиватели - химреагенты, обеспечивающие образование на поверхности металла труб гидрофильной пленки, препятствующей адгезии кристаллов парафина к трубам и создающие условия для их выноса потоком жидкости. Для эффективного применения этих агентов необходимо отсутствие каких-либо отложений на трубах перед использованием ингибиторов. В качестве смачивателей используются полиакриламид (ПАА); ингибиторы парафинообразования ИП-1, ИП-2, ИП-3; кислые органические фосфаты; силикаты щелочных металлов; водные растворы синтетических полимерных ПАВ.

- ССН - станция смешения нефти.

- Стабилизация газоконденсата (стабилизация) – повышение вязкости (утяжеление) газоконденсата.

- Стабилизированный газоконденсат (СГК) – газоконденсат, подготовленный для перекачки по нефтепроводу.

- Станция смешения нефти - Комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема разных сортов нефти, их компаундирования и перекачки по магистральному нефтепроводу.

- Температурный режим - указание температуры нагрева нефти на каждой станции подогрева и температура нефти на приеме последующей станции подогрева.

- Технический анализ - совокупность физических, физико-химических и химических методов анализа сырья, полуфабрикатов и готовой промышленной продукции. Виды анализов, методы, техника, реактивы и т. п. регламентируются ГОСТом и техническими условиями. /БСЭ/

- ТТС - Товарно-транспортная служба.

- УУН – Узел учета нефти (новое название - СИКН). Находится на НПС. Есть собственные УУН на НПЗ.

- УВ – углеводород.

- УЛФ – улавливание легких фракций углеводородов.

- Установки подготовки и переработки нефти – производственные объекты нефтяных компаний по переработке нефти. Существуют следующие установки:

- Установка гидрокрекинга;

- Установка гидроочистки;

- Установка изомеризации;

- Установка каталитического крекинга;

- Установка риформинга;

- Установка сернокислотного алкилирования.

- Физическая абсорбция – взаимодействие молекул в растворе, в большинстве случаев обусловленных силами Ван-дер-Ваальса. Для физической абсорбции обычно используют воду, органические растворители – не электролиты, не реагирующие с растворяемым газом, и их водные растворы. Используется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.

- Хемосорбция – химическая абсорбция, при которой молекулы газа, растворенного в жидкости, вступают в реакцию с активными компонентами абсорбента. В основном эти реакции экзотермические и обратимые, поэтому при повышении температуры раствора образующееся химическое соединение разлагается с выделением исходных компонентов. Используется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.

- ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов.

- Эмульгирование – смешение нефти (с высоким содержанием сероводорода) с водной эмульсией (для снижения взрывоопасности)

# Терминология по научно-техническому обеспечению и информации

## Субъекты и объекты производства

- Аварийно-восстановительная служба (АВС) – подразделение, выполняющее плановые мероприятия технического обслуживания (кроме капитального ремонта, в т.ч. проверка задвижек, проверка глубины заложения, контроль проведения работ посторонними организациями, вырубка растительности вдоль трубопровода, выборочный ремонт и т.п.) и аварийно-восстановительный ремонт линейной части МН. АВС находятся на НПС и подчиняются РНУ. Используются 3 группы оснащения АВС при возникновении аварий: I - для н/п диаметром до 580 мм; II – 720-820 мм; III – 10201220 мм.

- АВБ – Аварийно-восстановительная бригада.

- АВП - Аварийно-восстановительный пункт. Старое название. Новое – АВС.

- АВС – Аварийно-восстановительная служба.

- АК – Акционерная компания.

- АОМН - Акционерное Общество Магистральных Нефтепроводов (региональное управление).

- БКНС - Нефтеперекачивающая станция в блочно-комплектном исполнении.

- БПО – База производственного обслуживания. Старое название. В настоящее время часть БПО переименована в ЦБПО, часть – в РМЗ.

- ГНБ - Головная нефтебаза.

- ДНС - Диспетчерская нефтепроводная служба.

- ДУ – Диспетчерское управление. Также: ДНС, ДР. Старые названия.

- КП - Контрольный пункт.

- ЛПДС - Линейная производственно-диспетчерская станция (служба). Иногда связывается с РНУ и используется как его синоним (раньше в УСМН, сейчас в СМН), иногда – с НПС.

- ЛЭС - Линейный эксплуатационная служба. Также: ЛЭУ, ОЭ. Старые названия.

- ЛЭУ – Линейный эксплуатационный участок.

- МДП - Местный диспетчерский пункт.

- НБ, н/б – нефтебаза (имеется только 3 н/б - в ЧМН; там, как и в РНУ, также установлен СКУТОР; готовится еще одна на Балтике).

- Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – предприятие для крупнотоннажного производства, основанного на превращениях нефти, ее фракций и нефтяных газов в товарный нефтепродукт и сырье для нефтехимии, основного органического синтеза и микробиологического синтеза. Это производство представляет собой совокупность физических и химико-технологических процессов и операций, включающих подготовку сырья, его первичную и вторичную переработку. По своему назначению НПЗ делятся на предприятия:

- топливного профиля;

- топливно-масляного профиля;

- топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции (нефтехимический комбинат).

- Нефтехимический комбинат (НХК) – нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля с выпуском нефтехимической продукции.

- НПЗ - Нефтеперерабатывающий завод.

- НПС – Нефтеперекачивающая станция.

- НПУ - Нефтепроводный производственный участок (синоним РНУ в УСМН).

- НУ - Нефтепроводное управление (синоним РНУ в УСМН).

- НУП - необслуживаемый усилительный пункт.

- НХК – нефтехимический комбинат.

- ОАВП - Опорный аварийно-восстановительный пункт.

- ОАО МН - Открытое Акционерное общество магистральных  нефтепроводов. Юридическое лицо, предприятие, эксплуатирующее МН или его участок. Региональная управляющая организация системы МН (оператор магистральных нефтепроводов).

- Оператор системы нефтепроводного транспорта (магистрального нефтепровода) - организация, осуществляющая эксплуатацию системы магистрального нефтепроводного транспорта (магистрального нефтепровода). Центральная управляющая организация системы МН.

- ОУП - обслуживаемый усилительный пункт.

- ОЭ – Отдел эксплуатации.

- ПДС – Производственно-диспетчерская служба.

- Перевалочная нефтебаза - комплекс сооружений, входящий в состав магистрального нефтепровода, предназначенный для приема с магистрального нефтепровода, хранения и отгрузки нефти на другие виды транспорта.

- ПНБ - Перевалочная нефтебаза.

- ППН - Пункт подогрева нефти.

- ПСП - Приемо-сдаточный пункт нефти

- ПСЦ - Приемо-сдаточный цех..

- ПТУС - Производственно-техническое управление связи.

- Приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП) - Пункт по учету количества и качества товарной нефти.

- Пункт подогрева нефти магистрального нефтепровода (ППН) - комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий подогрев нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу с целью снижения вязкости.

- РДП - районный диспетчерский пункт.

- Резервуарный парк (РП) - Комплекс взаимосвязанных резервуаров для выполнения технологических операций приема, хранения и перекачки нефти.

- РМЗ – Ремонтно-механический завод. Раньше назывался БПО.

- РНУ - Районное нефтепроводное управление.

- РП - Резервуарный парк.

- РСК - Ремонтно-строительная колонна.

- РСУ - Ремонтно-строительное управление.

- РУМН - Районное управление магистральных нефтепроводов (другое название - РНУ).

- СКЗ - станция (система) катодной защиты.

- СППТР - Специализированное подразделение подводно-технических работ.

- ССН - Станция смешения нефти.

- СУПЛАВ - Специализированное управление по предотвращению и ликвидации аварий. Находится при РНУ.

- ТДП - Территориальный диспетчерский пункт.

- УМН - Управление магистральных нефтепроводов.

- ЦАРС – Центральная аварийно-ремонтная служба.

- ЦБПО - Центральная база производственного обслуживания. Раньше называлась БПО.

- ЦДП - Центральный диспетчерский пункт.

- Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) - выполняет функции ремонтной мастерской и занимается техобслуживанием. Находятся при некоторых региональных управлениях МН и подчиняются их руководству.

- ЦТД – Центр технической диагностики магистральных нефтепроводов (данные внутритрубных обследований заносятся в систему ЭКСПЕРТ).

- ЦТТ и СТ - Цех технологического транспорта и специальной техники.

## Виды стандартов

- БИГ – Британский институт газа. Разработчик мировых стандартов по трубопроводам.

- ВНД – ведомственный нормативный документ.

- ГСИ - Государственные стандарты и инструкции.

- Инструкция - нормативный документ, содержащий указания о порядке выполнения работ, эксплуатации оборудования и инструмента, пользования средствами защиты и т.п.

- НД - нормативная документация.

- Нормативный  документ - принятый в установленном порядке документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов. К нормативным документам относятся стандарты, нормы, правила, своды правил, регламенты, технологические инструкции, руководства по эксплуатации, положения и иные документы, соответствующие основному определению (в соответствии с ГОСТ  Р 1.0-92). Виды нормативных документов:

- ВНТП - Ведомственные нормы технологического проектирования;

- ВСН - Ведомственные строительные нормы;

- ГОСТ – Государственный стандарт;

- НПБ – Нормы пожарной безопасности;

- ОСТ – Отраслевой стандарт;

- ПНиП – природоохранные нормы и правила.

- ППБ - Правила пожарной безопасности (и нормы);

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок;

- СанПиН - Санитарные правила и нормы;

- СН – Санитарные нормы;

- СНиП – Строительные нормы и правила;

- СП - Cводы правил по проектированию и строительству;

- ССБТ – Свод стандартов по безопасности труда;

- ТУ – Технические условия.

- НТД – нормативно-технический документ.

- ПР – периодическая работа.

- ПТБ - правила техники безопасности.

- ПТЭ - правила технической эксплуатации.

- ТОН - типовые отраслевые нормы.

- ТС – техническое состояние.

## Виды эксплуатации МН

- КВР – контрольно-восстановительный ремонт.

- КР – капитальный ремонт.

- МРП – межремонтный период.

- МТО – материально-техническое снабжение;

- ПОР - проект организации работ.

- РВР – ремонтно-восстановительные работы.

- Ремонт по техническому состоянию оборудования - ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными нормативной документацией, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием оборудования и сооружений.

- РИР – ремонтно-изоляционные работы.

- Технические условия (ТУ) - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс требований к продукции конкретных типов, марок, артикулов. Разрабатываются на основе соответствующих стандартов. /БСЭ/

- Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения свойств, формы сырья, материалов или полуфабрикатов, применяемая в процессе производства для получения готовой продукции.

- ТО - техническое обслуживание

- ТОР - техническое обслуживание и ремонт.

- ТП и Р – техобслуживание, профилактика и ремонт.

- ТУ – технические условия.

- ЦСТОР - централизованная система технического обслуживания  и ремонта.

- Эксплуатация магистрального нефтепровода - совокупность процессов приема, перекачки, сдачи нефти, технического обслуживания, диагностики и ремонта объектов магистрального нефтепровода. Эксплуатация МН включает в себя следующие работы:

- Приём-сдача нефти - процесс передачи нефти между предприятиями в соответствиями с действующими положениями.

- Перекачка нефти по МН - процесс перемещения нефти по МН по заданной схеме. Существуют следующие виды схем и виды перекачки нефти:

- Схемы перекачки нефти по МН:

- Схема перекачки нефти по МН - движение нефти через сооружения и оборудование нефтеперекачивающей станции и соединяющий их нефтепровод.

- Схема перекачки нефти из насоса в насос по МН - движение нефти из нефтепровода в нефтепровод, минуя резервуарный парк.

- Схема перекачки нефти из резервуара по МН - движение нефти из резервуарного парка в нефтепровод.

- Схема перекачки нефти с подключённым резервуаром по МН - движение нефти из нефтепровода в нефтепровод с подключением резервуарного парка к всасывающей линии насосного.

- Виды перекачки нефти по МН:

- Последовательная перекачка по МН - процесс непрерывной перекачки нескольких сортов нефти по одному нефтепроводу партиями.

- Раздельная перекачка нефти.

- Перекачка нефти в смеси с водой по МН - процесс перекачки нефти по нефтепроводу в виде водной эмульсии.

- Перекачка нефти с подогревом по МН - процесс перекачки нефти по нефтепроводу с искусственном повышением температуры.

- Перекачка смеси нефти по МН - процесс совместной перекачки нескольких сортов нефтей по одному нефтепроводу.

- Перекачка нефти с охлаждением по МН - процесс перекачки нефти  по нефтепроводу с искусственном понижением температуры.

- Перекачка нефти с разбавителем по МН - процесс перекачки нефти в смеси с маловязкими жидкими углеводородами по одному нефтепроводу.

- Ремонт объектов МН - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объектов МН и восстановлению ресурсов объектов или их составных частей. Существуют следующие виды и методы ремонта:

- Виды ремонта объектов МН:

- Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.(по ГОСТ 18322-78).

- Средний ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса оборудования и сооружений с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемый в объеме, установленном  нормативно-технической документацией (по ГОСТ 18322-78).

- Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и сооружений и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.(по ГОСТ 18322-78). Виды текущего ремонта:

- Малый ремонт.

- Мелкий ремонт.

- Плановый ремонт - по ГОСТ 18322-78.

- Неплановый ремонт - по ГОСТ 18322-78.

- Послеотказовый ремонт - неплановый ремонт выполняемый для восстановления работоспособности объекта.

- Методы ремонта объектов МН:

- Обезличенный метод ремонта - по ГОСТ 18322-78.

- Необезличенный метод ремонта - по ГОСТ 18322-78.

- Агрегатный метод ремонта - по ГОСТ 18322-78.

- Поточный метод ремонта - по ГОСТ 18322-78.

- Техническое обслуживание МН - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности объектов при использование по назначению ожидании, хранении и транспортировании. Существуют следующие виды технического обслуживания:

- Периодическое техническое обслуживание - по ГОСТ 18322-78. Примечание. Под изделиями принимают объекты МН.

- Регламентированное техническое обслуживание - по ГОСТ 18322-78.

- Сезонное техническое обслуживание - по ГОСТ 18322-78.

- Техническое обслуживание с периодическим контролем - по ГОСТ 18322-78.

- Техническое обслуживание с непрерывным контролем - по ГОСТ 18322-78.

- Техническое обслуживание в особых условиях - по ГОСТ 18322-78. Примерами особых условий являются природные или другие условия, указанные в отраслевой НТД, характеризуемые экстремальными параметрами.

## Планирование, управление, контроль

- Карта-баланс — основная форма и метод оперативного непрерывного планирования материально-технического обеспечения на предприятиях. Включает исходные данные о потребности в продукции производственно-технического назначения, остатках, фондах и т.д. и их изменениях на протяжении всего года с разбивкой по кварталам, месяцам.

- Карта работы (операционная) — карта или формуляр, на которых работник записывает детали конкретного задания и время, которое потребуется для его выполнения.

- Карта технологическая — форма технологической документации, в которой записан весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, производственное оборудование и технологические режимы, необходимые для изготовления изделия, время, квалификация работников и т.п.

- Карта маршрутная — документ, содержащий перечень технологических операций, необходимых для изготовления изделия.

- Карта технологического контроля — карта, содержащая полное описание технологического процесса (рабочего цикла) изделия или услуги и перечень требований, предъявляемых изделию или услуге на всех стадиях технологического процесса. К.т.к. позволяет контролировать качество продукции или услуг в ходе производства или предоставления услуг. В случаях обнаружения каких-либо отклонений от нормативов К.т.к. принимаются корректирующие меры.

- Карта технического уровня и качества продукции — технический документ, содержащий сведения о технико-экономических показателях продукции, характеризующих уровень ее качества в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами и перспективными образцами.

- Карта лимитно-заборная — документ по учету отпуска товарно-материальных ценностей. Этот документ применяется в предприятиях различных отраслей народного хозяйства. Лимитно-заборная карта является комбинированным накопительным документом. При ее выписке указывается, на какой срок она выписана, наименование получателя, вид и лимит отпуска материалов. В течение указанного срока и в пределах лимита материально-ответственные лица производят отпуск материалов. Отпуск материалов по лимитно-заборной карте осуществляется по предъявлении получателем своего экземпляра лимитно-заборной карты. При этом каждый раз производят записи в лимитно-заборную карту. Применение таких карт вместо разовых накладных ведет к сокращению количества документов.

# Терминология по охране объектов нефтепроводного транспорта

## Охрана производственных объектов

- ВВО -  Ведомственная военизированная охрана.

- ВОХР – Военизированная охрана.

- ВП – вертолетная площадка;

- Дозор - высылается от подразделений и частей в условиях боевой обстановки для разведки или охранения. Высылаются также инженерные и химические разведывательные дозоры.

- НП – наблюдательный пункт;

- ОВВО -  Отдел ведомственной военизированной охраны.

- Охранная зона магистрального нефтепровода - территория вдоль трассы нефтепроводов и вокруг их технологических объектов, необходимая для обеспечения безопасности эксплуатации указанных нефтепроводов и объектов, на которой устанавливаются особые условия землепользования в порядке, определяемом правительством Российской Федерации.

- Периметральное ограждение – ограждение, расположенное по периметру территории производственного объекта.

## Защита информации

- Безопасность автоматизированной информационной системы (англ. Automated information system security) - совокупность мер управления и контроля, защищающая АИС от отказа в обслуживании и несанкционированного (умышленного или случайного) раскрытия, модификации или разрушения АИС и данных.

- Безопасность данных (англ. Data security) - защита данных от несанкционированной (случайной или намеренной) модификации, разрушения или раскрытия.